第四章 水产罐头食品

主要内容

-        罐头食品生产的基本原理

-        罐头容器

-        水产罐头的生产工艺

-        主要水产罐头制品

目标要求

-        掌握罐头食品生产的基本原理

-       了解罐头容器的种类、特点

-       掌握水产过头的生产工艺及主要水产罐头制品的生产

建议学时 4学时

- 第一节                   罐头食品生产的基本原理

  - 一、        微生物的耐热性

不同种类的微生物，其耐热性有明显的差别，细菌中好气  芽胞杆菌属  厌气性梭状胞杆菌属，是杆菌中唯一能产生芽胞的属芽胞的形成都在细胞内，对不良环境具有较强抗性，对化学和物理处理均有很强的抵抗力，耐热性很强。其中肉毒梭状芽胞杆菌是致病微生物中耐热性最强的。

生物体              化条件

植物细胞             80°C   10mm

酵母子囊芽胞         60°C   5mm

真菌                 88°C   30-60mm

嗜热脂肪芽胞杆菌     121.1°C  4mm

嗜热  糖梭状芽胞杆菌 121.1°C  3-4mm

肉毒梭状芽胞杆菌芽胞 121.1°C  3mm

肉毒梭状芽胞肝菌A型与B型  121.1°C  0.1-1mm

产芽胞梭状芽胞杆菌           121.1°C  1.5mm

枯草杆菌                     121.1°C   0.6mm

影响微生物耐热性的环境因素

- 1、            水分活度

干热条件下耐热性比湿热条件下高得多（细菌细胞中水分少，不利于  的凝固）

油脂状的食品，耐热性也较高（脂肪包围了细菌的细胞，阻碍了水分的渗入，造成  热凝固的困难，同时脂肪有绝热作用，也妨碍了热量的传入，从而增强了细菌的抗热性）

- 2、            PH

M存在的基质或汤汁的酸度，是决()定杀菌加强度的重要因素

高酸度(PH＜4.5)的食品，相对温和的死菌条件已足够（中心温度90℃后，立即冷却）。

低酸度食品(PH＞4.5)必须给于足以钝化肉毒杆菌芽胞的杀菌加强度,要阻止芽胞杆菌的生长繁殖,要4.6或更低的PH(一般用PH4.5).

罐头食品的酸度分为三种情况:

- ①                        高酸度(PH＜4.5)如醋渍鱼(含有醋酸,柠檬酸或乳酸,不抑制能生成芽胞的致病菌);较温和的加热杀菌条件(中心温度加热到90℃后,立即冷却)下即不杀死.

- ②                        中酸度(5.3>PH>4.5)许多茄汁鱼罐头,需要较充分的加热杀菌过程.(一般以能杀死肉毒杆菌芽胞为准).

- ③                        低酸度(PH>5.3)需要较充分的加热死菌.必须考虑一些极度耐热,能形成芽胞的嗜热M不能存活.

怎样使罐头食品即能较好地杀死M又能避免蒸煮过度?

- ①    要避免使用未经处理的香辛料等原料,减少污染

- ②    避免采用不能促使芽胞发芽的后处理条件(如大  经罐头采用快速冷却的措施.否则任其自然冷却,其罐中心温度通过M生长的时间可超过一天,芽胞不能发芽而发生嗜热性腐败)

- 3、            盐类、糖类的影响

  - ①    低浓度的食盐对M的耐热性有保护作用（低浓度食盐吸收了细菌细胞的水分，使  的凝固困难；

  - ②    高浓度食盐由于其高渗透造成细菌中蛋白的大量缺水，促进M的死亡，从而对M的耐热性有减弱作用。

  - ③    高浓度的粮液对细菌芽胞有保护作用。（糖液吸收了细菌细胞中的水分，降低了水分活度，影响了  的凝固速度）。

  - 二、        致死率与温度的关系

热致死时间：使活菌数减少1个数量级（如100降到10）所需的时间。

Log (no/n)=t/d  t=d

推导：在一恒定的温度下杀菌，活菌数的变化率（dn/dt）与活菌数成正比。即dn/dt=-k.n    k-反应速率常数

没 t=0时，n=n，t=t时，n=n则积分为

ln(n/no)=-k.t         or    log (n/no)=-kt/2.303

令d =2.303/k 则 log（n/no）=-t/d  log (no/n)t/d

D。表示特定杀菌温度（121.1）的D值,反映M的耐热性,不同的M及芽胞有不同的D。值。

M                    D。值

脂肪芽胞杆菌             4-5

生糖梭状芽胞杆菌         3-4

梭状芽胞杆菌             2-3

杆菌A型，B型          0.1-0.25 , 0.01-0.07

芽胞杆菌                 0.5-1.0

将细菌数减至一预期水平N所需加热过程的强度.可根据D。值和罐头容器中芽胞的初始数N。计算，如N。=10 000若减至N=1则Log no/n=4  故在121.1℃杀菌温度下需要4×D。=4×5omin   Log no/n称为加热灭菌过程的细菌减指数 n。

F值：即n与D。的乘积称为杀菌致死值（F值）F。=nD。

商业无菌：通过对初始M充分地减菌，将单个M存活的几率降低到不可接受的低水平（意味着其存活率必须小于1万亿分之一（10-12））

一般将肉毒梭状芽胞杆菌作为杀菌对象菌

中、低酸度产品   后=6-14

加热致死曲线：D值的对数值对加热温度作用，得到的线性关于曲线此曲线的斜率的倒数称为Z值。

Z值：加热致死曲线中曲线的以坐标致死时间改变一个对数血循环时，对应横坐标的温度差。

若以Dref表示在一基准温度下测定的D值则Log（Dref/D）=(T-Tre)/z

致死率L：比值Dref/D 称为致死率L，它定量地表示在一定加热温度下M的失活率，也即将在基准温度下的杀菌效率作为1时，某温度下的杀菌效率值。

L=Dref/D=10（T-Tref）/Z

例：

对低酸性食品，一般基准温度采用121.1℃，杀菌对象为肉毒梭状芽胞杆菌，Z=10℃则

L=10（T121.1）/10

L也可理解为各个温度下杀菌值的换算系数。

L具有加和性。将某杀菌过程各个温度下的致死率加和起来，便能得知该杀菌过程的总杀菌效率，即F值。

  - 三、        杀菌过程效率的确定

F值（杀菌致死值）：表示在一定温度下杀死一定数量的细菌或芽胞所需的时间。

通常表示基准温度为121.1℃  or  100℃时的致死时间，基准温度下的F以后表示。

F值也被用作表示食品加热杀菌效果的指标。

F值=1  相当于121.1℃下加值1mm

F=∑  （空）

当时间间隔天限小时，F=  （空）

根据致死率表查出    ，以  为以轴，以时间   为横轴作图，即致死率曲线，曲线所用面积即为后的值。

- 第二节                   罐头容器

罐头容器的特点：①密封性   ②耐高温性

种类：①玻璃容器

②金属罐容器

③软罐容器

④硬塑容器

⑤非镀锡罐

一、玻璃容器：

种类据封口形式不同：

卷封式玻璃罐     螺旋式玻璃罐

压入式玻璃罐     热塑螺纹式玻璃罐

二、金属罐容器

据材料分：镀锡板罐、铝罐

镀锡罐内壁常涂涂料，为防止“氢胖罐”以罐内壁出现后黑色，内壁可涂一种混有氧化锌的特种涂料。

有机涂料还有：①聚乙烯涂料

②酚  /酚甲  涂料

③含油树脂

④环氧涂料

三、软罐容器

指耐高温蒸煮的复合膜袋（蒸煮袋），表层是强度良好的聚脂，中间层是不透光、气、水，并具有增强作用的铝箔，内层是热封性良好，与食品接触安全的聚烯烃，利用粘结剂粘结成三层结构的薄膜，即复合膜。

优点：比金属容器薄，加热灭菌时达到要求的中心温度所需要时间较短，有利于罐头食品质量的提高，能与金属罐头一样，在常温流通条件下可长期保存。

四、硬塑容器

由多层共挤出塑料热成形的塑料罐头，装有带有拉环的金属盖。

五、非镀锡罐

镀铬薄板    内壁需要涂料

- 第三节                   水产罐头的生产工艺

  - 一、        前处理

除去那些经过长时间加热杀菌后仍无法食用的部分去皮。

加工成鱼片

盐水浸渍：进行调味增进最终产品的口味

预热：  有预煮与没炸、烟熏，目的是去厚料中部分水分包括预查，油炸、烟熏、装罐、排气，密封。

  - 二、        加热杀菌

常压杀菌，高压杀菌

水产罐头均采用高压杀菌（高于100℃）

杀菌强度的控制，既要达到死菌的目的，又要尽可能保持食品的风味与营养价值。

- 第四节                   主要水产罐头制品

种类：分为清蒸、油浸、鲜炸，茄法，熏鱼

一、清蒸类罐头(原汁罐头)

以保持原料特有的口味色泽为主

原料:鲜度良好的水产品,脂肪多,水分少,新鲜肥满,肉质坚密而鱼类头足类的墨鱼、贝类中的蛤蜊、牡蛎及虾、蟹等

工艺：初步加工，以生鲜状态或经预热处理后装罐，   加热杀菌。

清蒸鲑鱼罐头：

原料验收-处理-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

杀菌公式：854g罐5′-80′-15′/115.2℃ 杀菌后即冷却至40 ℃以下

清蒸墨鱼罐头：

原料验收-处理-预煮、冷却、修整-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

汤汁：100kg清水中   精盐1.5kg   白糖0.8 kg

清蒸蟹肉罐头：

原料验收-处理-蒸煮-采肉-浸酸-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

杀菌公式：15′-70′-15′/110℃

二、茄汁类罐头

以鱼类等水产品为原料，处理后经盐渍脱水生装后加注茄汁，或生装经蒸煮脱水后加注茄汁，或经预煮脱水后装罐加茄汁，或经油炸后装罐加茄汁，然后经排气、密封、杀菌等过程而制成的一类罐头。

特点：兼有鱼肉及茄汁的口味，并宜经过贮藏成熟，等色、香、味调和后食用；

茄汁有调节和部分掩盖原料异味的作用，因而对原料的要求比清蒸类、油浸类要低。

原理：茄汁中的有机酸和鱼肉  的分解产物胺类发生碱性中和作用，但不能使用变质的原料。

茄汁的配制：主要用料为番茄酱、砂糖、精盐、植物油、味精等。

质量要求：肉色正常，茄汁为橙红色、鱼皮显自然色泽，组织紧密不松散，无杂质、碎块、无异味。

1、茄汁沙丁鱼罐头

工艺流程：

原料验收-原料处理-盐渍-装罐-蒸煮脱水-排气-密封-杀菌-冷却

杀菌公式：603号罐15′-80′-20′/118℃

604号罐15′-75′-20′/118℃

杀菌后冷却至40℃左右

原料选择：新鲜或冷冻体长为10-21cm的沙丁鱼，用20℃以下冷水解冻，然后去鳞、鳍、头和内脏，清洗干净沥水。

盐渍条件：盐水浓度为10%-15%，鱼体与盐水之比为1：1盐渍时间为10mm左右

茄汁配方：番茄酱（20%）42份，砂糖10份，精盐1.2份，味精0.3份，精制植物油15份，冰醋酸0.08份，清水3份，油炸洋葱1.0份。

蒸煮30-40mm，脱水率20%，热排气要求罐头中心温度达80℃以上，真空封罐，真空度为0.048-0.05Mpa

2、茄汁鲢鱼罐头

工艺流程

原料验收-原料处理-油炸-茄汁配料-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

要求：去头鱼与盐水比1：1 盐渍时间5-8mm

油炸温度170-180℃，时间2-4mm，表面呈金黄色即可

茄汁配方：番茄酱（20%）35份，砂糖6.5份，精盐3.5份，味精0.015份，精制植物油16.5份，冰醋酸0.1-0.4份，香料水或清水3.5份，油炸洋葱31.5份，胡椒粉0.1份，蒜泥0.35份，红甜椒粉 0.021份，黄酒3.2份。

三、调味水产罐头

以鱼类等水产品有原料，在生鲜状态或经蒸煮脱 水后装罐，加调味液后密封杀菌而制成的一类罐头。

特点：注重调味液的配方及烹饪技术，使产品各具独特口味，不满足消费者的不同爱好。

分类：红烧、五香、烟熏、鲜炸、糖醋、豆豉等多种产品

调味液：日本以酱油、豆瓣酱、砂糖为主体。

1、五香凤尾鱼罐头

工艺:原料验收-原料处理-油炸-调味-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

- ①                        原料要求:鲜度良好,鱼体完整带籽,体长12cm以上的冰鲜或冷冻凤尾鱼.

- ②                        冻鱼用流水解冻,洗净鱼体,剔除变质、无籽、破腹等不合格鱼，去头、腮、内脏，保留下颚，保持鱼腹带籽饱满不破损，沥干。

- ③                        按大、中、小分档定量装盘，分别油炸。

油温为200℃，鱼油之比为1：10  油炸时间2-3mm

炸至鱼体呈金黄色，鱼肉有坚实感为度。

- ④                        油炸完毕捞出稍加沥油趁热浸入调味液中的1mm，捞出沥去调味汁，放置回软。

酱油75  高梁酒7.5  生姜5         陈皮  0.19

砂糖25  精盐2.5    八角茴香0.19  月桂叶  0.125

黄酒25  味精0.075  桂皮0.19      清水50

杀菌公式：10′-45′-反压0147Mpa/121℃

冷却至40℃取出擦罐入库

2、油炸鱿鱼罐头

工艺：原料验收-原料处理-预查脱水-调味汁配制-油炸-调味-装罐-排气-密封-杀菌-冷却

- ①    鲜度良好、去皮、洗净、将头部拉下并除去眼球和嘴，洗净、剖开鱼体，去内脏洗净。

处理过程用碎冰降温保鲜。

- ②    预煮水温95-100℃  时间3-5mm，至鱼体上浮即可捞出，立即用流水冷透。

- ③    鱿鱼鱼体和鱼头分别进行油炸，油漫160-180℃，鱼体油炸3mm，鱼头油炸2mm炸至呈金黄色，趁热浸于调味液中。

- ④    调味液配方：见P262表2-5-6

液汁温度保持70-80℃，浸渍5mm  捞起沥汁。

- ⑤    杀菌公式：10′-70′-15′/118℃

杀菌后冷却至40℃左右，取出擦净。

四、油浸类罐头

以鱼类等水产品为原料，采用油浸调味方法制成的一类罐头食品。

分类：鱼块生装后直接加注，生装经蒸煮脱水后加注，先预查再装罐后加注，经油炸装罐后加注。

1、油浸鲭鱼罐头

工艺：原料验收-原料处理-盐渍-装罐-蒸煮脱水-加油-密封-杀菌-冷却

- ①                        鱼体完整、肌肉有弹性，条重在0.4kg以上的冰鲜或冷冻鲭鱼

- ②                        流水洗净鱼体、去头、去内脏，流水洗净腹腔黑膜及血疗，沥水后切成4.8-5.2cm的鱼段。

- ③                        盐渍用盐水浓度为22%，盐水和鱼的比例为1 ：1.5，盐渍时间为25mm，盐渍完毕，清水冲洗并沥干。

- ④                        杀菌公式：10′-70′-15′/118℃

杀菌后冷却至40℃左右，取出擦净。

    - 1、            油浸烟熏鳗鱼罐头

工艺：原料处理-预蒸煮-冷却-去骨、皮、血 肉-装罐-加油-排气-密封-杀菌-冷却

  - ①    鲜度良好，肥满度大，脂肪含量高，鱼体未经损伤的鱼。

  - ②    去头、内脏、洗净后预蒸煮，要求鱼体中心温度达到70℃左右。蒸煮时间按鱼体大小而定，如20kg金枪鱼需4h，3kg左右需1-2h，蒸煮后放汽12h，大金枪鱼放汽24h。

  - ③    清理皮、骨、暗色肉等得到精肉。

  - ④    加入少量食盐和精制植物油，真空抽气密封，加热杀菌。

五、水产品软罐头

特点：质量轻、不易破损、容易开启、运输及携带方便，杀菌加热时间短，能保持较好的口味与营养。

容器材料：聚脂或尼龙、铝箱、聚烯烃复合薄膜

水产食品软罐头的生产工艺

原料处理（去头、内脏、清洗等）-预煮或油炸-调味-装贷-真空封口-加压杀菌-加压冷却-擦干-保温检查-成品包装入箱

复习题：

1、简述罐头食品生产的基本原理

2、罐头容器有哪些？

- 4、          水产罐头的生产工艺？试述主要水产罐头制品？