冻结

一 、冻结的含义

通常包括以下4个方面

1、冻结前经过处理

2、用速冻法冻结

3、冻结后产品中心温度达到-18℃以下

4、 有适宜的包装并在冷链下运销

二、食品的冻结过程

1、食品的冰点

◆ 众所周知，水的冰点是0℃，而水中溶入糖、盐一类非挥发性物质时，冰点就会下降。

◆ 食品一般都是由动植物来源的原料制成，动植物原料则由大量细胞构成，在细胞中含有大量有机物质和无机物质，包括水、盐、糖及复杂的蛋白质、核糖核酸等，有些还溶有气体。不仅原料如此，在加工过程中，大部分食品，特别是预制食品，还要添加盐类、糖类、油脂等等辅料，使食品体系更为复杂。因此，食品的冻结点低于纯水的冰点。

◆ 当然由于水分和溶有固形物的种类及其数量各有差异，食品的冻结点也不一样。如肉类-1.7～-2.2 ℃，鱼 -1.0 ～-2.2 ℃，蛋-0.56 ℃，葡萄-2.5 ～-3.9 ℃，花生 -8.3 ℃。这些食品在同一冻结条件下冻结时，时间就会不同。

2、食品冻结过程与冻结曲线

（1）冻结时水的物理特性

（2）冻结温度曲线与冻结率

图：牛肉薄片的冻结曲线

3、冻结速度与冻结时间

（1） 冻结速度

a、冻结速度快或慢的划分，目前还未统一。现通用的方法有按时间和距离两种划分方法。

(i) 按时间划分

(ii) 按距离划分

b、冻结速度有两种不同的表达方式：界面位移速度和冰晶体形成速度。

(i) 界面位移速。

(ii) 冰晶体的形成速度

一般讲冻结速度以快速为好，因鱼肉肌球蛋白在-2 ～-3 ℃之间变性最大。淀粉的老化在+1 ～-1 ℃之间进行最快，所以必须快速通过-1 ～-5 ℃温度区域。

c、影响冻结速度的因素

(i) 食品成分

(ii) 非食品成分如传热介质、食品厚度、放热系数（空气流速、搅拌）以及食品和冷却介质密切接触程度等

d、冻结速度与冰晶分布的关系

（i）冻结速度快，组织内冰层推进速度大于水分移动速度时，冰晶分布越接近天然食品中液态水的分布情况，且冰晶的针状结晶体数量多。

（ii）大多数食品是在温度降低到-1℃以下才开始冻结，然而温度降低到-46 ℃时，尚有部分高浓度的汁液仍未冻结。

（iii）大多数冰晶体都是在-1--4 ℃（-1 ～ -5℃ ）间形成，这个温度区间称为最高冰晶体形成阶段

冻结速度与结晶冰形状之间的关系

当冰层推进速度大于水移动速度时，冰晶体小，数量多。

龙须菜的冻结速度与冰晶大小的关系

冻结速度快冰晶小，冻结速度慢冰晶大。

三 、冻结及冻结速度对冻品质量的影响

1、冻结对食品组织结构的影响

◆ 机械性损伤

◆ 细胞的溃解

◆ 气体膨胀

◆ 化学变化

◆ 蛋白质变性

◆ 变色

四、食品常用的冻结方法

1、间接冻结装置

2、低温静止空气冻结装置

3、送风冻结装置

4、强风冻结装置

隧道式

传送带式

悬浮式

5、接触冻结装置

6、直接冻结装置