第二节加热原理

一、热交换形式

1、热传导

接触传热

2、热对流

介质传热

自然对流

3、热辐射

载能电磁波传热

式中：C—辐射换热系数

F1 —辐射体表面积

T1、T2 —分别为辐射体积受热体温度

当辐射体完全被加热物包围时

式中：—受热物表面积

ε1 、 ε2 —分别为辐射体及受热体的辐射率  Cb  —黑体的辐射系数

Cb=4.88千卡/米2.时.K4

∵  F2   >>  F1

∴C≈ ε1 Cb

二、红外线及其加热原理

1、红外线

可见光红光端以外一段区域内不可见的光线。

波长：0.76~1000μm

根据波长不同可将红外线分为：

近红外线： 0.76~1.4μm

中红外线： 1.4 ~ 3μm

远红外线：  3 ~ 1000μm

红外线遵循可见光的反射、吸收、透射规律。

2、红外线加热原理

（1）物质吸收红外线原理

物质内部的原子总是以它本身具有的固有频率而不断运动

当某种物质受到一束红外线照射时，

若：红外线的传输频率=物质的固有频率

则：物质中的弹簧就会吸收红外线的能量而发生共振，即加速分子的热运动，使物质的温度升高。

若红外线的传输频率=物质的固有频率

则：红外线就不会被物质吸收，而是串过分子或被分子

反射。

（2）物质吸收红外线的条件

必要条件：由于振动改变分子的对称性，而使偶极矩发                          生变化。对双原子的物质 对红外线不产生吸收。如： Cl2等非对称结构的物质，如： H2O，无论怎样振动，都改变分子的对称性，所以每一种振动都可以产生对红外线的吸收。

（3）选择性吸收与选择性辐射

①选择性吸收：物质只在几个波长范围内有强烈吸收的特性

②选择性辐射：辐射体的辐射能力按波长不同而变化的特性

③匹配辐射加热：当选择性吸收与选择性辐射当相一致时的加热。

正匹配                        偏匹配

④最佳匹配

红外线加热物体的三种情况

A、表层加热                           正匹配

B、表里同时加热                           偏匹配

C、里层加热                                内匹配

三、水分扩散

1、扩散

加热过程中水分子的移动称为扩散。

内扩散：物料内部水分移动现象

扩散

外扩散：物料表面的水分向外移动的现象

湿扩散：由于物料内部存在水分梯度而

内扩散                       引起的水分移动

热扩散：由于物料内部存在温度梯度而

引起的水分移动

如果物料中温度梯度与水分梯度的方向一致时，则物料中热扩散与湿扩散的方向一致，这将加速物料的水分脱出。

如果物料中温度梯度与水分梯度的方向相反时，则物料中热扩散与湿扩散的方向相反，当热扩散比湿扩散强烈时，物料内部的水分不但不能扩散到物料表面，反而把水分往内部赶，使水分不能脱出。

# Text boxes

原子

化学键

化学键

化学键

原子

热对流

热辐射

被加热物

热源

热对流

热源