第四节    食品烤炉的炉体设计及结构尺寸确定

一、炉体的结构形式

1、砖砌炉体

材料：耐火砖、保温砖

特点：简单、成本低、热惯性大、体积大、不能移动

2、金属构件炉体

材料：型钢：构成框架

钢板：内壁：采用反射率高的材料，如抛光铝板、抛光、不锈钢板等

外壁：普通钢板，表面喷漆等处理

保温材料：填充在内外壁之间，起绝热保温作用

特点：炉体轻、灵活，可制成各种形状，便于运输、热惯性小、成本高、用钢材多。

二、炉体保温

炉体设计应注意以下几点

（1）提高热阻，取决于保温层厚度及保温材料的性能。

（2）加强炉内壁的反射。

∵内壁ρ

∴ α(=1- ρ)      以减少炉体吸热

（3）加强密封，以减少对流热损失

（4）尽量减少炉膛、炉体尺寸和炉体总重，以减少加热空间、散热表面及自身畜热

1、保温材料的选择

一般小于0.2千卡/米.时. 。C都叫保温材料

保温材料的选择：导热系数低、容重轻、成本低。

2、保温层厚度的确定

（1）确定保温层厚度的依据：传热学原理

在稳定传热的条件下，热流体对右避面的对流换热量，必然等于通过平壁的导热量，也必然等于左壁面冷流体的对流换热量。

则

一般保温材料的导热系数k较小，而保温层厚度L较大

差别很小

实际时假设：

则：

（2）通过炉壁保温层的散热损失

——炉外壁的温度

——炉外空气温度

——炉外空气对流换热系数

室内空气α2=7千卡/米.时.。C

室外（有风） α2=12千卡/米.时.。C

（3）保温层厚度计算

三、炉体尺寸确定

1、箱式炉

（1）炉膛尺寸确定

①炉膛高度确定

分层布置式热元件，温度场的均匀性是一个重要问题

温度场的均匀性取决于上下辐射元件的辐射距离。

上辐射距离要求较高，因其直接照射食品

一般，当管间距离一定时

辐射距离     均匀性       辐射能量       结构尺寸

辐射距离确定原则：保证烘烤均匀的前提下，辐射距离越小越好

根据生产能力，烤盘面积，烤盘层数为n

则：H1=a+nh+b

式中：a、b—分别为上下热元件至炉顶与炉底的距离

a=b=50~70mm

②炉膛宽度与深度

对管状热元件其发热部分

沿管长方向的温度分布并

不均匀，所以应将食品放

在热元件温度均匀处。

Bi = Si +(150~100)mm

（2）炉门尺寸确定

炉门尺寸应在满足取放食品方便的前提下，取最小尺寸，以减少热量损失。

（3）、总体尺寸确定

炉宽：B= B1+2L1

炉深： B’=B2+2L1

炉高：H=H1+ L2 + L3+ L4

注：此尺寸不包括电控箱尺寸及热元件安装尺寸

2、隧道炉

（1）炉长的确定

隧道炉的炉长主要取决于生产能力，烘烤时间及输送装置的运行速度

则：隧道炉总厂

L总=L1+L+L2

L1、 L2—由结构设计定

一般： L1= L2 =1m

隧道炉炉体一般分节制造，在计算得L后应圆整为每节炉体长的整数倍，每节炉长常见有：1m、2m。

②根据成型机输出生坯的速度和烘烤时间确定炉长

∴L=Vt

V—成型机输出生坯的速度

t—烘烤时间

L总=L1+L+L2

（2）炉膛尺寸确定

①炉膛高度确定

H=A+d+a+b

②炉膛宽度确定

B1=S+（100~150）

S—食品排放宽度

因考虑与成型机配套

（3）总体尺寸

①炉总宽

B=B1+ 2 L1 + 2L4      L1—侧壁保温层厚度

L4 电热空间，由电热管尺寸确定

②炉体总高

H= H1 + L1 + L2 + L5

L5 —支架高度

③输送食品的离地高度H2

设计时应考虑与之配套的成型机输出生坯的离地高度,以使整个生产线工作协调。为扩大使用范围可将支脚设计成可调的。

四、炉体密封

隧道炉：需要密封处（1）每节炉体的接合部，通常采        用有弹性密封垫。

作用：密封；缓冲炉体的热胀冷缩

（2）电热管道管处密封

箱式炉：

密封处：炉门口，通常采用耐热硅橡胶

# Text boxes

联立

整理

一般经验数据：

下辐射距离：

A =   30~40mm(板式元件）

60~70mm(管式元件）

上辐射距离：

d=B+C

B=2A

C—被烘烤物品的高度

则：h=A+B

L

L总

L1

L1