第四节          外压容器设计

一、外压容器的稳定性

1、外压容器的稳定性概念

外压容器的失效形式      强度不足       破裂

刚度不足       失稳

2、临界压力

（1）临界压力（ P临）:导致筒体失稳时的外压。

临界压应力（σ临）：筒体在P临作用下筒体内存在 的环向应力。

(2)许用压应力

为保证外压容器的使用安全，设计压力应当满足如下条件：

∴　P临≥mP

P临≥3P

(3)影响临界压力的因素

①P临与筒体尺寸的关系

(i)当L/D相同时，S/D      抗弯曲   P临

(ii)当S/D相同时，L/D     圆筒越短    P临

L/D      圆筒越长   P临

短圆筒：能得到封头支撑作用的圆筒

长圆筒：得不到封头支撑作用的圆筒

∴ S/D相同时，短圆筒的P临高

（iii）当S/D、 L/D都相同时，有加强圈者P临高

② P临与材料性质的关系

因圆筒体失稳时，其压应力并没达到材料的屈服极限，

说明P临与材料的屈服极限无直接关系。

而材料的弹性模量E对

E      —抗变形能力， P临

各种材料的E值相差不大,所以采用高强度钢代替一般碳钢制造外压容器并不能提高圆筒的P临，相反还增加了容器的成本。

材料的组织不均匀性合同体的不圆度将使P临下降。

二、外压容器的设计

1、理论公式计算法

（1）壁厚的计算

钢制长圆 :

钢制短圆筒：

将P临≥3P   代入可得

1)钢制长圆筒：

mm

2)钢制短圆筒:

mm

3)刚性圆筒

一般：S        L    的圆筒叫刚性圆筒

一般不存在失稳，因此只考虑强度即可

（2）临界长度 L临

当短圆筒的长度大到某一临界值L临时，封头对筒体的支撑作用将完全消失，这时短圆筒的P临将下降到长圆筒的P临，

即：

解得：					为区别长短圆筒的临界长度

当  L< L临时,  为短圆筒

L>L临时，为长圆筒

(3)用理论公式设计的步骤

①设理论壁厚为S。，并选定材料

②计算L临

③比较确定圆筒类型L与L临，确定圆筒类型

④根据圆筒类型计算P临

⑤计算许用应力[P]= P临/3

比较:设计压力P与P临

若P≤[P],且接近，假设的S。合适

若p>[p],这说明假设S。过薄，需重新假设

⑥实际壁厚S=S。+C

2、图算法

（1）算图的由来

临界压应力：

应变：

长圆筒的应变：

短圆筒的应变：

可见：ε=f(D/S。、L/D)

可得：

令：

则：

以				 作曲线

（3）算图的应用

①假设S。 ，计算L/D。、D。/S。

②根据材料σ临                 确定线图

③根据L/D。、D。/S。确定ε

④根据ε和设计温度              B

⑤计算[P]=B S/D。

⑥比较：若P≤[P],且接近，假设S。合适

若P>[P],假设S。过薄，重设

⑦实际壁厚S=S。+  C

# Text boxes

式中：

m—稳定系数,我国规定m=3

P —设计压力

说明:

1）ε较小时E=常数，曲线为直线

2）ε较大时E=常数，为曲线

3）温度不同，E值不同，曲线不同

4）大部分钢材的E值相近，因此直线部分斜率相近，但比例极限和屈服极限差别较大，因此曲线转折点的位置和走向不同

所以曲线适用于不同的屈服极限

（2）球形线