# 第十一章  电子电器商品

学习要点：

1. 电声设备激光唱机、双卡录音机的结构、工作原理及质量鉴别。

2. 视频器具电视机、VCD影碟机的结构、工作原理及质量鉴别。

3. 电冰箱、空调机微波炉的基本结构，主要部分的工作原理，及其主要的质量指标和质量检验。

4. 微电脑、打印机、静电复印机、传真机、扫描仪的结构，基本工作原理，使用技巧、质量检验及维护保养。

5. 通讯产品如手机、电话机、掌上电脑的基本结构，基本工作原理、质量鉴别及维护保养。

电子器具：电子器具是以电子线路为主的器具，如电脑、手机、电视机、VCD机等。

电气器具：电气器具是以电动机、电热元件等为主的电气器件组成的器具，如电冰箱、空调器、电热器、微波炉等。

## 第一节 视听设备

电声器具：电声器具是一类以放大器为核心，以扬声器为终端部件，能将电信号转变为声音的器具。

视听设备

视频器具：视频器具是指用于接收、显示、记录、重放图像信息及其伴音的一类电子器具。

### 一、电声器具

- 激光唱机（CD）

1.概述

激光唱机是利用激光拾取唱片声音信号的数字式唱机，简称CD唱机，它是英文Compact Disc的缩写。

它采用了数字技术、激光技术和微处理器，使其音响效果达到了高水平，成为理想的音源。

（2）CD光盘

①尺寸

光盘的直径为12cm、光道间距为1.67μm、坑深0.11μm、坑宽0.4μm、盘厚1.2mm、可播放74分钟。

光道：坑岛连成的轨迹称为光道，光道由内圈螺旋向外顺时针转出。

②CD光盘的制作

把连续的模拟音频信号分割、再经A/D转换变成二进制的数字信息，然后加入连接、识别、控制、纠错等附加数码，用激光进行调制，在母版光盘上利用光刻技术刻成坑岛状的信息，由母版制成压制子盘的模具，而子盘就是我们使用的光盘，是由聚碳酸脂塑料注模成型、数据压模（刻槽）、喷射铝反射层，然后涂透明保护层制成。

喷射铝反射层：随数据压模的凹凸变化而形成“坑坑岛岛”，即是所记录的信息。

③CD光盘的播放原理

播放光盘时，CD唱机的激光头发射激光照射光盘，根据光盘的信息坑岛产生不同强弱的反射光，将此反射光转换成电流，再经D/A转换电路，还原成模拟声音信号重放出来。

- 双卡录音机（配图讲述）

1.组成

双卡录音机由机械传动、磁头和电子电路组成。

（1）机械传动

由电动机、机械连动机构、惰轮、主导轴、压带轮、制动器和按键等组成。电动机与走带机构用驱动橡胶带或齿轮传动，由单或双惰轮稳速。电动机应转速恒定，机械及电气噪音低、漏磁少、性能稳定、寿命长。

（2）磁头

录音磁头：录音磁头在录音时，将电路送来的电信号转变为磁信号，以剩磁的方式记录在磁带上。

放音磁头：放音磁头在放音时，把磁带上的磁信号（剩磁）变成电信号送入电路。

消音磁头：消音磁头的作用是在录音时，先把磁带上原有的剩磁抹掉，以便录制新信号。

（3）电子电路

- 音频放大器

是其核心部分，在录音时，它将来自话筒或其它声源输入的微弱音频信号进行均衡放大后送到录音磁头，向磁带录音。

而当放音时，它又将来自放音磁头微弱的音频信号放大到足够强度作为功放器的输入信号，经功率放大后由音箱放出动听的声音。

- 超音频振荡器

是在录音时产生超音频电流，以提供录音头所需的偏磁电流和抹音头所需的抹音电流。

2.录、放音原理

（1）录音

话筒把要录制的声音转变成音频电流信号，或以线路插孔输入的其它音频信号，经放大电路放大，并叠加上超音频信号电流（用以克服录音非线性畸变），通过录音磁头线圈，产生随音频信号变化的磁力线，去磁化紧贴在录音磁头上按一定速度运动的磁带，于是经过磁头缝隙的那一小段磁带被磁化，当磁带离开磁头时，便留下按音频信号变化的剩磁，这样随着磁带的运动，音频信号就被不断地以剩磁的形式记录在磁带上。

（2）放音

已录好的磁带按录音时相同的方向和速度经过紧贴着的放音磁头，使磁头缝隙处的一小段磁带与磁头铁芯形成闭合磁路，这一小段磁带上的剩磁在铁芯中产生磁力线，使铁芯上的线圈感应出感应电流，随磁带的不断运行，磁头线圈中不断产生感应电流，使磁带上记录的剩磁就在磁头线圈中被恢复为音频电信号。再经放大后由扬声器放出声音。

（3）抹音原理

在录音前，要先对磁带抹音，抹音磁头线圈中来自超音频振荡器的超音频电流，在抹音磁头的缝隙处产生一个磁场，这个磁场在抹音磁头缝隙的中心最强，缝隙两边逐渐减弱。缝隙中心的磁场强度远大于磁带上已录声音形成的剩磁强度。当磁带紧贴抹音磁头的缝隙通过时，磁带被磁化而饱和，使磁带上的剩磁全部被淹没，磁带继续前进，磁场强度逐渐减弱，一直到零，抹掉全部剩磁。

（三）电声器具的质量鉴别

1．外观鉴别

外观要求设计新颖、豪华、美观，色彩协调，各种指示清晰醒目，对机壳要求平整、光洁，不应有划伤、起泡、流疤、脱漆、锈蚀、泛色、变色、扭曲变形等现象，各开关、按钮应操作灵活轻便，不应有跳动、摩擦、杂音和滑动等现象。

以后各节介绍的电器外观，都可以参照上述要求鉴别。

2．性能鉴别

性能鉴别主要通过对录放音、CD唱片的播放效果进行试听，从总的音质效果进行判别。

高音要清晰明亮，中音丰满、圆润、有弹性；

低音温柔而有力度、无发尖、发闷、含糊不清等现象；

立体声效果强、具有音乐厅演奏的相同效果。

### 二、视频器具

- 电视机

1．模拟电视、数字化电视和数字电视。

（1）模拟电视：电视使用电信号传送远距离的图像。使用模拟信号来传送图像的称为模拟电视。

（2）数字电视：使用数字信号的称为数字电视，是计算机化了的电视，与计算机技术融为一体，数字化地处理、传输、接收和显示信息。

（3）数字化电视：数字化电视与模拟电视没有本质的区别，它只是采用了数字芯片，把模拟电视信号进行数字化处理，它接收的仍然是模拟电视信号。

2．彩色电视

（1）彩色电视机的制式

目前世界上有三种，它们不能互相兼容，并被不同的国家采用。

- NTSC制：1954年由美国发明（美国制），正交平衡调幅制。

加、美、日、韩等国采用。

②PAL制：1963年由西德确定（西德制），逐行倒相正交平衡调幅制。

德、英、意和中国采用。

- SECAM制：1963年由法国确定（法国制），调频行轮换制。

法、俄、东欧等国采用。

我国采用D（VHF频段）和K（UHF频段）标准，彩电制式是PAL-D/K制。

（2）彩色电视三基色

①含义

自然界的任何彩色都可用三种基色光按一定比例相加而成的。

这三种基色即红色（R）、绿色（G）和蓝色（B），这样，同等强度的红光、绿光和蓝光分别进行混色就可以得到：黄光（红加绿）、紫色光（红加蓝）、青光（蓝加绿）、白色光（红加绿加蓝）。而如果加大红光的比例或减小绿光的比例，红加绿就会得到橙色，由三基色可获得自然界的任何色彩。

②三基色原理在电视中的应用

彩色电视系统为了能与黑白电视系统兼容，所以在发射端先把图像分解为红、绿、蓝三种基色信号，并把三个基色信号转换成一个亮度信号Y和两个色差信号（R-Y）和（B-Y），然后传送这一亮度信号和两个色差信号，亮度信号可以被黑白电视机接收，实现兼容，而两个色差信号代表图像的色彩。在接收机中就要利用这三个信号，经处理恢复彩色显像管所需要的红、绿、蓝三基色。

（3）彩色显像管（彩管）

彩色显像管同黑白显像管一样，都是阴极射线管，但是它的结构要更复杂，工艺也要精细得多。

（4）彩色电视机的电路结构及工作原理

①彩色电视机电路结构

主要由高频头、公共通道、伴音通道、电源、扫描电路、解码器、彩色图像显示等部分组成。

- 工作原理

彩色电视机框图

遥控型彩色电视机框图

彩色电视机中各种信号的流程

从天线接收到的电视信号，先进入高频头的调谐器，经选择频道后，进入高频放大器。经过高频放大器放大后送到混频器，在这里和同时由本机振荡器送来的振荡信号发生差频作用，产生图像和伴音两个中频信号。这两个中频信号进入公共通道，经3至4级的中频放大后，送入视频检波器，检出（解调）0～6MHz的彩色全电视信号（视频信号），该信号经放大后，分三路分别送往亮度通道、色度通道和扫描控制电路。由于检波元件的非线性作用，使两个中频信号在检波时又产生以6.5MHz为中心的差频，从而形成伴音的差载频调信号，即第二伴音中频信号。这里视频检波器可以看成是一个混频器，对伴音中频来说，图像中频就是一个本机振荡频率，这种电路程式就叫超外差内载波式。第二伴音中频信号经与视频信号分离后送入伴音通道，由伴音中放放大、限幅，再经鉴频器解调获得音频信号，把音频信号放大后推动扬声器放出电视伴音。

由公共通道检波器解调出的彩色全电视信号，经预视放放大后，送往亮度能道和色度通道。在亮度通道中，彩色全电视信号先经过4.43MHz的吸收电路，吸收掉色度信号而分离出亮度信号，亮度信号经0.6μs的延时处理后，再放大到适当幅度，送到视放矩阵电路。由于彩色信号在经过色度通道处理后会产生一定的延时，不能与亮度信号同时到达矩阵电路，就需要在亮度通道中对亮度信号进行延时处理，如此处理后，彩色和亮度信号就可以同时到达矩阵电路，最后形成正确的图像。在色度通道中，彩色全电视信号被分离出色度信号，经放大后将色度信号的两个分量分开，分别送两个同步检波器，晶体振荡器产生4.43MHZ的副载波也分别以不同的相位送至两个同步检波器，就可以解调出（R-Y）和（B-Y）两个色差信号，再送往（G-Y）矩阵电路，恢复出第三个色差信号（G-Y）。在视放矩阵电路里，三个色差信号分别与亮度信号相加，从而恢复出三个基色信号R、G、B，再经末级放大后，分别加到显像管的三个阴极上，控制三个电子束的发射，形成彩色图像。

在视频预放大级引出另一路视频信号被送到同步分离部分，通过这部分电路将电视台播放的同步脉冲信号取出并加以放大、整形后分离成行同步信号及场同步信号，用以控制行扫描和场扫描部分产生的锯齿波电流的频率和相位，使之与电视台发射的信号同步，保证图像画面的稳定。由于行频频率易受其他脉冲信号的干扰，需设置自动频率控制电路。电视机中另一个重要组成部分是形成显像管光栅的扫描部分。扫描部分又分成场打扫描电路和行扫描电路。它们又各由振荡、推动、输出级组成，最后分别在行、场偏转线圈中产生锯齿波电流，在显像管中产生偏转磁场，使显像管阴极发射的电子束由左至右，由上到下扫描形成光栅。这时显像管阴极受视放级输入的图像信号的控制，在荧光屏上形成图像。为了使显像管有足够的亮度，还必须有一个很高的加速阳极电压，这个电压是利用行扫描输出级的逆程电流产生的高压脉冲，经整流后得到的。扫描电路中枕形校正电路可以校正扫描电路造成的枕形失真。电视机大多用交流电源供电，因而还要有一个将交流电变为直流电的整流部分。该电路应有较好的稳压性能，在额定负载下，在交流电网电压波动时，仍能输出稳定的直流电压，以保证电视机能正常工作。在彩色电视中多采用开关型稳压电源，这种电源的效率高，稳定性好，对电网的波动和负载变动的适应性好。为防止地磁场和周围杂散磁场对电子束的影响，从而造成色纯度下降，会聚不良等现像，彩色电视中设置了自动消磁电路，在每次开机时，都会自动对显像管内外的铁制件进行一次消磁。

（5）彩色电视机的质量鉴别：

①外观质量鉴别

外观要求协调、自然、机壳平整光洁，无变形、无损伤、无锈蚀、无裂纹、配件齐全，各开关、按钮、旋钮操作轻便自如，拉杆天线转动灵活，伸缩方便，停留稳定。荧光屏无划伤、水纹、气泡和麻点，仔细观察荧光粉应均匀，不应有局部发黄、发黑或色差。

②光栅质量鉴别

接通电源，置频道于空档。对比度调至最小，亮度调至中等偏暗，色饱和度调至最小，观察荧光屏上的光栅。

要求光栅布满屏幕，扫描线应细而清晰且间隔均匀，互相平行；光栅应无暗角、暗边、卷边，整幅光栅亮度应均匀，并随亮度旋钮的调节而均匀变化，扫描线不能有倾斜、弯曲或呈波浪形；调节色饱和度旋钮，光栅仍然是白色，不应有底色和局部色斑。关机后，屏幕中心应无亮点停留。

③图像质量鉴别

接收电视台电视信号，观察图像，要求图像稳定，行场同步范围宽，图像无扫动、影移、跳动和闪烁等现象；图像应清晰，细节分明，无回扫线、毛刺、镶边和雾状现象；亮度和对比度调节范围大，作用明显；图像应有较强的抗干扰能力，当在周围电器（如日光灯、汽车打火等）的影响下，能正常观看画面不出现跳动、歪斜、扭曲等。

电视机接收彩条信号，彩条的顺序应正确，荧光屏上依次为白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑等8种颜色的竖条，不应有彩色失真。各彩条应色彩鲜明，间隔分明，稳定不变，将色饱和度由小调到大，此时图像上的彩色只能产生由淡到浓的变化，而不应有颜色的变化。亮度和对比度的调节不应引起彩色色调变化，图像轮廓与彩色应能很好的重合，无错位和镶边现象。

- VCD影碟机

1、VCD机工作原理

（1）机芯工作原理

①光头

光学唱头简称光头。光盘上的信息记录在一条由里向外的螺旋状路径，类似于密纹唱片方式所刻录的凹坑和未刻录的镜平面。激光束以非接触方式经半透镜反射转向后到达物镜，聚焦后焦点落在信号面上，因其表面镀有一层铝膜，因此它有极强的镜面反射，反射激光束又经物镜、半透镜直达光电二级管，经光电转换后变为电信号输出。

②APC（自动功率控制）

由于激光二极管的输出功率随温度变化，故机芯都采用APC（自动功率控制）来实现恒定的光输出。

③伺服机构

聚焦伺服机构从来自光盘反射光的信息中检测聚焦误差信号，经驱动放大后控制物镜上下位移来保持物镜和光盘信号面间的距离恒定，以便使光盘信号面处于焦点深度（约±1μm）以内。

而跟踪伺服机构的作用则是当光盘作编心旋转时，仍保证光头的激光束沿着1.6μm间隔的音轨作正确的扫描。跟踪伺服是使物镜跟踪音轨中心并补偿光盘唱片的偏心。

④数字信号处理

前置放大器用于将来自光头的信号加以放大，然后进行波形整形处理和数字信号处理。数据选通电路输的是由“1”、“0”组成的数据序列，其中有1个字符的控制信号、24个字符的数据及8个字符的奇偶信号为一帧信号传送，且在每一帧都加上了同步信号。因此，先要检测出帧同步信号，确定数据的码头。在该环节完成信号从编码信号的解调。

（2）解码器MPEG的工作原理

①由数字信号处理电路得到的信号送到MPEG视频和音频解码器。先判定信号的属性是图像还是声音，若是声音存入声音存储区，若是图像则暂存于4MB RAM缓冲器的图像数据存储区。

②在CPU控制下对暂存资料进行图像或声音的解压缩运算处理。经过解压缩处理的图像按运动顺序存储于缓冲区中，在CPU控制下以电视标准的帧频按播放顺序逐幅读出，并送到三路数模转换电路DAC中；

③数模转换后得到的代表彩色图像的R、G、B三基色视频信号，经制式编码器编成PAL制或NTSC制的彩色全电视信号由视频输出口送至电视机。而编码时所需的帧、行同步脉冲、消隐脉冲等时序脉冲均由CPU控制相应电路产生。

同样，音频信号也经过分类存储、解压缩、按顺序从缓冲器中读出再经过数模变换后由左右声道输出。

2、VCD机的质量鉴别

（1）外观质量鉴别

VCD机应造型美观，机壳平整，无变形，各种显示窗口无裂纹，各按钮应按动自如。

（2）性能鉴别

VCD机性能鉴别主要包括：光盘进出仓、抗振动性、运行噪声、纠错能力、图像显示及放音性能的检验。

步骤：

①将VCD与电视机正确连接，插好电源插头，按动电源开关“POWER”，由于开关的自锁作用，按下去为电源接通，再按一次弹出，为电源断开。当接通时电源指示灯亮，显示窗口也有显示。

②按动进出仓控制键（OPEN/CLOSE）简称O/C，控制光盘运载仓（简称片仓）的推出和推进。按动该键，检查片仓的推出与推进是否自如，取一张新光盘（最好即有鲜明图像又有音乐伴音的光盘）放入片仓，将片推进。调解电视机频道，屏幕上有稳定蓝色背景。

③按动播放按钮PLAY/PAUSE（播放/暂停）数钞钟后，电视机屏幕将有所显示，扬声器将放出声音，观看图像是否稳定，色彩是否鲜艳，听声音是否宏亮明快。VCD机显示窗口将开始计时，显示工作状态。用耳朵贴在VCD机盖上，应听不到明显的摩擦声。

## 第二节  电冰箱、空调与微波炉

### 一、电冰箱

（一）电冰箱的结构

电冰箱一般都设有冷藏室和冷冻室，因而也称冷藏、冷冻箱，它主要是由箱体、制冷系统和控制系统等部分组成。

1.箱体

①箱体机壳一般用优质薄型钢板制作，外喷白色磁漆或丙烯酸漆。

②箱体的内胆用ABS树脂或高密度聚苯乙烯等塑料制成。

③为了防止箱内外空气对流，在箱体外壳和内胆之间需要充填导热系数低、保温性能好的材料作为箱体绝热层。绝热层大多采用硬质聚氨酯泡沫塑料或聚苯乙烯泡沫塑料。

④箱门的绝热层与箱体相同，箱门四周用软质橡胶套，插入塑料磁性条组成门封，以防止箱内外温度传导和对流。

2.制冷系统

①制冷系统是利用低沸点、易液化的致冷剂在温度和压力的作用下，在制冷系统内作反复、循环的相态变化、大量吸收箱内的热量，造成冰箱内的低温环境。

②压缩式电冰箱的制冷系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管和干燥过滤器组成。

③制冷系统大多数部件是用低碳冷轧无缝钢管、或铜管、铝管等管材制成，并连接成密封的管路，经清洗、干燥、抽真空后注入致冷剂。

④管材要保证有一定的纯度，化学成分应均匀，以免造成电化学腐蚀。

⑤制冷系统的弯管工序必须采用冷弯成型，防止弯管形成的氧化物在运转中结成硬渣堵塞管路。

3.控制系统

①控制系统有温度控制和化霜控制两部分。

②温度控制部分用以控制制冷系统的开、停，使冰箱保持一定的箱温。

③化霜控制是为了消除蒸发器壁上凝结的冰霜，以保证蒸发器的制冷效果。化霜控制又分人工化霜、半自动化霜和自动化霜等方式。

④温度控制方法是将温度控制器的感温元件紧压在靠近蒸发器出口附近的表面上或放置在箱内空间中，用来感受蒸发器表面或箱内的温度变化，从而控制制冷系统的开、停。

（二）工作原理

1. 电冰箱的制冷系统的组成

电机压缩式电冰箱的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管和蒸发器等部件组成，并在制冷系统中注入致冷剂氟利昂—12（Freon—12）。

2. F—12（CCL2F2）

F—12（CCL2F2）是一种低沸点（一个大气压下为-29.8℃）、无色、无毒、无味、没有腐蚀性、易液化的气体，常压下呈现气态，经高压后即变成液态。电机压缩式电冰箱具有启动降温快，制冷效率高、耗电量少等优点。

3.工作原理

①电机压缩式电冰箱通过压缩机做功，吸入低压气态冷剂F—12，使F—12由低压气态压缩成高压气态，并被送入冷凝器。

②在冷凝器中，外界空气通过管壁冷却高压气态的F—12，使其变为液态。

③液态F—12通过干燥过滤器去除杂质和水分，再经毛细管节流降压，进入蒸发器。

④由于F—12沸点很低，加之压力骤然降低液态F—12迅速沸腾蒸发吸收大量气化热，重新变成低压气态，从而带走箱内的大量热量，使箱体内温度下降。

⑤此时压缩机再次吸入低压气态F—12，重复上述过程。这样循环往复，使F—12不断地进行相态变化，连续地吸收箱内的热量，并把热量排至箱外，从而达到冰箱制冷降温的目的。

（三）电冰箱的质量和质量检验

1．主要质量指标

- 冷却性能

是指电冰箱负荷制冷能力的指标

测试方法：

在规定测试条件下，在环境温度为15℃和32℃时，调温装置在可调范围内调于任意点上，并按容积每升放置一公斤冷冻负荷物。使电冰箱运行，达到稳定状态后（冷藏室温度变化每2小时低于1℃），测定冷藏室和冷冻室的负荷温度：冷藏室温度为3±1℃，冷冻室应达到各星级的规定值。

- 冷却速度

冷却速度是反映电冰箱制冷效率的质量指标。

测试方法：

在规定测试条件下，在环境温度为32±1℃时，待箱内外温差大致一致的情况下，关上箱门，启动压缩机连续运行，使冷藏室温度降到10℃，冷冻室温度降到-5℃时，所需时间称冷却速度，（不应超过3小时）。测试时，箱内不置负荷物。

- 冷藏室温度波动范围

在规定测试条件下，试验环境温度为32±1℃，电冰箱内冷藏室温度稳定在3±1℃，冷冻室负荷温度符合各星级规定值。

在一个运行周期内，在冷藏室中心部位测试点上，其温度的最高值与最低值之差为冷藏室温度波动范围，波动范围不得大于±1℃。

- 耗电量和输入功率

测量电冰箱在规定条件下，24小时的耗电量作为该冰箱日耗电量。

输入功率是指压缩机的电动机正常运转时的消耗功率。上述两项实测值不应超过标定值的15%。

（5）启动性能

是指在电源电压允许的波动范围内，电冰箱启动能力。

- 噪声

电冰箱在运行中，不应产生明显噪声和振动，在消音室内，距电冰箱一米处，用声级计“A”计权网络测量电冰箱运行时的噪声，应不高于54dB。

- 冷冻能力

四星级电冰箱，应具有冷冻能力，是指电冰箱在24小时能冻结到-18゜C的食物重量。

- 耐泄漏性能

用灵敏检漏仪检查制冷系统，制冷剂不应泄漏。

2．电冰箱的质量鉴别

（1）外观鉴别外观

不应有明显的缺陷。表面漆膜颜色一致，结合牢固，无明显的流疤、划痕、麻坑、漏涂和集结沙粒等缺陷。电镀件表面应色泽光亮，均匀一致，不得有鼓泡、露底、划伤等。

箱门门封，四周应严密，在室温下，箱门正常关闭，用一片200×50×0.08mm的纸条（可用1元钱纸币代替），垂直插入门封的任何一处，不应自由滑落。箱门转动灵活，磁性门封应有足够的吸力。

（2）性能鉴别

①通电后，压缩机应立即启动，运转声轻微，无异常声响；

②温控器置中间档，启动电冰箱运行30分钟，观察冷冻箱，其箱内壁应结薄霜，用手摸时，应有冰粘的感觉，冷凝器管应比较热；

③将冰盒盛上水，放入冷冻箱内，待观察；

④在两箱内各放置一支温度计，温度控制器置最冷档，关上箱门，开机2个小时，冷冻室温度应达到各星级标准、冷藏室温度应达到5℃左右，冷冻室冰盒内的水应结成实冰；

⑤可根据冷冻室结霜状况，判断制冷剂是否不足，如冷冻室内壁结霜均匀，且充满各处，说明制冷剂充足，如果有局部不结霜，说明制冷剂不足。

（四）电冰箱的使用

1．安置

电冰箱应安置在通风良好，远离热源的地方，避免阳光直射、水浸油污，箱体四周应留有一定空间，箱体距墙壁应在10cm以上，以利于冷凝器通风散热，电冰箱应放置平稳、垂直，地面不平时可调整底角螺丝，使其放平稳。

2．使用与维护

（1）温控器一般设“0”至“5”等档，正常使用时可调到“2”或“3”两档，需要速冻时，可调至“5”档，速冻完毕，需调回至“3”档。

（2）化霜

当蒸发器表面结霜厚4mm左右时，应进行化霜操作。

普通冰箱：可切断冰箱电源，让箱温回升，待化掉霜层后，再接通电源；而对具有半自动化霜装置的冰箱，可按下除霜按钮，电机压缩机停机，进入除霜过程，除霜结束后，按钮自动复位，冰箱恢复正常工作。全自动型冰箱会定时、自动进行化霜操作。不可用金属器具撬冰层或冻结物。

（3）当冰箱运行时，因临时断电而停机时，再次开启冰箱，至少要等3分钟以后防止启动负载过高，损坏电机压缩机。

（4）在电源电压不稳的区域，应使用稳压器，保护电冰箱等电器。

（5）搬动电冰箱时，应轻抬轻放，不可搬动门把手、冷凝器、上盖等非受力部位。电冰箱的压缩机是靠减震弹簧吊装在密封罐中的，罐底部充有用于润滑压缩机的冷冻油，这种设计，要求电冰箱在搬动中不可以倒置或过分倾斜（不超过45度），否则减震吊装弹簧会脱钓或因冷冻油进入制冷系统，降低制冷效果。

### 二、空调器

（一）空调器分类

1．按结构分类有：

整体式

室内机组：主要是由蒸发器、离心风机、电器控制元器件等组成。

分体式：

室外机组：主要由冷凝器、轴流风扇和电机压缩机等组成。

室内机组和室外机组用密闭管路连接，内充制冷剂。

2．按功能分类：

单制冷式空调器（冷风型空调器）：一般只在夏季用于降温。有些机型具有除湿功能。

电热型：在冷风型空调器上安装了一组电热丝加热装置，由于冬天制热时，是靠电热元件获取热量，故制热效率不如热泵型空调器。

冷暖两用型空调器：   热泵型：在制冷系统中增设了一个电磁换向阀，通过该阀的换向，能改变制冷剂的流向，原蒸发器与冷凝器的功能互换，实现一机多功能，夏季制冷，冬季制热，还可以除湿。

热泵辅助电热型：当环境温度低于5℃时，热泵制热效率降低，所以在热泵型空调器中又加装电热元件，用于辅助制热。

（二）空调器的结构及工作原理

空调器由壳体结构、制冷系统、空气循环系统和电气系统组成。它们是一个整体，任何系统或部件的故障都会影响工作效率。

1．结构

分体式空调器由室外机组、室内机组和二机组连接管及控制系统组成。

（1）室外机组

由离心风扇、空气过滤器、蒸发器、出风栅、集水盘和排水管组成；

（2）室内机组

由轴流风扇、冷凝器、压缩机、毛细管、干燥过滤器组成；

（3）二机组连接管

连接管用直径20mm以下的铜管。

接头有三种方式：自封式快装接头、一次性快装接头或扩口管螺母接头，安装时可按机器的原来配置，选用其中的一种。

2．工作原理

（1）室内机组工作原理

室内空气被机组内的离心风扇吸取，经进风滤网过滤流向蒸发器，被降温成为冷气，再经出风栅送入室内，使室内温度降低。空气中的水蒸气遇冷而凝结成水，经集水盘和排水管排至室外。

（2）室外机组工作原理

室外机组工作时轴流风扇吸入室外空气吹向冷凝器，强制冷却冷凝器，热空气又吹向室外。

（三）空调器的质量鉴别

1．外观质量鉴别

①空调器的造型应美观、新颖，色调淡雅，颜色均匀，应与室内色调协调；

②加工应精细，边角无毛刺，部件配合紧凑、安装牢固、机壳无脱漆、露底、划痕、锈蚀、裂纹等现象：

③配件、附件完备无损伤；

④导风板应能上下左右调整，松紧适度，灵活自如，且能在任可位置定位，不应自行移位；

⑤检查过滤网拆装是否方便，过滤网有无破损；

⑥旋钮应转动灵活、落位不松脱不滑动，按键动作和可靠不松动。

⑦电脑控制的空调器，遥控器、线控器上的各功能选择键和钮动作应轻快灵活，无卡键、接触不良等现象，且控制动作准确。电源线、电源插头应符合规范，当拉电源引线时应不松动。

2．性能鉴别

接通电源，开启开关，用试电笔测试壳体是否带电。然后进行性能测试：

（1）风扇运行性能

风扇运行时应开停自如、运行平稳、无异常声响，低风档运行时噪声小，高风档运行时噪声稍大。

（2）控温性能

包括温度设定和温度控制两个方面。

以制冷为例：按动遥控器设定温度，当设定温度低于室温时，制冷机组不应运行，仅有风扇转动，当设定温度高于室温时，制冷机组才会启动（指示灯亮）；运行一段时间后，当室温达到设定值时，压缩机应能停止工作，并进入间断运行状态，即运行一段时间后能自动启停，保持室温在设定值上下。

（四）空调器的安装与使用

1．空调器的安装

（1）安装位置。应避开热源，通风良好，要遮阳防雨，远离污染严重的地方（如油烟排放口、灰尘多或易被化学品腐蚀的地方。

（2）安装应牢固，无松动，室内机组应水平安装，且紧靠墙面，距地1.8米以上。

（3）支架要坚固耐用、焊缝平整牢固。室外机架要进行防腐、防震处理，应备有吊篮和凉蓬等附件。过墙管线要进行包扎。

（4）安装完后要进行检查和调试。检查管路连接是否正确、严密，各阀门是否开启到位，电线路是否正确、电压是否正常，有无漏电，准确无误后，才可通电开机，观察机器各部分运行是否平稳正常，各部件有无松动和异常声响。

2．空调器的使用与维护

（1）停机后，至少要过3分钟后，才能再次开机，以免损坏电机压缩机。

（2）定期清洁进风滤网等。

（3）夏季不要使室内外温差太大，以差7℃左右为宜。

（4）气流调节以微风为最好。

（5）湿度，以相对湿度，夏季50—60%之间，春秋为40—70%之间，冬季40—50之间。

### 三、微波炉

（一）微波与微波炉

1. 微波炉优缺点

它克服用传统加热方式热量从表面传导到内部所带来的费时、热能利用率低，对营养物质破坏大的缺点。微波加热时，食物内外同时受热、无热损失和污染、无烟气、无灰尘、解冻返热快、无汁水溅出。

2. 微波加热原理

最简单的解释是微波使介质内部分子旋转，引起磨擦发热。微波加热食物时，当把食物放在微波场中时，食物的极性分子就以微波频率作每秒钟数亿次的来回振荡摆动，磨擦产生高热，使食物温度迅速上升。达到烹调食物目的。

（二）微波炉的分类

商用：使用915MHZ的微波，大都用于烘烤、干燥、消毒等。

按使用频率分

家用：用2450MHz的微波。

普及式：设有计时装置，用户按食物种类自行设定烹调时间，烹调结束微波炉自动停机。

按控制方式分

电脑控制式：装有具有记忆功能的微处理器，用户可按动食物品种键，由电脑确定时间，使炉灶按预定程序操作。

柜式：容量大，输出1千瓦以上。

按结构和容量可分

轻便式：输出功率1千瓦以下，且移动方便。

（三）微波炉的结构

前面有门的金属箱子，内装有变压器、磁控管、传输波导、搅动器、腔体、炉门、外壳，还有控制系统和转盘机构。

（四）质量鉴别

1．外观质量要求

造型新颖、色调柔和、机壳平整、无变形、无损伤、无划痕、炉门安装无错位、门锁勾无损坏、门玻璃无破裂、炉门开关灵活自如，关好炉门，如果不按动专用开关，炉门不应自行打开。控制钮、定时器、开门钮应操作灵活，炉内转盘应完好无损。

2．性能鉴别

（1）关上微波炉门，开启电源开关，炉内灯应点亮、转盘应匀速转动。磁控管冷却风机应立即工作，能听到明显的气流声。

（2）显示灯、显示屏显示清晰；各种设定准确。

（3）加热检查：在炉内放一杯水，输出功率500瓦的微波炉，4—5分钟应烧开，微波炉加热结束时应响信号铃，转盘停转，炉内灯熄灭，冷却风机停转。

## 第三节   现代办公室自动化设备

### 一、微电脑

体积较大，放在桌上使用的电脑称为台式电脑，而体积较小，可以随身携带的，便称其为便携式电脑。

（一）台式微电脑

1．微电脑的组成

台式微电脑由主机、外部设备、电源和机箱组成。

（1）主机

在硬件系统中，把中央处理器（CPU）、内存储器以及连接输入输出装置的接口电路，通称为主机。其中CPU是电脑的核心和关键，它决定电脑的型号和档次。

（2）外部设备

外部设备是相对于主机（板）而言的，它包括输入设备、输出设备、外存储器和网络设备。

2．电脑的主要设备

（1）显示器

显示器又称监视器或“窗口”，是电脑必备设备，电脑输出的各类信息都由它来显示。

（2）光盘存储器

电脑中安装有只读型光盘（CD—ROM）驱动器。用于安装软件和播放多媒体光盘。

（3）软盘驱动器

①软盘驱动器

软盘驱动器，简称软驱，用来在软磁盘上读出或写入信息。

软盘驱动器的技术参数有：转速（转/分）、数据传输率（KB/S）、平均等待时间（ms）、平均寻道时间（ms）、电机启动时间（ms）、记录方式（如MFM）、磁道数/面（道/面）、记录密度（dpi）、容量（MB）等。

②软盘

软盘是一种维尼龙圆盘，盘基是聚脂，表面涂磁性材料。按盘片直径分5.25英寸盘、3.5英寸、2.5英寸和1.5英寸等；按盘记录信息的表面，分单面和双面；按记录密度分低密度和高密度。软盘容量是指软盘上可以存储信息量的总和：

软盘容量=磁盘面数×磁道数×扇区数×扇区内每磁道字节数。

（4）硬盘驱动器

硬盘驱动器又称硬盘。

它采且全封闭结构，把一至数个盘片封装在固定式的驱动器中，形成一个整体，盘片和驱动器组成硬盘，又叫温氏盘。

硬盘的主要参数有：盘径（英寸）、磁头数、柱面数、每磁道扇区数、磁记录密度、磁盘转速、功率、存储容量、平均存取时间、数据传输率和间隔因子等。

3．电脑的主要技术指标

（1）字长

是指电脑CPU能直接处理二进制数据的位数，它决定电脑一次数据操作的吞吐能力。

（2）运算速度，

一般用每秒能执行多少条指令来衡量。

（3）内存容量，

是指电脑所配置的主存总字节数。

（4）主频，

是指电脑的时钟频率。主频在很大程度上决定了电脑的运算速度。

4．台式微电脑的质量鉴别

（1）外观鉴别

①电脑主机箱无变形、无划痕，机箱左右挡板装配严密，无翘角，不松动。

②各接插件安装牢固。按钮、开关动作可靠、灵活。

③显示器屏幕应无裂纹、气泡、麻点、水纹和划痕等。

④键盘按键无松动和无卡键现象。附件、配件齐备、完好。

（2）性能鉴别

①开启显示器等设备后，软驱中装入启动盘，开启主机，机箱内散热风扇开始转动，软驱开始工作，机器启动进行自检，听驱动器运转声音是否均匀，有无异常声响。

②观察显示器显示有无色班，有无扭曲，上下翻滚，调节亮度和对比度是否变化明显，屏幕光栅是否均匀，有无卷边等现象。

③按要求安装好软件后，先测试键盘，每个输入或控制功能是否良好，鼠标器灵活。

④将屏幕固定在某种颜色上，观察有无局部色斑。

⑤在操作中，应无无故死机现象。

⑥在检测硬盘时要注意扫描光标稳动是否顺利匀速，如果在某段用时过长则该区有问题。在按动CD—ROM光驱片仓开启按钮时，片仓应自动推出，再按一次自动收回。观察各指示灯显示是否正常。当操作错误时，显示器应指示错误类型，扬声器应有指示性声响。整机在运行中各部件配合良好，能完成文本、图形的输入和输出等功能。

（二）笔记本电脑

笔记本电脑的主要特点

①采用液晶显示器（简称LCD）。

②使用电池作为电源，所用的半导体器件是低功耗的。

③它采用高密度组装技术，主要设备如主机板、接口卡、磁盘、显示器、键盘及电池都要适应紧凑装配的要求，组装在一个便于携带的箱体中。

1. 基本结构

（1）．显示器

①液晶显示器的工作原理

当对液晶材料加上电场时，液晶分子将依电场方向按特定的方式排列。如果在液晶物质中添加导电掺杂剂和双色性染料，即可呈现特异的光学效果。这样，利用液晶单元内部产生的光学折射现象，就能进行文字和图形的显示。

②液晶

液晶是一种特殊的有机化合物，在加热过程中有机化合物形成与晶体物理性质相似的液体，故称液晶。液晶材料按光学特性可分为蝶状结构、向列结构和胆甾醇结构三种。LCD的性能主要取决于液晶材料的混合技术。

③LCD显示器

LCD显示屏一般由三部分组成：

涂覆透明电极的玻璃基片（两片）；

在两片基片之间，是厚10μm的液晶层、液晶分子长轴与基本表面平行；

贴于两基片外侧的偏振片。

（2）．主板

笔记本电脑的主板一般都是将CPU、内存、串/并接口、盘控、显示适配器等全部做在一块主板上。CPU应彩用低功耗型。线路板的线距、线宽都小，同时着重解决散热问题。

（3）．键盘

采用“嵌套键”，模拟101键盘的副键盘。同时具有外接键盘接口，可外接台式的键盘。

笔记本电脑中将常用的鼠标器做在键盘上。

（4）．外设接口（PCMCIA）

采用PCMCIA外设接口标准，俗称“PC卡接口”。

笔记本电脑另一种专用接口叫“连接站”，它是一个盒子，有各种外设扩展选件可连接到笔记本电脑上。“连接站”是笔记本电脑扩展多媒体配件（如视频卡、CD—ROM、语音卡等）及连接局域网和大容量硬盘的一条途径。

（5）．电源

笔记本电脑用直流供电，即用内置的电池供电。

常用电池有：镍镉电池，平均供电2h。

镍氢电池，平均供电3h，允许充电400次。

锂离子电池，特点是体积小、重量轻、允许充电1千次。

2．选择要点

选择笔记本电脑着重考虑以下三方面：

（1）实用性

指LCD显示器的亮度和视角；键盘的布置和灵敏度；跟踪球的位置、手腕支托的舒适性。

（2）耐用性

指整机承受重量的能力；显示屏接口外罩要坚固可靠；电池寿命要长。

（3）扩充性

指PCMCIA插槽数，连接网络、CD—ROM等的能力。

3．笔记本电脑的质量鉴别

（1）外观鉴别

笔记本电脑的外壳要光洁平滑，无麻点，凹坑或锋利边角；屏幕前的保护玻璃光亮透明，无划痕、擦伤或裂纹；尤其注意检查是否被拆卸或碰撞过；各按键、开关是否灵活可靠。

（2）性能鉴别

开机后查看LCD的色彩，找失效点（即LCD的坏点）。失效的像素表现为黑色（不透明）、白色（透明），或者固定于某种色上面。

可在窗口下设置不同的单背景颜色，看颜色是否发花，失效点多少和位置等。

测试键盘上的每一个键是否好用，鼠标是否灵活，软驱、硬盘等设备运行是否正常，倾听机器运行时噪音大小，有无异常响声等。）

4．使用与维护

（1）携带笔记本电脑应轻拿轻放，要防震动、防撞击、防挤压，不要带到有油气、有腐蚀性物质和有灰尘的地方。要防热、防强磁场、防止阳光直接照射。

（2）保护好LCD，勿使其划伤，不要用手指和其它物体挤压屏幕。

（3）由冷的室外带到室内时，不要马上使用，应待机内外温度平衡时，再开机工作。

（4）电池要及时充电。

（5）不要带电插拨、连接任何部件，开启主机前，要先开外部设备；关机时，应先关主机，后关其它设备。

### 二、打印机（利用图片展示各类打印机实物）

（一）打印机的分类

1. 针式打印机

针式打印机可分为字符型、带汉字库型、彩色和专用四种。

针式打印机打印成本低，能打印蜡纸，但分辨率低、速度慢、噪音大。

工作原理：在打印机接收到计算机传来的打印控制命令、字符和图形打印命令后，经内部处理，从字库中找到与字符或图形相符的编码，最后驱动打印头，完成打印。

2. 喷墨打印机

（1）分类

喷墨打印机包括液态和固态两种喷墨方式。平时所说的喷墨打印机就是液态喷墨式。它又分气泡式、液体压电式和热感式。

（2）各种液态喷墨式打印机的比较

①气泡技术是通过加热喷嘴，使墨水产生气泡，喷到打印介质上，形成图像。该机缺点是：墨水在高温下易发生化学变化，由性质不稳定而使印品色彩失真。墨水微粒的方向性与体积大小难控制，使图像边缘不齐。

②液体压电式液态喷墨打印机的原理是让墨水通过细喷嘴，在强电场作用下以高速墨水束喷出，在纸上形成图像。由于该法对墨滴控制能力强，易实现高分辨率（1440dpi）打印。

③固态喷墨打印机，使用变相墨，它在室温下是固态，打印时被加热液化，喷到纸上，并渗透其中，附着性好，色彩鲜亮。

3．激光打印机

（1）激光打印机的工作原理

利用激光来扫描光鼓，通过控制激光束的开与关，使感光鼓吸与不吸墨粉，然后光鼓再把吸附的墨粉转印到纸上而形成印品。

（2）激光打印机特点

具有打印质量好、高密度（分辨率一般为1200dip）、高速度（一般为12或16ppm）处理能力强（打印机内有CPU、内存）等特点。

（二）打印机的主要技术指标

1. 分辨率

是衡量打印质量的指标，它是指每英寸可打印的点数，单位是dpi。

喷墨打印机和激光打印机的最大打印分辨率一般都分别在720dpi和1200dpi以上。

2. 打印速度

是衡量打印机打印效率的指标，是指打印机每分钟打印出多少页纸，单位是PPM。

喷墨式打印机的打印速度还用每秒可以打印多少字符来表示，单位是CPS。

3. 色彩数目

增加喷墨打印彩色墨盒数可以提高色彩表达能力（又称色彩调和能力）。可采用三、四、六色打印，颜色越多，色彩越丰富。

4. 整机价格及打印成本

选购打印机时，除关注整机价格外，还要注意更换附件、配件的价格，如硒鼓、色带、墨盒、纸张等。从长远看，打印成本也是较大的投入。针式打印机的打印成本最低、喷墨打印机打印成本最高。

（三）打印机的质量鉴别

1．外观鉴别

打印机外观应无明显缺欠，装配精细，开关、按键动作灵活。）

2．性能鉴别

（1）打印机自检

装上打印纸，正确连接PC机，开启打印机电源，打印机电源指示灯亮，字车应回到左界的初始位置。按下TEST键，使打印机处于自检状态。自检功能不正常，可能性最大的是器件损坏。自检功能正常，联机状态下能正常工作，否则可能是联机的电路接口板上有部件损坏。

（2）打印质量鉴别

打印机应能打印出大小、形状和密度一致的小点；彩色打印机打印色彩鲜艳而生动，色调过渡平滑，无相异色块或岔色；为判断打印线条的质量，可在固定背景上打印文本和线条，长度和宽度相同的垂直和水平线应具有相符的视觉效果，即使是一条细线也应打印清晰；为检查颜色持久性，可用湿手摩擦图像；打印样品画面应清洁，无斑点、对比度好。

（四）打印机的选购

办公或家用最好选购喷墨或激光两类打印机。以分辨率720×720，速度6～12ppm为宜。

### 三、静电复印机

（一）静电复印机的分类

1．按显影方式分类，分为干法和湿法两类。

2．按光导材料分类，光导材料经过充电后，带上静电荷，当遇到光的照射时，电荷会消失，而没有受到光照部分保留电荷，形成静电潜像。

常用材料有：硒—碲合金、氧化锌、硫化镉和有机光导体等。其中以有机光导体性能最好。

3．按静电潜像的形式分类，可分为放电式、逆光电式、充电式、持久内极化和电荷转移成像法等。

（二）工作原理

1. 组成

静电复印机由外壳、供纸系统、光扫描系统、控制系统组成。

2. 工作原理

感光鼓是复印机的核心，它是一个用光导材料制成的圆筒。这个圆筒的表面经过充电、沉积一层密度均匀的静电荷；再用照相的办法把原稿上的文字或图像通过光学系统变成光像，投射到已经充电的光导体表面上，这样，本来分布均匀的表面电位就随着光像明暗的不同，形成电位高低不同，即静电潜像，这一过程叫做曝光；当光导体转到墨盒位置时，带有与潜像极性相反静电荷的墨粉，便吸附在潜影上，使它变成可见图像，这叫做显影；下一步是转印，光导体上的墨粉图像要转移到复印纸上，得到复制品；但墨粉在纸上处于悬浮状态，很容易抹掉，要采用加热或加压的方法，将图像固定在纸上，这一固化过程称为定影。由于光导体在复印过程中是循环使用的。在转印之后光导体表面还残留着电荷和墨粉，必须清除，方法是，首先用消电电极的电晕放电来中和光导体表面的残余电荷，使其失去对墨粉的吸引，然后用清洁刮板或毛刷扫掉墨粉，最后用消电照射清除残余电荷，为下一个复印循环做准备。

（三）静电复印机的使用与维护

1. 静电复印机的操作程序

开机预热、放置原稿、选择复印倍率、选择复印纸尺寸、预置复印数量、调节复印品浓度等。

2. 注意事项

复印机的使用环境要符合要求。即电源电压、温度、相对湿度应在规定范围内。

（1）复印品未从机器中输出时，切勿用手拉出，以免复印品定影不牢。

（2）应待最后一张复印品输出后，再关闭主机。以免发生烧纸或纸烧焦的现象。

（3）连续复印时间不宜太长。

（4）复印低反差原稿时，应减少曝光量，加大显影浓度。

（四）静电复印机的质量鉴别

1．外观鉴别

静电复印机外壳应无变形、无裂纹、稿台玻璃应清洁、无划痕、无气泡、无水纹、盖板与机箱无错位、盖板应严密，压住原稿后，不漏光，盖板转动灵活。

2．性能鉴别

开机后，打印机面板应有显示。经预热后按规定步骤进行设定、复印。复印品应清晰、洁净、无阴影、无斑点。对复印品质量鉴别可参照打印机进行。

### 四、传真机

（一）传真机的分类

传真机按其传送一页A4文件所需要的时间及采取的频带节省措施，划分为四类：

Ⅰ类机通常称之为六分钟机或低速机

Ⅱ类传真机为三分钟机或中速机

Ⅲ类传真机，又称一分钟机，高速机

IⅤ类传真机

（二）传真通讯系统

由Ⅲ类传真机组成的通信系统工作流程如下：

文件输送及扫描（模拟电信号）→数字化处理（数字信号）→编码→调制→信道→解调→译码→记录、恢复。

（三）Ⅲ类机的功能与技术参数

1. 功能

（1）通信功能

在公用自动交换网上进行通信时可以采用人工发信/收信、轮询发送、定时发送、多址发信、自动接收、定时轮询接收、预约发信等方式。

（2）机上拨号功能

为了操作自动化，减少通话联络时间，有的机器可以采用数字健全位拨号、缩位拨号、单触拨号、分组拨号、全拨号等方式来建立通信。

（3）自我管理

多数机型具有比较完善的监控能力，能有效地实现自我管理，打印出各种报告，其中包括发送报告、发信/收信管理报告、缩位电话号码表、单触键分组表、参数表、记录纸余量检测等。

2. 主要技术性能

①文件尺寸：A4(210mm) B4(257mm) A3(297mm)。

②传输速率：2.4-9.6Kbit/S

③传输时间：指在9.6Kbit/S、副扫3.85l/mm条件下，传送一张ITU-TSS的6号样张(A4幅宽、96个英文字符)时，扣除训练，联络等时间外的纯文件传输时间。

### 五、扫描仪

（配合幻灯片进行讲述）

（一）扫描仪的组成和基本工作原理

1. 扫描仪的组成

由光电传感器、机电同步控制机构和数据传送电路三部分组成，光电传感部分主要由光源、光电接收器、放大器和模/数(A/D)转换器等电路组成。

2. 工作原理

原稿放入扫描仪后，由机电同步机构控制光电传感器进行定位扫描，使原稿上的图像转变成电信号。经处理后，用数据传输电路将信号传送给主机，同时接收主机传送过来的各种控制信号。

在信号处理过程中，有一个重要环节是模/数转换问题，由于扫描仪光电传感器扫描原稿后，得到的是模拟信号，而计算机需要数字信号，必须进行模/数转换，得到的数字信号在计算机的控制下进入主机。

（二）扫描仪的分类

1．台式扫描仪

又有高、中、低三档，差别主要在于分辨率不同，一般低档机的光学分辨率在300-600DPI之间，扫描模式为真彩24位或256级灰度，扫描尺寸为A4幅面，多用于输入反射型介质的文字原件、图像或照片等，中档机的光学分辨率为1200-1800DPI。高档机光学分辨率可达2500DPI。

2．滚筒式扫描仪

①色深度高、动态范围宽，它可以以每个通道10至16位颜色采样，动态范围以103.6至104.0可以保证阴影部分得到丰富的细节。

②分辨率高、具有放大功能。 滚筒式扫描仪的光学分辨率从2500DPI至8000DPI，可以将较小的图像放大许多倍，也不会丢失细节或降低质量。

③速度高。该类机核心的部件转鼓，转速可以达到每分钟1350转，它能进行“批扫描”，具有能实现无人值守扫描的自动介质控制和自动聚焦的功能。也有的机型具有印刷前的图像动态增强功能。

④适用于多种介质 该类机可以用于幻灯片、负片、透明介质、绘画作品等多种介质。

3．手持式扫描仪

光学分辨率低，一般仅在400DPI左右，但具有携带方便、易操作的特点，适用于扫描笨重物品的表面、厚重的书籍等。

4．透明介质和专用胶片扫描仪

该类机的光学分辨率在2000DPI至5000DPI之间，可以把较小的原稿图像放大到占据整个寻志或广告版面，适用于报纸、杂志、广告等部门。其动态范围为2.2~3.7。

（三）扫描仪使用技巧：

1．保护好扫描镜头：

为了防止扫描镜头因搬动而产生的前后撞击而造成损坏，扫描仪上都安装有一个锁定装置(机械或电子装置)，用于锁定扫描仪的镜头组件，确保其不随意移动。首次使用扫描仪前，要先开锁、且保证电源开关置于关的位置，再插入电源插头，因为有的扫描仪，不开锁就开电源，就会使扫描仪传动系统瘫痪。当需搬动扫描仪时，必须先用锁定装置把镜头锁定。

2．分次扫描大幅面图

当扫描仪的幅面小于被扫图幅时，可采用分次扫描再拼接的方法，根据待扫描图的尺寸确定横扫还是竖扫，注意无缝拼接图形的问题。扫描完毕后，将扫描后的图片放在计算机中一个新文件里看一下，几次扫描后的图像明暗度是否一致，如果不一致，可以在Photoshop中，用“Ctrl＋M”和“Ctrl＋L”命令来调整图片的明暗度。

3．提高中文识别率

要想提高中文识别率，必须提高扫描仪的光学字符识别率，方法如下：

①放正原稿，准确框选目标扫描区域，用涂改液等去掉文中杂质；

②选择适当分辨率，太高或太低的光学分辨率都影响识别效果可将扫描分辨率设定在300dpi(黑白方式)；

③选择与所扫描原稿对应的版面类型(如横排、竖排等)；

④调整明亮度，使扫描出的图像即不断线也不模糊成黑块。

## 第四节  通讯产品

### 一、手机

（结合某位学生的手机进行现场讲述）

（一）手机的组成及工作原理

1.组成

手机主要由收信机、发信机、控制部分、附件（如键盘、显示屏、天线、信号灯）和微处理器等组成，微处理器是手机实现智能化的基础，它是手机的逻辑单元。

2. 手机工作过程

当手机加电后，便根据存储程序进行信道扫描，选择信号最强的信道等待并定时重复。当手机被别人呼叫时，先是移动通信交换局将呼叫信号转换成手机的识别码，并且指令各个基台在整个服务区范围内呼叫，手机收到呼唤信息后，立即扫描建立信道，选择信号最强的基地台，并通知移动通信交换局，由交换局向主叫用户发回铃音，这样双方就可以通话了，当手机主动呼叫别人时，先进行拨号，通过基地台由交换局选出空闲信道后，再通知给新的基地台，由新基地台将服务信号传给手机，手机先自动关机再重新调谐，余下步骤与其被呼叫时相似。通话结束后，拆线由任一方发起。

（二）手机的质量鉴别

1．外观鉴别

手持机的外观要求设计新颖、美观，各种指示清晰、鲜明、显示器表面无损伤、外壳光洁平整、无明显色差，无划痕、无气泡、无砂眼、各按键按动灵活，折叠式手持机应开折自如。

2．性能检验

步骤：

①手机上装上满容量电池，后开机；

②观察开机显示状态，全部显示8时看有无片段显示不清的现象，指示器闪烁，并可听到一个信号音；

③若显示器显示“LOC'D”(乙锁)，应输入3位解锁码(如“123”等)，可看到“LOC'D”不再显示；

④输入7个“3”到显示器，每位数字都稳定显示，按“CLR”键，清除显示器；

⑤不连接天线(话机)处于“NOSVC”停止服务状态，接上天线按“SND”键，观察到“INVSE”指示灯亮，且耳机中可听到交替的高/低音；

⑥按“END”(结束测试)。

（三）手机的养护

- 防上强烈振动和与其它坚硬物相碰撞；

- 防止雨淋和浸湿，而当淋湿或受潮严重时，不要开机加电检查或自己拆装，送维修中心处理；

- 防止机体接触腐蚀有害物质，注意防尘；

- 按键时用力适当，切忌用力过猛。爱护键盘，及时清除键帽之间槽沟的灰尘和污垢。

- 爱护好天线，不用时注意收回天线。

- 镍镉电池应充分放电。

### 二、电话机

（一）电话机的分类

- 按电话机的造型分为：

台式、立式、挂式、仿古式等；

2．按功能分为：

共电型、按键脉冲型、按键双音频型、按键脉冲双音频兼容型等。

3． 从使用上可分为普通型和特种话机：

（1）普通型

普通型电话机是指具有振铃、发码、通话等基本功能的电话机，它包括脉冲型(P)、双音频型(T)、脉冲双音频兼容型(P/T)以及手机上有简单的增音功能键的电话机。

这些电话机也具有以下功能：号码重拨功能、脉冲音频兼容功能，号码存储和缩位拨号功能、Ｒ键功能（即可实现三方通话）、持机音乐等候功能、免提功能。

（2）特种电话机

特种电话机是指下列电机型：无绳电话机、录音电话机、可视电话机、投币电话机和磁卡电话机等。

（二）无绳电话机的组成及工作原理

1. 组成

无绳电话机由主机（或座机）和副机（无绳手机）组成。

2. 工作原理

主机通过用户线与市话网相连，而副机通过无线电波与主机联系，继而变成有线信号传入市话网。副机可以有效半径内自由移动，离开主机发码通话，给人们带来极大方便。主、副机之间话音信号无线传递方式，有红外线调制方式和无线电波调制方式两种。前者，主、副机各有一组红外线光电收发器，话音通过红外光调制解调，进行双向收发传递，其特点是：信号不易受干扰，保密性好但是由于红外光只能直线传播，穿透力差，若遇阻挡物则信号中断，信号传输距离有限。而后一种无线电波调制方式，话音信号经高频电波调制器调制后发射，而由天线接收到的高频调制信号后再经解调器解调出话音信号。该方式的特点是：高频电波穿透力强，不怕阻挡物，收发距离远，通话时活动自由度大，但是由于空中无线电波信道拥挤，信号易受干扰，影响通话质量，同时由于信号开路发射，保密性差。市售无绳电话大部分采用无线电波调制方式。

（三）安装、使用与维护

1．电源

主机必须接通交流电源才可以使用副机，因为在无绳状态下工作时，耗电量大，市话网不能提供给无线部分工作的能量，必须自备电源，经常停电地区，用户应备有电池组供主机使用。副机中使用高性能充电电池，可充放电500次左右，充满后可连续使用数小时，不用时应注意经常充电，副机充电后，当通话时间明显缩短时，可考虑更换充电电池，新购机应按使用说明书一次充电十小时左右，切忌马上使用，以防影响电池寿命。

2．安装位置

电话机要避免雨淋、远离热源、不被阳光直接照射，要远离强磁场和干扰源，如电视机、电冰箱、空调器、电磁灶、微波炉等器具，副机使用时也要远离干扰源，保证通话质量。

3．防振、防摔，以免元器件受损，或改变特性。

### 三、掌上电脑（PDA）

（一）PDA的种类和功能

1. 种类

①以计算、通信、手写输入功能为主的笔式掌上型机；

②以通信、数据输入输出功能为主的个人通讯器；

③以存储各种资料数据，查询、检索功能强的电子组织器和功能较多、软件能与PC机兼容的通用掌上型。

2. 具体功能

①电脑记事，

②内置参考资料。

③内置辞典。

④发音功能。

⑤学习帮助功能。

⑥无线通讯功能。

⑦手写板功能。

此外，具有游戏、夜光显示，密码保护、单手操作、红外信息交换等功能的PDA也不少见。PDA的输入方式，最终将向语音输入发展。

（二）PDA的硬件配置

微处理器（MPU）

液晶显示器（LCD）

存储器（RAM/ROM）

通信装置

电子笔（或键盘）和电源

接口

弱电保护

外设部分

1. PDA的MPU

①尺寸小、耗电低、集成度高、能够运行压缩代码和成本低等特点。

②目前，市场上推出的PDA微处理器有十多种，都是专用处理器芯片。这些MPU既有RISC结构，也有CISC结构，有些同台式的CPU相兼容，有些是为PDA等移动计算机专门开发的。

PDA用MPU主要有：

（1）ARM公司的610RISC处理器，时钟频率20MHz，尺寸为22×22×1.4mm。

（2）莫托罗拉公司的DragonBall 3.3V，时钟频率16MHz。

（3）Intel和VLSI公司联合开发的Polar芯片组，由综合处理控制器（IPC）和多外围控制器（MPC）组成。

2. 存储器

①存储器有RAM和ROM

②由于ROM上面的内容是制造商固化在内的，用户不能修改。

③RAM能够写入信息，但是一掉电，信息丢失。

④采用快闪记忆体存储器（FLASH），它是一种新型的电可擦写非易失性半导存储器，具有存储容量大、可在线改写、高速度和非易失性等特点。一般机型配置16MB的Mask Rom、512KB的SRAM、512KB或2MB的FLASH。

3. 触控式液显显示器

①具有输入和显示两种功能。

②PDA的液晶显示器其结构和工作原理与笔记本型电脑基本相同。

③PDA的LCD还应符合以下要求：

尺寸小、厚度薄、耗电低、成本低、无X射线、在暗光线下也能清晰显示等。常用LCD的分辨率为160×160、240×160或320×240等。

4. 接口

接口主要有RS232串口、扩展卡插槽、耳机插孔、外接电源接口等。

5. 电源

掌上电脑用电池或充电电池供电，采用弱电保护系统，当电池电压低于1.1V，弱电提示出现，当电压低于1V时，寻呼机会自动关闭，以防丢失信息。电池可采用AAA型碱性电池。

6. 其它

①备份器和PC连接器。

②PDA设有无线电收发电路，目前PDA只设计了寻呼接收电路。

工作原理如下：

接收电路采用超外差式电路，从天线接收到的信号经放大，然后转换成中频信号，中频信号再经滤波、放大、限幅后，被鉴频出数字编码信号，再送解码器解码。识别电路首先判别接收到的寻呼地址码是否与本机地址码相同，若相同可确认该寻呼信号是本机的。然后打开控制门，把信息存储起来。同时发出告警声，显示收到的信息。若地址不同，则寻呼机不作响应。寻呼短波载波频率有281MHz系列、163MHz系列、155MHz系列、147MHz系列。通讯协议为POCSAG或FLEX。

（三）掌上电脑的质量鉴别

1. 外观鉴别：

（1）掌上电脑虽然小巧，但是经常使用，其外观整体效果要好：即造型新颖，符合新潮。表面质量高档，具有一定的创造性，形式和功能统一。应具时代感的色彩，搭配色与主机色协调。

（2）按键排列平直，无高低起伏和不直现象，按键手感舒适，性能可靠。回张性好，无卡死现象。

（3）各插槽、插口安装牢固，无松动、接插件插拔方便，插后结合牢固。

2. 性能鉴别：

（1）开机后显示屏显示清晰，无闪烁，背景颜色均匀，无发花现象；

（2）按键无误动作，中、英文输入方便、准确；

（3）手写输入识别率高。点触无误动作、反应快；

（4）发声语音准确，无含糊杂音；

（5）检索信息快捷；

（6）能正常接收寻呼信息。

（四）使用与维护

（1）掌上电脑不应放置在高温和潮湿的地方，不要让雨水、汗水沾湿机身；要避免冲去和振动。

（2）当机器出现弱电提示时，应及时更换电池，长时间不用，应取出电池，以防漏液，损坏器件。应配用碱性高能电池，更换电池前必须先关机，以免冲击内部电路，要对正电池正负极，切勿接反。

（3）不要带电插拔备份卡、扩充卡等，断电插拔时动作不要过猛，以免损坏插座。

（4）在手写板上输入信息时，用力要轻，不要划伤显示屏。

# Text boxes

电子电器商品

PDA的硬件