《无机及分析化学实验》常用实验仪器

一、烧杯

| 容积以（mL）表示，如硬质烧杯400mL。有一般型、高型；有刻度和无刻度几种。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：反应容器，尤其在反应物较多时用，易混合均匀。可代替水浴锅用。 |  |
| 使用注意事项 ：反应液体不能超过烧杯容量的2/3；加热时放在石棉网上。 |  |

二、量筒

| 以能量度的最大容积（mL）表示，上口大，下口小的叫量杯。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：量取一定体积的液体。 |  |
| 使用注意事项 ：不能作为反应容器，不能加热，不可量热的液体；读数时视线应与液面水平，读取与弯月面最底点相切的刻度。 |  |

三、蒸发皿

| 以上口直径（cm）表示。也有石英、铂制品，有平底、圆底两种。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：反应容器；灼烧固体；因口大底浅蒸发速度大，作蒸发、浓缩溶液用。 |  |
| 使用注意事项 ： 耐高温，能直接用火烧；注意不要碰碎，高温时不要用冷水去洗（不耐骤冷骤热）。 |  |

四、坩埚钳

| 用铁或铜合金制作，表面镀铬或镍。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用来夹取热的蒸发皿、坩埚以及坩埚盖。夹持铂坩埚的坩埚钳尖端应包有铂片，以防高温时钳子的金属材料与铂形成合金，使铂变脆。 |  |
| 使用注意事项 ：放置时，将坩埚钳尖端朝上，以免弄脏。 |  |

五、容量瓶

| 以容积大小表示，如250mL容量瓶。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于配制标准溶液。 |  |
| 使用注意事项 ： 尽可能只用水冲洗，必要时才用洗液浸洗。用完立即洗净。自然晾干，不能放在烘箱中烘干。 |  |

六、吸管

| 以所量的最大容积表示，有无分度吸管和有分度吸管两类，如25mL无分度吸管。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于精确移取一定体积的液体。 |  |
| 使用注意事项 ： 自然干燥，不能烘干；用后洗净。 |  |

七、锥形瓶

| 以容积大小表示，如250mL锥形瓶；有具塞和无塞两类。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用作反应容器（加热时可避免液体大量蒸发），也用于滴定。旋摇锥形瓶可使溶液混合均匀。 |  |

八、干燥器

| 以口径大小表示；常用变色硅胶做干燥剂，当蓝色硅胶变成红色时，则应更换，红色硅胶烘干后可反复使用。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于干燥或保存干燥物品，但不能用来保存潮湿的器皿或沉淀。 |  |
| 使用注意事项 ：务必用双手拿着干燥器和盖子的沿口搬移干燥器，绝对禁止用单手拿，以防盖子滑落打碎。 |  |

九、滴定管

| 滴定管以最大容积表示，如50mL滴定管； |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于滴定溶液或者量取溶液。读数时，视线应与弯月面最低点保持水平；滴定管要洗涤干净，不挂水珠；全管不得留有气泡；用后立即洗净。 |  |
| 使用注意事项 ：酸液放在酸式滴定管中，碱液则放在碱式滴定管中，千万不能颠倒。 |  |

十、布氏漏斗、吸滤瓶

| 布氏漏斗以直径，吸滤瓶以容积表示大小。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于减压过滤。根据沉淀或晶体的多少选择漏斗，使二者匹配。注意漏斗与滤瓶大小的配合； 根据滤瓶口的大小选择橡皮塞，塞子伸入瓶颈部分为塞子本身长度的1/3～2/3；根据漏斗颈的大小选择钻孔器在塞子上钻孔，使塞孔与漏斗颈紧密吻合。 |  |
| 使用注意事项 ：不能直接加热。 |  |

十一、洗瓶

| 以容积表示（mL），有玻璃、塑料洗瓶； 塑料洗瓶使用方便。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：洗瓶用于盛放纯水、洗涤容器和沉淀用。也可装适当的洗涤液洗涤沉淀。 |  |
| 使用注意事项 ：不能装自来水，塑料洗瓶不能加热，也不要靠近火源，以免变形、甚至熔化。 |  |

十二、试剂瓶

| 以容积表示（mL），有广口瓶、细口瓶两种，又分磨口、不磨口，无色、棕色等。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：广口瓶盛放固体试剂，细口瓶盛放液体试剂和溶液。 |  |
| 使用注意事项 ：不能加热；有磨口塞的试剂瓶不用时应洗净，并在磨口处垫上纸条。 |  |

十三、药匙

| 以大小表示，有瓷、骨、塑料制的，不锈钢勺由不锈钢打制而成。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于取固体试剂，取少量固体时用小的一端；药匙大小的选择，应以拿到试剂后能放进容器口为宜。 |  |
| 使用注意事项 ：必须洗净擦干后才能取用试剂。 |  |

十四、滴管

| 滴管由尖嘴玻璃管与橡皮乳头组成。 |  |
| --- | --- |
| 一般用途 ：用于吸取少量溶液；离心分离时吸取上层溶液；滴加溶液。 |  |
| 使用注意事项 ：溶液不得吸进乳头，用后立即洗净。 |  |