第二节  辅助原料 

一、添加辅助原料的目的与要求 
   
    在啤酒酿造中，可根据地区的资源和价格，采用富含淀粉的谷类(大麦、大米、玉米等)、糖类或糖浆作为麦芽的辅助原料，在有利于啤酒质量，不影响酿造的前提下，应尽量多采用辅助原料。 
使用辅助原料的目的如下： 
 (1)采用价廉而富含淀粉质的谷类作为麦芽的辅助原料，以提高麦汁收得率，制取廉价麦汁，降低成本并节约粮食。 
 (2)使用糖类或糖浆为辅助原料，可以节省糖化设备容量，调节麦汁中糖与非糖的比例，以提高啤酒发酵度。 
 (3)使用辅助原料，可以降低麦汁中蛋白质和易氧化的多酚物质的含量，从而降低啤酒色度，改善啤酒风味和啤酒的非生物稳定性。 
 (4)使用部分谷类原料，可以增加啤酒中糖蛋白的含量，从而改进啤酒的泡沫性能。 
    谷类辅助原料的使用量在10%～50%之间，常用的比例为20%～30%，糖类辅助原料一般为10%～20%。 
    我国啤酒酿造一般都使用辅助原料，多数用大米，有的厂用脱胚玉米，其最低量为10%～15%，最高量为40%～50%，多数为30%左右。 
    国际上使用辅助原料的情况也极不一致，如美国使用谷类辅助原料，一般为50%左右，多用玉米或大米，少数用高梁；在德国，除制造出口啤酒外，其内销啤酒一般不允许使用辅助原料；在英国，由于其糖化方法采用浸出糖化法，多采用已经糊化预加工的大米片或玉米片为辅助原料；在澳大利亚，多采用蔗糖为辅助原料，添加量达20%以上。主要谷类辅助原料的性状见表1-2-1所示。 
                                  
                                  表1-2-1  主要谷类辅助原料的性状

| 品种 | 水分 （%） | 淀粉含量 （%） | 浸出物含量 （%） | 蛋白质含量 （%） | 脂肪含量 （%） | 糊化温度 （t/℃） | 一般使用比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎大米 | 11～13 | 76～85 | 90～95 | 6～11 | 0.2～1.0 | 68～77 | 30～45 |
| 脱胚 玉米 | 11.2～13 | 69～73 | 85～92 | 7.5～8 | 0.5～1.5 | 70～78 | 25～35 |
| 大麦 | 11～13 | 58～65 | 72～81 | 10～12.5 | 2～3 | 60～62 | 20～35 |
| 小麦 | 11.6～14.8 | 57～62.4 | 68～76 | 11.5～13.8 | 1.5～2.3 | 52～56 | 20～25 |

二、辅助原料的种类 

（一）未发芽谷类 
1．大米 
大米是最常用的一种麦芽辅助原料，其特点是价格较低廉，而淀粉高于麦芽，多酚物质和蛋白质含量低于麦芽，糖化麦汁收得率提高，成本降低，又可改善啤酒的风味和色泽，啤酒泡沫细腻，酒花香气突出，非生物稳定性比较好，特别适宜制造下面发酵的淡色啤酒。国内啤酒厂辅助原料大米用量自25%～50%不等，一般是25%～35%。但在大米用量过多的情况下，麦汁可溶性氮源和矿物质含量不够，将招致酵母菌繁殖衰退，发酵迟缓，因而必须经常更换强壮酵母。如果采用较高温度进行发酵，就会产生较多发酵副产物，如高级醇、酯类，对啤酒的香味和麦芽香有不好的影响。 
    大米种类很多，有粳米、籼米、糯米等，啤酒工业使用的大米要求比较严格，必须是精碾大米，一般都采用碎米，比较经济。 
2．玉米淀粉 
    玉米淀粉多采用湿法加工生产，即将原料玉米经净化后，利用亚硫酸浸泡，破坏玉米的组织结构，然后破碎，分离出胚芽、纤维、蛋白质，最后得到成品淀粉。玉米淀粉的糊化温度为62～70℃，现啤酒工厂大多采用玉米淀粉作为啤酒生产的辅助原料，其主要化学成分如表1-2-2所示。 
                          
                             表1-2-2   玉米淀粉的化学成分（%)

| 项目 | 水分 | 无水浸出率 | 蛋白 | 脂肪 | 灰分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 14 | 101～105 | 0.3～0.5 | ≤0.15 | ≤0.15 |

3．小麦 
    小麦也可作为制造啤酒的辅助原料，用其酿制的啤酒有以下特点： 
    小麦中蛋白质的含量为11.5%～13.8%，糖蛋白含量高，泡沫好；花色苷含量低，有利于啤酒非生物稳定性，风味也很好；麦汁中含较多的可溶性氮，发酵较快，啤酒的最终pH值较低；小麦和大米、玉米不同，富含α－和β－淀粉酶，有利于采用快速糖化法。 
    德国的白啤酒是以小麦芽为原料，比利时的蓝比克啤酒也是以小麦作辅料。一般使用比例为15%～20%。 
4．大麦 
    国际上采用大麦为辅助原料，一般用量为15%～20%左右，以此制成的麦汁粘度稍高，但泡沫较好，制成的啤酒非生物稳定性较高。 
    使用的大麦应气味正常、无霉菌、细菌污染，籽粒饱满。如果糖化时添加淀粉酶、肽酶、β-葡聚糖酶组成的复合酶，可将大麦用量提高到30%～40%。 
(二) 糖类和糖浆 
　　麦汁中添加糖类，可提高啤酒的发酵度，但含氮物质的浓度稀释，生产出的啤酒具有非常浅的色泽和较高的发酵度，稳定性好，口味较淡爽，符合生产浅色干啤酒的要求。为了保证酵母营养，一般用量为原料的10%～20%。 
    糖浆生产多采用双酶法工艺，即酶法液化、酶法糖化。淀粉乳在液化酶存在的情况下，经喷射器进行喷射液化，然后进入糖化罐，在酶的作用下水解糖化，达到预期的糖组分要求，后经过滤、脱色、离子交换除去其中的各类杂质，再经蒸发浓缩达到所需的浓度。