第六节　糖化车间收得率计算 

一、麦芽汁理化指标及浸出物收得率

（一）麦芽汁理化指标 
  麦芽汁理化指标见表3-6-1所示

表3-6-1 麦芽汁理化指标

| 项 目 | 100 | 10.50 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原麦汁浓度/P | 10±0.3 | 10.5±0.3 | 11±0.3 | 12±0.3 | 13±0.3 |
| 色度EBC | 5.0～8.0 | 5.0～8.0 | 5.0～8.5 | 5.0～9.0 | 15～50 |
| 糖﹕非糖 | 1﹕0.28～0.35 | 1﹕0.28～0.35 | 1﹕0.4～0.45 |
| pH值 | 5.2～5.4 |
| 总酸ml∕100ml≤ | 1.8 |
| α--AN mg／l | 160 | 160～180 | 160～180 | 180 | 190 |
| 最终发酵度/%≥ | 75～82 | 75～85 | 78～85 | 63～75 |
| 麦芽糖/%≥ | 7.5～8.2 | 8.5～9.0 | 9.0～9.6 |
| 苦味值Bu | 25～32 | 25～35 | 25～38 |  |

（二）浸出物收得 
     每l00kg原料糖化的麦汁中，获得浸出物的百分数，即为糖化麦汁浸出物收得率。 
麦汁浸出物收得率E(%) ＝ 麦汁浸出物(kg)/ 投料总量（kg）×100% 
     E(%)＝(V×P×d×0.96）/G×100% 
     E－麦汁浸出物收得率(%)        V－麦汁最终体积(L) 
     P－麦汁在20℃时的浓度(%)      d－麦汁在20℃时的相对密度 
     G－投料量（㎏）               0.96－常数 
     100℃麦汁冷却到20℃时的容积修正系数。 
     如果使用辅助原料，应按下式计算糖化车间浸出物收得率： 
     混合浸出物收得率E/（%）= 麦汁浸出物(kg)/ 投料总量（kg）× 100% 
     E/（%）=麦汁浸出物收得率×麦芽量(kg)+辅助原料浸出物收得率×辅助原料（kg）/投料总量（kg）×100%                                                        
（三）原料利用率 
    原料利用率一般应保持在98.0～99.5%。 
    计算公式：M(%) ＝E/E1×100%。 
    M－原料利用率(%)；E－浸出物收得率(%)； 
    E1-实验室标准协定法麦汁的浸出物收得率(%)。    

二、影响糖化麦汁收得率的因素

1．麦芽质量：麦芽水分含量越高（+1%），糖化麦汁收得率越低（-1%）。使用碳酸盐硬度高的水，糖化麦汁收得率低；使用硫酸盐含量高的水以及特软水，可降低PH值，有利于酶的作用，因此可提高糖化麦汁收得率。麦芽蛋白质含量越高，越不利于麦芽的溶解，糖化麦汁收得率就低。 
2．麦芽粉碎度：麦芽粉碎不当，如粉碎过粗，会影响麦芽的分解，导致收得率下降。粉碎过细，麦糟体积小，不疏松，易堵塞滤径，造成洗糟困难。糖化麦汁收得率下降。
3．糖化工艺：糖化温度不当，糖化时间过短，导致麦芽的有效成分分解不完全，使糖化收得率降低。采用分醪强烈煮沸可提高浸出物收得率；采用预糖化和对醪液加压煮沸，也可提高糖化麦汁浸出物收得率。糖化用水过高，则不能很好地洗出麦糟中的浸出物，使糖化麦汁收得率降低。糖化操作必须准确控制温度和时间，最大限度地发挥酶的作用，进而提高糖化麦汁收得率。 
4．过滤：麦汁过滤操作不当，如泵醪过快，醪液在过滤槽中分布不均，使过滤和洗糟不均，导致糟层中残留浸出物较多，糖化收得率降低。少量多次的洗糟较连续洗糟糖化麦汁收得率要高。