第十五章 食用菌深层发酵

食用菌深层发酵可以用做液体菌种、药品原料、食品和饲料等，用途广泛，价格低廉，是食用菌发展的新途径。

一、深层发酵概述

1、深层发酵定义

深层发酵：又称深层培养或沉没式培养，是在发酵罐中采用液体培养基通入无菌空气并加以搅拌，以增加培养基中溶解氧含量，控制发酵工艺参数，获得大量菌体或代谢产物。

2、优点

（1）原料来源广泛

（2）生产周期短

食用菌深层发酵一般仅需3-5d就可获得大量的菌丝体，而固体培养则需30-60d。

（3）产量高

（4）工厂化生产、无季节性

食用菌深层发酵是在发酵罐内、控制最佳条件来培养菌体的，不受季节性限制。

3、缺点：

只能利用其菌丝体和代谢产物，尚无法形成子实体。

二、深层发酵的应用

1、液体菌种

食用菌经深层发酵2-7d的菌丝体，可以用来作为食用菌栽培用的原种和栽培种。

2、药品原料

许多食用菌种类，其深层发酵培养的菌丝体可作为提取药物成分或生化制品的材料。

3、食品和饲料

三、深层发酵原理

在发酵罐中，采用液体培养基通入无菌空气并加以搅拌，增加培养基中溶氧含量，提供食用菌菌体呼吸代谢所需要的氧气，并控制适宜的外界条件，获得大量的菌丝体或代谢产物。

四、深层发酵主要设备

包括两个部分：空气净化设备和培养设备

空气净化设备：空气压缩机、空气过滤器、油水分离器等。

培养设备：摇床、种子罐、发酵罐

1、摇床

往复式播床：振荡方式为来回振荡

旋转式摇床：振荡方式为旋转

2、种子罐和发酵罐

五、液体菌种制作的主要工艺

1、种子制备

种子制备的目的是大量繁殖足够数量的、健壮的、高纯度的种子。

（1）斜面菌种制备

（2）摇瓶种子制备

（3）一级、二级种子制备

一级种子罐通常为50-100L，二级种子罐为500-1000L。

2、发酵

六、液体菌种制作的主要参数

1、接种量

一般地，食用菌深层发酵时的接种量为10-20%。

2、温度

绝大多数食用菌都属于中温型，通常在22-30℃生长最快，得率最高。

3、溶氧

食用菌在深层发酵过程中需大量的氧气，且只能利用溶解的氧，而氧是难溶于水的气体，目前普遍采用具有搅拌和连续通入空气的深层培养装置。

（1）搅拌速度

搅拌速度一般是200r/min左右。

（2）通气量

食用菌深层发酵的通气量以0.2-1.5通气体积/培养液体积/min为宜。

一般来说，发酵初期，菌种需氧量小，耗氧速度相应较低，发酵罐的通气量和搅拌速度较小；当菌丝进入生长繁殖期，菌体浓度增加，耗氧速度加快，溶氧浓度下降，相应提高发酵罐的通气量和搅拌速度。

4、酸碱度

大多数食用菌菌丝体最适pH值为5.0-6.5。在培养过程中，当菌体生长处于旺盛期时，由于菌体代谢产酸，导致pH值下降；到了后期，菌体衰老和逐渐自溶，氨基氮回升，pH值也回升。

5、泡沫控制

在发酵过程中泡沫过多不利于发酵，目前大多数是加入0.006%的泡敌做消泡剂消除泡沫。

6、罐压

在发酵过程中罐压通常为0.2-0.7Kg/cm。

7、菌龄

菌龄与种子的活力密切相关。通常，摇瓶种子菌龄控制在4-10d，一级种子和二级种子菌龄为48-96h。

8、发酵特点

发酵终点是否准确，应参考产物浓度、过滤浓度、氨基酸含量、残糖量、菌丝形态、pH、发酵液的外观粘度和培养液气味检查等因素才能决定。

思考题：

1．食用菌深层发酵定义、原理？