第十章 无菌灌装设备

根据无菌包装对象物料的状态来分，可分为液体食品的无菌包装和固体食品的无菌包装两类。

无菌包装设备有许多种，主要区别在于操作方式、包装形式、充填系统。目前常用的有：卷材约盒无菌包装设备；纸盒预制无菌包装设备；无菌瓶装设备；箱中衬袋无菌大包装设备等。

一、卷材纸盒包

（一）卷材纸盒包装的特点

1961年，Tetra Pak首先推出卷材纸盒包装机，经过几代的改进，现在Tetra Pak无菌装置有以下特点：

（1）包装材料以板材卷筒形式引入；

（2）所有与产品接触的部件及机器的无菌腔均经灭菌

（3）包装的成形、充填、封口及分离在一台机器上进行。

使用卷材来制作容器的好处 ：

（1 ）机器操作人员的工作任务简化，劳动强度降低；

（2 ）因为只是平整的无菌材料进入机器的无菌区，可保证高度无菌；

（3 ）集成形、充填、封口为一体，不需要各工序间的往返运输；

（4 ）包装材料的存贮空间小，且无需空容器的存贮空间；

（5 ）包装材料的生产效率高。

该装置的包装材料，80%为纸板，纸板复合了几层塑料和一层铝箔。包装材料各层从外到里的作用如下：

（1）外层的PE层可保护印刷的油墨并防潮，且当包装叠起时保护封口表面。

（2）纸板赋予包装应有的机械强度以便成形，且便于油墨印刷。

（3）PE使铝箔与纸板之间能紧密相联。

（4）铝箔可阻气，并保护产品防止氧化和免受光照影响。

（5）最内层的PE（或其他塑料）可提供液体阻隔性。

（二）L－TBA/8无菌包装机的
无菌包装过程

1、机器的灭菌

采用先喷入35%H2O2溶液，然后用无菌热空气使之干燥的方法。

2、包装材料的灭菌

3、包装的成形、充填、封口和割离

充填、封口和割离

4、带顶隙包装的充填

5.单个包装的最后折叠

（三）TBA/19利乐无菌包装机灌装

1、工作原理及结构

可安全温和地灌装产品。产品是在一封闭及预灭菌的系统中被输送至灌装机上，然后在无菌条件下计量充填入包装盒中，包装盒也是在该器内自动成形及灭菌的。

包装材料为复合层材料。

（三）TBA/19利乐无菌包装机灌装

1、工作原理及结构

2、优点：

（1）快捷可靠

（2）小巧玲珑

（3）灵活动作

（4）操作简易

（5）卫生安全

（四）TBA/3利乐无菌包装机

专门生产利乐枕的新型无菌包装机。

（五）SIG Combibloc康美盒包装系统

1、康美盒的发展

1958年康美包创立。现SIG Combibloc国际集团的总公司在德国，有两家工厂，一家在Neuss制造机器，第二家在Linnich生产包装材料（与是公司的现代发展中心）。

在美国、奥地利和法国有附属公司。在英国和匈牙利有合资公司。拥有康美包许可证的公司则在澳洲和南非。

1997年，康美包公司在中国上海设立办事处，并于1999年初于上海外商保税区成立SIG康美包包装技术服务（上海）有限公司。

2、康美盒的特点

（1）节省成本的包装方法

（2）保证商业无菌

（3）无菌包装使产品无菌性可靠。

3、纸筒的预制

4、 SIG Combibloc无菌包装机

5、 Combibloc无菌包装的过程

（1）机器的灭菌

（2）容器的灭菌

（3）充填系统

（4）容器顶端的密封

6、用于康美盒包装纸盒的饮管敷贴机

（六）美国国际纸业公司
长青包装设备

长青包装设备为屋顶型纸盒包装机的专业制造商。

二、玻璃瓶和塑料瓶的无菌包装

（一）玻璃瓶的无菌包装系统

1、玻璃瓶的灭菌

2.瓶盖的灭菌

3.容器的充填

4.容器的密封

（二）塑料瓶无菌包装系统

该无菌包装系统是以热塑性颗粒塑料为原料，采用吹膜工艺制成容器，在无菌环境下，直接在模中进行物料的充填、封口。其显著特点是容器不需要二次灭菌，因为挤压吹模成形后模中的容器已是无菌的了，故在无菌环境下可直接进行充填、封口。