第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验三  肉与肉制品中蛋白质含量的测定（凯氏定氮法）

一、原理

在凯氏定氮过程中，样品中的蛋白质和其他有机成分在催化剂存在下，被硫酸消化，总有机氮转化成硫酸铵，然后碱化蒸馏，中和消化液使氨游离，并将氨蒸馏至硼酸溶液中形成硼酸铵，用标准酸溶液滴定，测出样品转化后的氮含量。由于非蛋白组分中也含有氮，所以此方法的分析结果为样品中的粗蛋白含量。

二、试剂

所有试剂均用不含氨的蒸馏水配制

1．硫酸铜，消化过程中加入硫酸铜是为了增加反应速度，硫酸铜可以起催化剂的作用。

2．硫酸钾，在消化过程中添加硫酸钾，它可与硫酸反应生成硫酸氢钾，可提高反应温度（纯硫酸沸点330℃，添加硫酸钾后，可达400℃），加速反应过程。

3．硫酸。

4．2%硼酸溶液。

5．混合指示剂，1份0.1%甲基红乙醇溶液与5份0.1%溴甲酚绿乙醇溶液临用时混合。也可用2份0.1%甲基红乙醇溶液与1份0.1%次甲基兰乙醇溶液临用时混合。

6．0.05N硫酸标准溶液或盐酸标准溶液。

三、仪器

凯氏定氮蒸馏装置，分析天平，凯氏烧瓶，酸式滴定管，容量瓶（100mL），量桶（100mL），20mL吸管，托盘天平，10mL吸管，三角烧瓶。

四、操作方法

1．样品处理

精密称取0.2-2.0g固体样品或2-5g半固体样品或吸取10-20mL液体样品（含氮量5～80mg），准确至0.0002g，肉及肉制品取样量为0.8-1.2克。移入干燥的100mL或500mL定氮瓶中，加入0.2g硫酸铜，3g硫酸钾及20mL硫酸，稍摇匀后于瓶口放一小漏斗，将瓶以45℃角斜支于有小孔的石棉网上。小心加热，待内容物全部炭化，泡沫完全停止后，加强火力（360～410℃），并保持瓶内液体微沸至液体呈蓝绿色澄清透明后，再继续加热0.5hr。取下放冷，小心加20mL水，放冷后，移入100mL容量瓶中，并用少量水洗定氮瓶，洗液并入容量瓶中。再加水至刻度，混匀备用。取与处理样品相同量的硫酸铜、硫酸钾、硫酸按同一方法做试剂空白试验。

2．装置凯氏定氮蒸馏装置

按图装好定氮蒸馏装置，在水蒸汽发生瓶内装水至约2/3处，加甲基红指示液数滴及数毫升硫酸，以保持水呈酸性。加入数粒玻璃珠以防暴沸，加热煮沸水蒸气发生瓶内的水

3．半微量蒸馏

向锥形瓶内加入10mL2%硼酸溶液及混合指示液1滴。并使冷凝管的下端浸入液面下。准确移取样品消化液10mL注入蒸馏装置的反应室中，用少量蒸馏水冲洗进样入口，立即将夹子夹紧，再加10mL氢氧化钠溶液，小心松动夹子使之流入反应室，将夹子夹紧，且在入口处加水密封，防止漏气。蒸馏5min降下锥形瓶使冷凝管末端离开吸收液面，再蒸馏lmin，用蒸馏水冲洗冷凝管末端，洗液均流入锥形瓶内，然后停止蒸馏。取下接收瓶，以滴定至为终点。

4．滴定

蒸馏后的吸收液立即用0.05mol／L硫酸或0.05mol／L盐酸标准溶液（邻苯二甲酸氢钾法标定）滴定，溶液由蓝绿色变成灰色或灰红色为终点。

同时吸取10mL空白液按上述方法蒸馏。

5．计算

式中：v2——滴定样品时所需标准酸溶液体积，mL；

v1——滴定空白样品时所需标准酸溶液体积，mL；

c——盐酸标准溶液浓度，mol／L；

m——试样质量，g；

V——试样消化液总体积，mL；

V′——试样消化液蒸馏用体积，mL；

0.0140——与1.00mL盐酸标准溶液（1.000mol／L）相当的、以克表示的氮的质量。

6.25——氮换算成蛋白质的平均系数。蛋白质中氮含量一般为15—17.6%，按16%计算乘以6.25即为蛋白质。肉与肉制品为6.25，乳制品为6.38，白粉为5.70，玉米、高梁为6.24，大豆及其制品为5.71。

6．重复性要求

每个试样取两个平行样进行测定，以其算术平均值为结果。

当粗蛋白质含量在25％以上时，允许相对偏差为１％。

当粗蛋白质含量在10％～25％之间时，允许相对偏差为2％。

当粗蛋白质含量在10％以下时，允许相对偏差为3％。

五、凯氏定氮法的优缺点

优点

①可用于所有食品的蛋白质分析中；

②操作相对比较简单；

③实验费用较低；

④结果准确，是一种测定蛋白质的经典方法；

⑤用改进方法（微量凯氏定氮法）可测定样品中微量的蛋白质

缺点

①最终测定的是总有机氮，而不只是蛋白质氮；

②实验时间太长(至少需要2h才能完成)；

③精度差，精度低于双缩脲法；

④所用试剂有腐蚀性。

# Text boxes

蒸汽发生器

安全管

导管

汽水分离器

样品入口

冷凝管

冷水

接收三角瓶

反应管

图1  凯氏蒸馏装置