第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验五  肉与肉制品中灰分的测定

一、原理

把乙酸镁溶液加入试验样品中干燥，并于550～600℃下灼烧，冷却后，测定残留物的质量，并扣除由于添加醋酸镁而产生的氧化镁（MgO）的质量。

二、仪器与设备

实验室常规设备

绞肉机：孔径不超过4mm。

坩埚：铂或瓷坩埚，坩埚底面积约15cm**2，高至少25mm。

三、试剂

所用试剂均为分析纯，所用水为蒸馏水或相当纯度的水。

乙酸镁：15％溶液。将分析纯的无水乙酸镁（Mg(COOCH3)2）15g或分析纯的四水乙酸镁（Mg(COOCH3)2·4H2O）25g溶解于蒸馏水中稀释至100mL。将1mL溶液按操作方法与步骤所述的，测定此溶液所产生氧化镁的质量，即空白试验。

四、操作方法与步骤

1．样品前处理

至少取有代表性的试样200g，将样品在绞肉机里均质化至少两次，并混匀，然后装入密封的容器里，防止变质和成分变化，样品应尽快进行分析，最迟不超过24h。

2．灰分测定

将坩埚置于550～600℃的马福炉中灼烧30min，待炉温降至200℃以下取出，放入干燥器冷至室温，精确称至0.0001g，并重复灼烧至恒重。然后将试样5g放入坩埚中，均匀铺片，再次称重精确至0.0001g。

精密吸取乙酸镁溶液1mL，将其均匀的滴加在坩埚里的试样上。将坩埚放入微沸的水浴器上30min，再于电炉或煤气炉上逐渐加热，使试样充分碳化至无烟，然后将坩埚移入温度控制于550～600℃的马福炉内，使试样在此温度下灼烧至少30min，使其灰化完全。待炉温降到200℃以下放入干燥器内，冷至室温，精确称至0.0001g，如灰分里含有黑色颗粒，则将坩埚重新放入马福炉内，按上面过程重新操作，使连续称重的差不得超过1mg。

同一试样进行两次测定，并同时做空白试验。

五、结果计算

式中：x——样品灰分的含量，％；

m0——加入乙酸镁而生成的氧化镁的质量，g；

m1——坩埚的质量，g；

m2——坩埚和试样的质量，g；

m3——坩埚和灰分的质量，g。

当分析结果符合允许差的要求时，则取两次测定算术平均值作为结果，精确至0.01％。允许差：由同一分析者同时或相继进行两次测定的结果之差，每100g样品不得大于0.10g。