第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验九  肉制品中大豆粉和浓缩大豆蛋白质的测定

稀酸可以溶解大豆粉和浓缩大豆蛋白中的半纤维素，但不影响各类淀粉。本方法用以测定有各类淀粉产品中的大豆粉或浓缩大豆蛋白。

一、原理

肉类产品在氢氧化钾酒精溶液中加热后，脂肪被皂化，蛋白质被水解，这个处理过程将肉中主要固形物成分（脂肪和蛋白质）提取出来，溶解在溶剂中，而调味料、纤维素和淀粉仍然是沉淀物，然后用稀、酸处理沉淀物，大豆粉的半纤维素溶解。接着用95%的酒精使纤维素再沉淀，离心（严格控制离心条件）并定量，定量分析时使用了经验换算系数，对于大豆粉是6.0，而浓缩大豆蛋白是2.5。鉴于此测定是经验性的，所以需按规定严格控制离心时间和速度。

二、仪器

离心机、离心管、量桶、漏斗、滤纸等。

三、试剂

9 5％酒精；氢氧化钾酒精溶液(8％)： 在300mL95％酒精中溶解40gKOH，用95%酒精稀释至500mL；稀盐酸（1：3）：用1体积的浓盐酸与3体积的蒸馏水混合。

四、测定步骤

称取10g样品放进100mL的离心管内，加入50mL8％氢氧化钾酒精溶液。并在蒸汽浴中消化30min，并不时搅拌。消化后用力振荡并离心4min，倾弃上层清液，用25mL95％酒精洗涤残留物，充分搅拌沉淀物，离心并倒掉酒精溶液。向沉淀粉加入50m稀盐酸，充分混合，加上塞子并振荡1min，以每分钟2000转的速度离心4min（可保留沉淀物用于测定淀粉）。

如果上清液不够澄清，可用滤纸过滤，将澄清透明的上清液25mL移入盛有75mL95％酒精的第二个离心管内，充分震荡，并放置1小时后离心，离心速度需在1min后从0升到1500转／分，并在此速度下离心2min整，读出在管内沉淀物的体积。

五、结果计算

大豆粉（%）= 沉淀物的体积×6

浓缩大豆蛋白（%）= 沉淀物的体积×2.5