由苯和羟胺一步绿色合成苯胺实验

实验名称：由苯和羟胺一步绿色合成苯胺实验

实验目的：

掌握化学反应原子经济性的概念及其在合成反应中的应用；

熟悉常规合成设备的使用；掌握由苯和羟胺一步合成苯胺的原理和方法；

熟悉高效液相色谱及色质联用等的的原理及使用方法；

了解绿色合成方法学的基本思想及一步合成法的操作；

培养学生进行综合性实验的能力。

实验原理：

苯胺是一种重要的有机原料和精细化工中间体。传统的苯胺合成方法包括硝基苯铁粉还原法，硝基苯催化加氢法，苯酚、卤代苯胺化法等，这些方法步骤繁多，操作条件苛刻，资源消耗量大，环境污染严重，不符合可持续发展和绿色合成化学的思想。采用新方法直接将氨基引入苯环，可以简化反应过程，将多步反应变为一步，明显提高了反应的原子利用率，且副产物水对环境无害，对节约资源和消除环境污染有重要的意义。已有的研究采用氨气作为氨基源，过渡金属或贵金属作为催化剂，反应为气-固-液三相反应，普遍存在操作条件苛刻（高温、高压），收率和选择性低并不能兼得的缺点。以羟胺为氨基源，以负载型固体钒为催化剂，在醋酸-水介质中进行液-固两相反应，能够高选择性、高收率的得到目标产物苯胺。由于其合成方法简单，操作条件温和，苯胺收率和选择性较高等优点，为绿色合成苯胺提供了一条新的路径。

仪器和试剂：

DF-101S集热式恒温磁力加热搅拌器；磁力搅拌子；循环水式真空泵；广泛pH试纸；滤纸（Φ＝7cm）；布氏漏斗；抽滤瓶；色-质联用仪（Agilent, GC-MS, 5973N）；两颈瓶（50mL）；球型冷凝管；分析天平；微量进样器（10mL）；分液漏斗（50mL）。

苯（分析纯）；盐酸羟胺（分析纯）；冰醋酸（分析纯）；偏钒酸铵（分析纯）； V/Al2O3催化剂（20-40目，自制）；氢氧化钠水溶液（30％）；乙醚（分析纯）。

实验步骤：

将连有冷凝管的二颈瓶置于恒温磁力加热搅拌器的水浴中，依次加入1.0g V/Al2O3催化剂、1.56g盐酸羟铵、12ml冰醋酸、3ml蒸馏水和磁力搅拌子，在30℃水浴中恒温搅拌20分钟，观察体系颜色变化；加入2mL苯，开冷凝水，水浴温度逐渐升温至80℃，恒温回流、搅拌反应4小时后，停止反应，观察体系颜色变化。将反应后混合物冷却至室温，抽滤出催化剂粉末，向滤液中加入一定体积的30％的NaOH水溶液至pH＝6-7，用10mL乙醚萃取出有机相。

取1uL有机相样品，利用色-质联用仪及HPLC对产物进行定性和定量分析，计算苯胺收率和选择性。定量分析采用内标法，以间甲苯胺为标准物。

思考题：

1.反应前后体系颜色变化说明什么问题？

2.醋酸-水介质在反应中可能起到什么作用？

3.反应后为什么对混合物进行中和处理？

4.与传统苯胺合成方法及现有一步合成苯胺的方法相比，本实验方法有何突出优点？