实验二 离心泵特性曲线测定实验

1．实验目的

（1）了解离心泵结构与特性，熟悉离心泵的使用；

（2）测定离心泵的特性曲线；

（3）了解电动调节阀的工作原理和使用方法。

2．基本原理

离心泵特性曲线包括H～Q、N～Q、η～Q曲线。

（1）流量Q（m3/h）

本装置采用涡轮流量计测定。

（2）扬程（压头）H（m）

分别取离心泵进口真空表和出口压力表处为1、2截面，列柏努利方程得：

因两截面间的管长很短，通常可忽略阻力损失项Hf，流速的平方差也很小故可忽略，则：

式中   ρ：流体密度，kg/m3 ；

p1、p2：分别为泵进、出口的压强，Pa；

u1、u2：分别为泵进、出口的流速，m/s；

z1、z2：分别为真空表、压力表的安装高度，m。

由上式可知，由真空表和压力表上的读数及两表的安装高度差，就可算出泵的扬程。

（3）轴功率N（W）

其中，N电为功率表显示值（电机功率），代表电机效率，可取。

（4）效率η（％）

泵的效率η是泵的有效功率与轴功率的比值。反映泵的水力损失、容积损失和机械损失的大小。泵的有效功率Ne可用下式计算：

故泵的效率为

（5）泵转速改变时的换算

泵的特性曲线是在定转速下的实验测定所得。但是，实际上感应电动机在转矩改变时，其转速会有变化，这样随着流量Q的变化，多个实验点的转速n将有所差异，因此在绘制特性曲线之前，须将实测数据换算为某一定转速n( 下（可取离心泵的额定转速）的数据。换算关系如下：

流量

扬程

轴功率

效率

3．实验装置与流程

实验装置流程（本装置为流体流动阻力与离心泵性能综合实验装置，做离心泵性能实验时将仪控柜上“实验选择”转到“泵特性”位置。

4．实验步骤

（1）开启仪控柜上总电源、仪表电源开关，将仪控柜上“实验选择”转到“泵特性”位置。

（2）给离心泵灌水排气，然后关闭泵出口阀，启动离心泵（注意：泵运转过程中，勿触碰泵主轴部分，因其高速转动，可能会缠绕并伤害身体接触部位）。

（3）实验时可使用手动或自动方法。

手动方法：逐渐打开调节阀以增大流量，待各仪表读数显示稳定后，读取相应数据。

自动方法：进入“离心泵特性曲线测定实验”计算机控制界面，通过改变流量设定（即改变电动调节阀的开度）调节流量，每次待流动达到稳定后可从仪控柜面板上读取有关数据或单击“采集数据”按钮即由计算机自动记录实验数据。 所有实验完成后单击“退出”按钮停止实验。

（4）实验结束后，关闭出口阀，停止水泵，关掉仪表电源和总电源。

5．实验数据记录

实验日期：                装置号：

同组实验人员：

泵型号：         额定流量：         额定扬程：        额定功率：

额定转速：            泵进出口测压点高度差：            水温：

| 序号 | 流量Q m3/h | 泵进口压力p1 kPa | 泵出口压力p2 kPa | 泵电机功率N电 kW | 泵转速n r/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6．实验结果

用表列出一定转速下泵的Q、H、N、η值，并给出计算示例，绘制泵的H～Q、N～Q、η～Q曲线（注明转速）。

7．思考题

（1）试从所测实验数据分析，离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门？

- 离心泵启动前为何要引水灌泵？如果灌泵后依然启动不起来，你认为可能的原因是什么？

（3）为什么用泵的出口阀门调节流量？这种方法有什么优、缺点？是否还有其他方法调节流量？