实验四 果蔬中乙醇含量的测定

一、目的与原理
果蔬收获后，呼吸成为整个代谢过程的主导方面，当贮藏环境中氧浓度过低，或果蔬正常的生理代谢受阻时，会出现无氧呼吸的产物乙醇的积累，进而导致果蔬品质的劣变和耐贮性能降低。其次，乙醇对果实具有催熟的生理效应，因而贮藏产品和贮藏环境中乙醇的积累，可能导致不利的影响。再则，一些果蔬生理病变机制的研究，也涉及到乙醇的定量分析。
一般刚采收的果实乙醇含量极少（0.04%），在贮藏中乙醇含量逐渐增加。苹果中乙醇含量达到0.3 %时已能引起果实败坏。
在果蔬腌制品中，也进行着微量的酒精发酵，在研究蔬菜腌制问题时，对于其中酒精含量的情况，也应该有所了解。
常用的测定微量乙醇的方法，首先是利用重铬酸钾氧化乙醇成为醋酸。
3CH3CH2OH+2K2CrCO7+8H2SO4 3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+2K2SO4+11H2O
氧化乙醇后剩余的重铬酸钾则与碘化钾作用，生成游离的碘。
K2Cr2O7+6KI+7H2SO4 4K2SO4+Cr2(SO4)3+7H2O+3I2 
最后，游离的碘再被硫代硫酸钠还原，从而根据氧化乙醇所消耗的重铬酸钾量计算出乙醇含量。
2Na2S2O3+I2 2NaI+Na2S4O6 
二、材料与用具 
苹果，猕猴桃，番茄，蒜薹等气调贮藏的果蔬
重铬酸钾、硫代硫酸钠，淀粉溶液，碘化钾、浓硫酸。
100ml容量瓶、500ml烧瓶、冷凝管，5、10、20ml移液管，200、500ml三角瓶，50ml滴定管，25ml量筒，酒精洒，洗瓶，三角架，石棉网，塞子，研钵。
三、操作方法
1、试剂制备：
（1）0.1N标准重铬酸钾溶液：精确称取重铬酸钾4.9g，溶解后移入1000ml容量瓶中，稀释到刻度。
（2）0.1N硫代硫酸钠溶液：称取硫代硫酸钠约25 ，溶解后移入1000ml容量瓶中，稀释后定容至刻度。
（3）硫代硫酸钠溶液的标定：吸取标准重铬酸钾溶液20ml于500ml的三角瓶中，用量筒加入浓硫酸5ml及碘化钾2g，盖塞在暗处 放置5min，加水约200ml，用待标定的硫代硫酸钠溶液滴定，当溶液由橙色为止。从硫代硫酸钠的用量计算出浓度。
2、样品的测定
（1）微量乙醇的提取：称取样品20g研碎，用150ml水洗入500崭烧瓶中，连接冷凝器在瓶底加热蒸馏，收集蒸馏液于100ml容量瓶中，达到刻度为止，盖上瓶塞，混合均匀。
（2）乙醇的氧化：在200ml的三角瓶中放入0.1N的重铬酸钾20ml，用量筒取浓硫酸5ml，缓缓地倒入，然后滴入蒸馏液10ml，并不断振荡，连接冷凝管，放在石棉网上加热回流，使瓶中溶液轻微煮沸10min。
（3）游离碘的生成：待回流过的溶液冷却后，用水冲冷凝管，使全部溶液无损地盛在200ml三角瓶中，然后小心地将溶液移入500ml三角瓶，用水约200ml冲洗200ml的三角瓶，同时加入碘化钾1g ,盖塞，放置暗处5min。
（4）滴定：自滴定管中滴入0.1N的硫代硫酸钠溶液，当溶液的颜色由橙色变成浅黄色时，加淀粉溶液5ml，继续滴定溶液由兰色变为绿色为止，记下消耗的硫化硫酸钠溶液的毫升数。
计算公式：
0.0115(V1N1—VN)
W= ×100 
a×10/100
W—100g样品中 所含乙醇的克数；
a样品克数；
V1—加入重铬酸钾溶液的毫升数；
N1——重铬酸钾的当量浓度；
V—滴定时所消耗的硫代硫酸钠亳升数；
N—硫代硫酸钠的当量浓度；
0.0115—消耗1毫克当量的重铬酸钾所能氧化的乙醇克数。
四、计录与计算
1、将测定数据填入下列表中：
2、列出计算式并计算结果