3 酶反应器

教学基本内容：

介绍常见的酶反应器及其分类，提出理想型酶反应器的概念，连续全混流酶反应器（CSTR）的特点和操作方程的建立；连续活塞流酶反应器（BCFR）的特点和操作方程的建立；分批式全混流酶反应器（BSTR）的特点和操作方程的建立。CSTR型酶反应器和CPFR型酶反应器性能的比较。固定化酶反应器的选择。

3.1 酶反应器的分类

3.2 理想型酶反应器

3.3 酶反应器操作方程

3.4 酶反应器设计和操作参数

3.5 PFR和CSTR型酶反应器性能比较

3.6 固定化酶反应器的选择

授课重点：

1. 理想型酶反应器的概念。CSTR型酶反应器、CPFR型酶反应器、BSTR型酶反应器的特点。

2. CSTR型酶反应器、CPFR型酶反应器、BSTR型酶反应器的操作方程。

难点：

1.理想的酶反应器的概念。

2.CSTR型酶反应器和CPFR型酶反应器的操作方程。

3.返混的概念。

本章主要教学要求：

1. 了解常见的酶反应器，熟悉酶反应器的分类。

2. 掌握理想型酶反应器的概念。

3. 理解CSTR、CPFR和BSTR型酶反应器操作方程的推导过程。能够熟练运用操作方程进行酶反应器的设计。

4. 熟悉CSTR、CPFR和BSTR型酶反应器的性能，能够合理选择酶反应器。

3 酶反应器

生物反应器的概念提出：

20世纪70年代，Arkinson 提出生化反应器（biochemical reactor）一词。

同时，0llis提出另一术语—生物反应器（biological reactor）。

80年代，生物反应器（bioreactor）一词在专业期刊和书籍中大量出现 。

生物反应器（bioreactor）是指有效利用生物反应机能的系统（场所）。既包括传统的发酵罐、酶反应器，还包括采用固定化技术后的固定化酶或细胞反应器、动植物细胞培养用生物反应器和光合生物反应器。

3.1 酶反应器的分类：

典型的酶反应器有连续搅拌式反应器、多级搅拌床、流化床、填充床、管式反应器。如图所示。

搅拌罐                      多级搅拌床             管式反应器

流化床                            填充床

与化学反应一样，酶反应器也是根据其型式和操作方式来分类的。

溶液酶反应器

（1） 根据所使用的酶，分为

固定化酶反应器

分批式操作

（2） 根据操作方式，分为   连续式操作

流加式操作

罐型

（3） 根据几何形式，分为   管型

膜型

非理想型酶反应器

（4） 根据流体流动特性                     活塞式反应器

理想型酶反应器

全混式反应器

3.2 理想型酶反应器

在管式反应器中，当流体以流速较小的层流流动时，管内流体速度呈抛物线形分布；当流体以流速较大的湍流流动时，速度分布较为均匀，但边界层中速度减缓，径向和轴向存在一定程度的混合。流体流动速度分布不均或混合，将导致物料浓度分布不同，从而导致酶促反应速率计算的复杂性。因此，设想了连续活塞式酶反应器（简称CPFR）（continuous plug flow reactor）。CPFR型酶反应器的特点：连续稳态操作条件下，物料浓度不随时间而变化，径向上物料浓度均一分布，轴向上物料浓度存在差异。因此酶促反应速率只在轴向存在不同分布。

真实反应器中速度分布     CPFR反应器中速度分布

在搅拌罐式反应器中，尽管有搅拌器不停地搅拌，物料浓度仍然存在差异，这种差异使酶促反应速率的计算变得非常复杂，因此设想了全混式反应器。

连续全混式反应器（简称CSTR）（continuous-flow stirred tank reactor）的特点：连续稳态操作条件下，反应器内物料浓度分布均匀，不随空间和时间而变化。

分批全混式反应器（简称BSTR）（batch stirred tank reactor）的特点：反应器内物料浓度随时间而变化，但在同一时刻，物料浓度均匀分布。

3.3 酶反应器操作方程：

3.3.1 CPFR型酶反应器

CPFR型酶反应器中，物料浓度沿轴向存在差异，因此酶促反应速率沿轴向变化。因此取微元单位，进行物料衡算。

流入量-流出量=反应量

(1)

当酶促反应符合米氏方程规律时,                      (2)

将(2)式代入(1)式，得

（3）

边界条件：

积分得：

（4）

令：，(为停留时间

，(为转化率

则                                    （5）

（5）式即为CPFR型酶反应器的操作方程。方程表明，转化率由停留时间决定。停留时间越长，则转化率越高。

3.3.2 CSTR型酶反应器

在CSTR型酶反应器中，底物浓度处处相等，因此酶促反应速率处处相等。

对反应器内底物进行物料衡算：

流入量－流出量＝反应量

（1）

当酶促反应符合米氏方程时，反应器内酶促反应速率

（2）

将（2）式代入（1）式中，得

（3）

化简，得：

（4）

或：                                   （5）

（5）式即为CSTR型酶反应器操作方程。方程表明，转化率由停留时间决定。停留时间越长，则转化率越高。

3.3.3 BSTR型酶反应器

BSTR型酶反应器与CSTR型反应器的区别在于操作方式，BSTR型为分批式操作，CSTR型为连续式操作。在BSTR型酶反应器中，反应器中底物浓度随时间不断降低，但在同一时刻，反应器内底物浓度均匀分布。

以酶促反应符合米氏方程为例，t时刻酶促反应速率为

边界条件：

积分，得：

或：

上式与PFR型酶反应器在形式上相同。注意其含义之区别。

3.4 酶反应器设计和操作参数

（1）停留时间( ：

指反应物料从进入反应器时算起，至离开反应器时为止所经历的时间。对于分批式搅拌罐（BSTR），所有物料的停留时间都相等，且等于反应的时间。对CPFR，两者也是一致的。对于CSTR，是指“平均停留时间”。

对于连续式操作，。(又称空时。

（2）转化率：

对于分批式操作，

对于连续操作，

（3）生产能力Pr：

对于分批式操作，

对于连续式操作，

（4）选择性：

对分批式操作，

对连续式操作，

3.5 PFR和CSTR型酶反应器性能比较

（1）停留时间的比较

CPFR型：                           （1）

CSTR型：                              （2）

（1）、（2）两式相除，得                   （3）

以作图。

由图中可以看出，为达到相同的转化率，CSTR所需停留时间较长。

（2）酶需求量的比较：

CPFR型：                      （1）

CSTR型：                        （2）

（1）、（2）式相除，得

以作图。

如图所示：为以相同的停留时间达到相同的转化率，CSTR型反应器所需酶量要大大高于PFR型反应器。

（3）反应器中的底物、产物浓度分布

在PFR型反应器中，进口端的底物具有较高浓度，出口端浓度较低；在CSTR型酶反应器中，底物浓度均匀分布，并与出口处浓度相等。由此可见，CSTR型酶反应器中，底物浓度较低。

CPFR酶反应器                  CSTR型酶反应器

在PFR型反应器中，进口端的产物浓度较低，出口端浓度较高；在CSTR型酶反应器中，产物浓度均匀分布，并与出口处浓度相等。由此可见，CSTR型酶反应器中，产物浓度较高。

可见，PFR型酶反应器中底物浓度较高，而产物浓度较低。因此，如果酶促反应速率与底物浓度成正比，那么，CPFR中反应速率较高，生产能力较高。而当发生底物抑制时，PFR型酶反应器转化率的降低要比CSTR型剧烈得多；而产物抑制对CSTR型酶反应器影响更显著。

综上所述， PFR型酶反应器性能更好，这与之不存在返混有关；CSTR型酶反应器性能较差，这与之存在返混有关。当多个CSTR反应器串联时，一般随罐数增多，反应的转化率增高，当罐数增至无限多时，最终将与PFR型的转化率一致。但是应特别指出的是，将两个或三个反应器串联后，转化率增大最明显，随串联数不断增加，转化率的增大会越来越不显著。因此，在实际生产中，一般采用二级或三级串联。

则

串联后总转化率

3.6 固定化酶反应器的选择

一般来说，活塞流型反应器在固定化酶反应器中占主导地位。

存在底物抑制时，搅拌式反应器性能优于填充床式。

固定化酶有颗粒状、膜状、管状、纤维状。其中以颗粒状为多，这是由于其比表面积大。若颗粒较小，可选用流化床。若仍采用填充床，就会导致较高的压力降，在大生产中难以实现高的效率。

固定化酶的机械强度也是应考虑的问题。有些固定化酶(如凝胶包埋法或微胶囊法制备的固定化酶)机械强度较差。因此在搅拌罐中，搅拌浆的剪切作用会使催化剂遭到破坏；在塔式反应器中，随塔身增高，由于凝胶颗粒自身的重量，会使凝胶发生压缩变形，压损增大，为此应在塔内安装筛板，将凝胶适当的间隔开。

酶的失活是不可避免的，所以要保持恒定的酶活力，就必须进行催化剂再生，更换或补充，这就需要相应的构件。

反应器的pH调节、温度控制也是要考虑的因素。

另外，还要考虑底物的性质。如底物为细粒状或胶状，选流化床式反应器较好。

# Text boxes

F, S+dS

dl

F，Sin

F, S

F, Sout

F, Sin

f，S3

f，S2

f，S1

f，S0

S

Sin

Sout

S

Sin

Sout

l

PFR型酶反应器

V

CSTR型酶反应器

F，Sout

Sout

■ Sin/km=0

◆ Sin/km=1

▲ Sin/km=10

● Sin/km=100

(

(

Pout

Pin

l

Pout

Pin

V