实验一 流体阻力实验

一.实验内容

1.学习掌握细光滑管外径Φ10（内径Φ5.32）和内插螺纹管（Φ22.5）直管阻力系数λ的

测定方法，并对两者粗糙度进行比较。

2.测量和估算某一弯头、阀门（全开和半开）及涡轮流量计在一定流量下的阻力系数ξ值。

二.实验装置及流程

三.实验步骤

1.接通总电源，开启仪表的电源、计算机电源，打开回水调节阀，关闭倒U形管的阀门1,1'，启动离心泵。

2.分别打开阀门1、1’~8、8’以较大流量状态赶净管路内的气体，使管内流

体呈单相稳定流动状态。

3.流量分别由小到大进行调节，对内插螺纹管、细光滑管、弯头、阀门、涡轮

流量计进行摩擦阻力的测量。

4.打开单相流体阻力测定的软件，鼠标点击内插螺纹管可进行内插螺纹管的计算机

数据采集。

5. 鼠标点击不锈钢管可进行细光滑管的计算机数据采集。

6.重复上述操作可对弯头、阀门、涡轮流量计进行数据采集。

7.实验结束后，关闭流量调节阀，停泵以及计算机电源。

实验设备外观