实验二 流量计标定实验

一、实验目的

1．了解转子流量计、孔板流量计和文丘里流量计的结构原理与应用；

2．熟练掌握转子、孔板和文丘里流量计的标定方法——称重法；

3．通过节流式流量计孔流系数的测定，得出对应的流量计算公式与曲线。

二、实验装置

本实验装置由水循环系统、被校流量计测量系统、称重系统与调节系统四部分组成，实验装置如图2所示

图2 实验装置示意图

1. 水泵， 2. 流量调节阀， 3. 转子流量计， 4. 旁路调节阀， 5. 水槽， 6. 电子秤， 7. 称量筒， 8. 阀门， 9. 水桶放净阀， 10. 旁路阀， 11. 孔板流量计， 12. 文丘里流量计， 13~14. 玻璃水银压差计， 15~18. 隔离罐液位调节阀， 19. 放气阀， 20~23. 气液隔离罐， 24. 放净阀。

三、实验步骤

1．水槽加水并开泵，排净引压管路内的空气后，立即关闭阀16和18，之后将阀10全开。

2．关闭阀9，开启电子秤并使其读数归零，调节阀2开度，待读数稳定后，关闭阀10同时打开阀8，从这一时刻开始用秒表计时，待称量筒盛水10~18kg时读取时间，并记录对应的水银压差计、转子流量计读数及水温。之后将称量筒7内的水排净，并将电子秤置复零。

3．重复上述实验步骤2，依次测量记录8~10组数据。

4．实验完毕，停泵并关闭电子秤，切断电源及所有阀门。

实验设备外观