实验四 过滤实验

一、实验目的

1、熟悉板框式过滤机（真空式过滤）的结构和操作。

2、测定过滤常数、、及滤饼压缩指数。

3、了解操作条件对过滤速率的影响。

二、实验设备图

三、实验步骤

1、系统接上电源，打开搅拌器开关，启动电动搅拌器2，将滤液槽10内滤浆搅拌均匀；

2、板框过滤机滤板、滤框排列顺序为：固定头-非洗涤板-框-洗涤板-框-非洗涤板-移动头。用压紧装置压紧后待用；

3、保持阀门3全开、阀门4、6、11全关状态。启动漩涡泵12，调节阀门3使压力表5达到规定值；

4、待压力表5稳定后，打开过滤入口阀6过滤开始。当计量桶13内见到滴一滴液体时按表计时。记录滤液每增加高度10mm时所用的时间。当计量桶13的读数为160mm时停止计时；

5、打开阀门3使压力表5指示值下降，关闭入口阀6。开启压紧装置卸下过滤框内的滤饼并放回滤浆槽内，将滤布清洗干净。放出计量桶内的滤液并倒回槽内，以保证滤浆浓度恒定；

6、改变压力，从步骤2开始重复上述实验；

7、每组实验结束后应用洗水管路对滤饼进行洗涤，测定洗涤时间和洗水量；

8、实验结束后，阀门11接上自来水、阀门4接通下水，关闭阀门3对泵及滤浆进出口管进行洗涤。

实验设备外观