实验六 氧解吸实验

一、实验目的
    1、熟悉填料塔的构造与操作。

2、观察填料塔流体力学状况，测定压降与气速的关系曲线。

3、掌握总传质系数Kxa的测定方法并分析影响因素。

4、学习气液连续接触式填料塔，利用传质速率方程处理传质问题的方法。

二、实验设备图

1、氧气钢瓶          9、吸收塔           17、空气转子流量计

2、氧减压阀         10、水流量调节阀     18、解吸塔

3、氧压力表         11、水转子流量计     19、液位平衡罐

4、氧缓冲罐         12、富氧水取样阀     20、贫氧水取样阀

5、氧压力表         13、风机             21、温度计

6、安全阀           14、空气缓冲罐       22、压差计

7、氧气流量调节阀   15、温度计           23、流量计前表压计

8、氧转子流量计     16、空气流量调节阀   24、防水倒灌阀

三、实验步骤

1、流体力学性能测定

(1) 测定干填料压降

① 填料务必事先吹干。

② 改变空气流量,测定填料塔压降,测取6～8组数据

(2) 测定湿填料压降

① 测定前要进行预液泛，使填料表面充分润湿。

② 固定水在某一喷淋量下,改变空气流量,测定填料塔压降,测取8～10组数据.

③ 实验接近液泛时，进塔气体的增加量要减小，否则图中泛点不容易找到。密切观察填料表面气液接触状况，并注意填料层压降变化幅度，务必让各参数稳定后再读数据，液泛后填料层压降在几乎不变气速下明显上升，务必要掌握这个特点。稍稍增加气量，再取 一、两个点即可。注意不要使气速过分超过泛点，避免冲破和冲跑填料。

(3) 注意空气转子流量计的调节阀要缓慢开启和关闭，以免撞破玻璃管。

2、传质实验

- 氧气减压后进入缓冲罐，罐内压力保持0.03～0.04[Mpa],不要过高，并注意减压阀使用方法。为防止水倒灌进入氧气转子流量计中，开水前要关闭防倒灌阀24，或先通入氧气后通水。

- 传质实验操作条件选取

水喷淋密度取10～15[m3/m2•h]，空塔气速0.5～0.8[m/s]氧气入塔流量为0.01～0.02[m3/h]，适当调节氧气流量，使吸收后的富氧水浓度控制在≤19.9[ppm]。

- 塔顶和塔底液相氧浓度测定：
分别从塔顶与塔底取出富氧水和贫氧水，用测氧仪分析各自氧的含量。

实验完毕，关闭氧气时，务必先关氧气钢瓶总阀，然后才能关闭减压阀2及调节阀8。检查总电源、总水阀及各管路阀门，确实安全后方可离开。

实验设备外观