实验七 板式精馏塔效率测定

一、实验目的

- 了解板式精馏塔构造及工艺流程；

- 掌握精馏塔操作方法；

- 测定精馏塔在全回流及部分回流条件下的全塔效率与单板效率；

- 测定精馏塔在全回流条件下塔体浓度（温度）分布；

二、实验设备

精 馏 装 置 流 程 示 意 图

1、塔顶冷凝器  2、塔身  3、视盅  4、塔釜 5、控温棒釜液冷却器  7、塔釜加热棒

8、回流分配器  9、转子流量计   10、原料罐  11、稳压罐  12、原料泵

三、实验步骤

- 在原料贮罐中配制乙醇含量为10％（体积分率）左右的乙醇—水料液。启动原料泵，向塔中供料至塔釜液面达250—300mm。

- 启动塔釜加热及塔身伴热，观察塔釜、塔身、塔顶温度及塔板上的气液接触状况（观察视盅），发现塔顶温度开始上升时，打开塔顶冷凝器的冷却水控制阀。

- 测定全回流条件下的单板效率及全塔效率：在不采出的情况下，全回流一段时间，待该塔操作参数稳定后，即可在塔顶、塔釜及相邻的塔板上取样，用气相色谱仪进行分析，记录数据及相关的操作参数，之后测定部分回流条件下的全塔效率。

- 实验完毕后，停止加料，关闭塔釜加热及塔身伴热，待一段时间后（视盅内无下降料液时），切断塔顶冷凝器及塔釜液冷却器的供水。

实验设备外观