实验八 常压洞道干燥实验

一. 实验目的

1.学习干燥曲线和干燥速率曲线，加深对干燥操作过程及其机理的理解。

2.学习干、湿球温度湿度计的使用方法。

3.通过实物了解干燥操作中废气循环的流程和概念。

4.实验研究恒速干燥速率，临界湿含量，平衡湿含量随其影响因素的变化规律。

二、实验流程

图1  实验装置流程图

1.中压风机；2.孔板流量计；3. 空气进口温度计；4.重量传感器；5.被干燥物料；6.加热器；7.干球温度计；

8.湿球温度计；9.洞道干燥器；10.废气排出阀；11.废气循环阀；12.新鲜空气进气阀；13.干球温度显示控制仪表；

14.湿球温度显示仪表；15.进口温度显示仪表；16.流量压差显示仪表；17.重量显示仪表；18.压力变送器。

三. 实验方法及步骤

(一)实验前的准备工作

1. 将被干燥物料试样进行充分的浸泡。

2. 向湿球温度湿度计的附加蓄水池内，补充适量的水， 使池内水面上升至适当位置。

3. 将被干燥物料的空支架安装在洞道内。

4. 调节新空气入口阀到全开的位置。

(二) 装置的实验操作方法

1. 按下电源开关的绿色按键，在按风机开关按钮，开动风机。

2. 调节三个蝶阀到适当的位置，将空气流量调至指定读数。

3. 在温度显示控制仪表上，改变到参数的设定，按下加热开关，让电热器通电。

4. 干燥器的流量和干球温度恒定达5分钟之后并且数字显示仪显示的数字不在增长，即可开始实验。此时，读取数字显示仪的读数作为试样支撑架的重量(GD)。

5. 将被干燥物料试样取出，控去浮挂在其表面上的水份(使用呢子物料时，最好用力挤去所含的水分，以免干燥时间过长。将支架从干燥器内取出，再将支架插入试样内直至尽头)。

6. 将支架连同试样放入洞道内，并安插在其支撑杆上。注意不能用力过大。

7. 立即按下秒表开始计时，并记录显示仪表的显示值。然后每隔一段时间记录数据一次( 记录总重量和时间 )，直至减少同样时间重量的减少是恒速阶段所用时间的8倍时，即可结束实验。