第四章　　食品中灰分的测定

【教学目标】：

1.掌握灰分的概念和知识；

2.掌握样品灼烧、灰化、恒重的操作技能；

3.掌握总灰分的测定技能。

食品中除含有大量有机物质外，还含有较丰富的无机成分。这些无机成分维持人体的正常生理功能，构成人体组织方面有着十分重要的作用。食品经高温灼烧后所残留的无机物质称为灰分。灰分主要为食品中的矿物盐或无机盐类。测定食品灰分是评价食品质量的指标之一。通常测定的灰分称为总灰分。其中包括水溶性灰分和水不溶性灰分，以及酸溶性灰分和酸不溶性灰分。

灰分的测定方法：在空气中使有机物灼烧灰化，在灼烧过程中，有机物中的碳、氢、氮等物质与氧结合成二氧化碳、水蒸气、氮氧化物而挥发，残留的无色或灰白色氧化物即为灰分。

一、标准方法

本标准适用于各类食品中灰分含量的测定。

1.原理

食品经灼烧后所残留的无机物质称为灰分，灰分系用灼烧称量法测定。

2.仪器

马弗炉。

3.操作方法

（1）取大小适宜的石英坩锅或瓷坩埚置马弗炉中，在575±25℃下灼烧0.5h，冷至200℃以下后取出，放入干燥器中冷至室温，精密称量，并重复灼烧至恒量。

（2）加入2－3g固体样品或5－10g液体样品后，准确称量。

（3）液体样品须先在沸水浴上蒸干。固体或蒸干后的样品，先以小火加热使样品充分炭化至无烟，然后置高温炉中，在575±25℃灼烧4h。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却30min，在称量前如灼烧残渣有炭粒时，向样品中滴入少许水湿润，使结块松散，蒸出水分再次灼烧直至炭粒灰化完全，准确称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。

4.计算

…………………(3-8)

式中：X―样品中灰分的含量，g/100g：

m1―坩埚和灰分的质量，g；

m2―坩埚的质量，　g；

m3―坩埚和样品的质量，g。

5.说明

（1）为加快灰化过程，缩短灰化周期，可向灰化的样品中加入纯净疏松的物质，如乙酸铵或等量的乙醇等。

（2）炭化时若发生膨胀，可滴橄榄油数滴，炭化时应先用小火，避免样品溅出。

（3）如液体样品量过多，可分次在同一坩埚中蒸干。在测定蔬菜、水果这类含水份高的食物时，应预先测定这些样品的水分，再将这些干燥物继续加温至550－600℃灼烧炭化。测定灰分质量。

（4）碰到难以灰化的样品可按下法处理：

a.待坩埚冷却后，加少许水，使已灰炭化物质溶解，而未灰化的物质露出表面，蒸干后再次灼烧。

b.待坩埚冷却后，以热水浸泡灰分，并用无灰定量滤纸过滤，将滤纸放入原坩埚中进行灰化，合并滤液于坩埚中，置水浴上蒸干，再进行灰化。

(5)糖类以及含淀粉高的样品，在加热过程中容易向外溢，因此，先要用小火加热，待到开始炭化时，再增高温度，使充分炭化。

(6)一般灰化温度为550～600℃，不超过600℃。否则钾、钠、氯等易挥发损失造成误差。

(7)有些样品如牛奶、奶粉、奶酪、海味品、水果及水果制品等灰化温度应≤550℃。

(8)近年来炭化时采用红外灯。