设施园艺学实验指导

内蒙古农业大学

2006年6月

目   录

实验一  二氧化碳施肥技术	1

实验二  园艺植物育苗营养土配制及床土消毒	4

实验三  瓜类嫁接育苗技术	6

实验四  茄子嫁接育苗技术	9

实验五  温室果菜的植株调整	12

实验六  蔬菜种植园的规划与建设	14

实验七  稀特蔬菜的识别与分类	19

实验八  芽苗菜的工厂化生产技术	22

实验九  园艺设施结构类型调查	26

实验十  电热温床的制作	32

实验十一 温室（大棚）性能观测	38

实验十二 日光温室的设计	42

实验十三 蔬菜无土育苗	44

实验十四 蔬菜植物无公害绿色产品生产规程制定与实施	47

# 实验一  二氧化碳施肥技术

一、实验目的

设施栽培增施C02技术是实现高产、优质的重要措施之一。增施CO2有利于培育壮苗，促进植物生长发育，增加产量改善品质，还可提高作物抗病能力。

各种作物对CO2的吸收有不同的补偿点、饱和点和最适浓度。 C4植物的CO2

补偿点接近0，C3植物的C02补偿点为30～90 ul/L，多数蔬菜的饱和点为l 000～2000 ul/L ，最适CO2浓度一般为600～800 ul/L 。而空气中CO2浓度一般为300 ul/L左右，明显低于作物所需最佳浓度，特别在设施内相对密闭的特殊环境内，CO2浓度更低。日出后作物进行旺盛的光合作用，会使CO2浓度急剧降低，造成CO2亏缺。因此，设施内增施CO2，以保持适宜浓度，尤为重要。

增加设施内CO2浓度的方法很多，有通风换气法、土壤增施有机肥法、深施碳酸氢氨(或施固体CO2颗粒肥)、生物生态法、燃烧碳氢燃料法、液态(钢瓶装)CO2

法、化学反应法等。其中化学反应法是目前设施内增加CO2浓度的主要方式，下面将予以介绍。

二、实验原理

利用酸与碳酸盐反应生成碳酸，碳酸不稳定，可分解为水和CO2的原理，增加设施内CO2浓度。反应式为：

2NH4HCO3＋H2SO4=(NH4)2SO4＋2H2O＋2CO2

环境中CO2浓度采用红外CO2分析仪测定，其原理为：凡由不同原～子组成的气体分子都有吸收红外线辐射能的作用。不同气体有不同的吸收波长。吸收强度与气体的浓度有关，即：红外线通过这些气体后，其辐射能就会损失一些，在一定范围内，能量损失的多少与气体的浓度有关。这种由被测气体引起的能量变化可由探测器定量测定，然后经电路系统放大，由仪表显示出来。

红外光源发出的红外线分别均匀地通过测定室和参比室进入探测器，给参比室通氮气，使该室保持无CO2环境；当待测气体流经测定室时，通过测定室的红外线被待测气体中吸收一部分，致使到达探测器的红外线较参比室弱。探测器测到这一差异后，经处理即由．仪表显示出来(参照仪器使用说明书)。

三、材料与用具

1．材料 ：黄瓜、茄子、番茄等果菜类生产温室或塑料大棚一栋。

2．用具：红外CO2分析仪(一台)或光合测定系统、塑料桶(34个)或广口玻璃罐头瓶。

3．药品： NH4HCO3，H2SO4。

四、实验内容与步骤

(1)稀释浓H2SO4按要求(表1)取适量H2SO4，按硫酸：水＝1：4的比例进行稀释，稀释时一定要将H2SO4慢慢倒入水中，且边倒边搅拌。

表1  667m2标准棚室(1300m2以增施二氯化磺用料对照表)

| 反应物 | 数量 |
| --- | --- |
| 二氧化碳增加量／(uL·L-1) | 100 | 250 | 550 | 750 | 1000 |
| 二氧化碳达到量／(uL·L-1) | 400 | 550 | 850 | 1050 | 1300 |
| 硫酸(浓)／kg | 0.275 | 0.685 | 1.480 | 2.040 | 2.750 |
| 碳酸氢氨／kg | 0.465 | 1.165 | 2.515 | 3.470 | 4.650 |
| 盐酸(浓)／kg | 0.540 | 1.345 | 2.915 | 4.015 | 5.400 |
| 碳酸氢钠／kg | 0.465 | 1.160 | 2.505 | 3.455 | 4.650 |
| 盐酸(浓)／kg | 1.075 | 2.690 | 5.825 | 8.020 | 10.75 |
| 碳酸钙(90％)／kg | 0.605 | 1.520 | 1.860 | 4.53 | 6.050 |

(2)分装稀释后的硫酸于34个塑料桶中，或广口玻璃罐头瓶中。

(3)将盛有稀硫酸的容器吊挂在离地面1.2m的高度，每20 m2设一施放点。

(4)预先将每日所用碳酸氢氨等分34份，揭苫后2h分别加入到盛稀硫酸的容器中，使H2SO4和NH4HCO3发生反应生成CO2。

(5)CO2浓度监测  施放前测定一次原始浓度，以后每0.5h用红外线CO2分析仪测定环境中CO2浓度及光合速率。

(6)施肥方法  注意：

①为减少工作量，可一次故人3～5d的稀硫酸的量。    ．

②除上述方法外，还可用小苏打加H2SO4。反应原理是：

2NaHCO3＋H2SO4=Na2SO4＋2CO2＋2H2O

或用石灰石(CaCO3)加盐酸

CaCO3十2HCl=CaCl2十CO2十H2O

使用盐酸时按1：1对水稀释，随用随配，以免挥发，并将石灰石砸成碎块，故入盛有盐酸的容器中，反应剩余物要倒在棚室外部。

③实验应于晴天进行。就一天来讲，施用时间要根据光合作用的进行而定。在设施内一般光照强度达到15001x时，作物开始光合活动，达到5000lx时，光合强度增加，室内CO2浓度下降，这时即为开始施用CO2的时间。晴天一般在日出后30 min，如果施人有机肥较多，可在日出后1h施用CO2。停止施用CO2的时间依温度管理而定，一般应在换气前30min停止施用。上午同化CO2能力强，可多施或浓度大一些；下午同化能力弱，可少施或不施。

④施放次数受棚温的影响，超过32℃停止施放，停放0.5h后进行放风。

⑤蔬菜作物整个生育期尤以初期施用CO2效果较好。苗期占地面积小，育苗集中，施用CO2设施简单，施用后对培育壮苗、缩短苗龄等都有良好效果。可在定植1周后，植株已经缓苗时施用。对于黄瓜、番茄、茄子等果菜类蔬菜于雌花着生、开花期、结果初期施用，可促进果实肥大；若在开花结果前过多、过早施用CO2，只能促使茎叶繁殖，对果实经济产量并无显著提高。

五、作业

(1)分析CO2化学反应能在设施蔬菜生产中的关键技术环节.

(2)按表2逐项记载综合分析施用CO2对果菜类生长发育的影响。

表2  施用CO2对蔬菜生长发育的影响

| 施用时间 | CO2浓度 | 棚室温度 (℃) | 空气湿度 | 光照强度 | 光合速率 | 株高 (cm) | 叶重 (g) | 开花坐果率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、参考文献

范双喜，张玉星主编. 园艺植物栽培学实验指导（面向21世纪课程教材）.中国农业大学出版社，2002

# 实验二  园艺植物育苗营养土配制及床土消毒

园艺植物育苗期间，幼苗密度大，吸收养分多，加上幼苗根系细弱，吸收能力不强，若土壤中营养不足，将严重影响秧苗的生长发育。为此，常常对育苗用土进行人工配制。园艺植物对育苗营养土的要求是：营养成分完全，具有氮、磷、钾、钙等主要元素及必要的微量元素；理化性质良好，兼具蓄肥、保水、透气三种性能，微酸性或中性，pH值以6.5～7为宜；无病菌虫卵，以防病虫危害。这样可以保证营养土质疏松，营养充足，幼苗根系发育良好；苗齐苗壮，移植时伤根少，定植后缓苗快。为了减少苗期病害，杀灭病原菌，常常要对育苗床土进行消毒。

一、实验目的

了解园艺植物育苗营养土的组成成分、配制及床土消毒方法。

二、材料与用具

园土、腐熟有机肥、无机肥、药剂、铁锹、四齿等。

三、实验内容与方法

1．营养土配制

园艺植物营养土的配制是将园土、腐熟有机肥及无机肥等按一定比例混匀制成适宜园艺植物幼苗生长发育的培养土。营养土配制原则上应因地制宜，就地取材。园艺植物营养土的成分包括肥沃的园土、腐叶土、充分腐熟的粪及其他农家肥、有机质堆肥、河泥、塘泥、炭化稻泥；草炭、稻壳等有机物，并加入适量化肥、农药等。

园土要选用肥沃、无病菌虫卵，最好是无种植过与所育秧苗同科植物的并充分熟化的菜园土，过筛备用。不可用生土，因其理化性质较差，且微生物群落不好。有机肥可选用充分腐熟的马粪、鸡粪、猪圈粪、秸秆肥等优质肥料，并打碎过筛。切忌用生粪、块粪，以免发生烧根。有机肥和园土按4︰6或3︰7的体积混匀，最好加施些过磷酸钙、硫酸钾、草木灰、磷酸氢二铵等无机肥，以保证营养土营养充足。

营养土还分为播种用营养土和分苗用营养土两类。播种用营养土应配制得疏

松轻软一些，以利于幼苗发根及拔苗抖土。园土五六份、有机肥四五份，若土质较黏可掺人适量锯末、稻壳、炉灰渣或多掺些腐熟的马粪等。分苗用营养土其土质应有一定黏度，以防止囤苗、起苗时散坨。园土六七份、有机肥三四份，若土壤沙性大可掺入一些牛粪或黏土。

亦可将营养土做成土方或装入育苗盘、营养钵中使用。

各地可根据当地情况以及园艺植物种类，适当调整营养土组成成分、配比，以保证育苗营养土质量。

2．床土消毒

床土需用药剂、蒸汽和微波等方法进行消毒，以药剂消毒最常用；常用的药剂有福尔马林；多菌灵、五氯硝基苯、福美双、甲霜灵、代森锰锌等。用0.5％福尔马林 喷洒床土，拌匀后堆置，用薄膜密封5×7d，揭去薄膜待药味挥发后即可使用；50％多菌灵粉剂每m3床土用50 g，或70％代森锰锌粉剂40g，拌匀后用薄膜覆盖2～3d，揭去薄膜待药味挥发后即可使用；也可用70％五氯硝基苯粉剂和70％代森锰锌等量混合，每m3床土用药60～80 g混匀消毒；也可用五氯硝基苯与代森锌合剂或氯化苦及甲醛等药剂进行床土消毒。

四、作业

- 按照操作程序，学会营养土的配制方法及床土消毒方法。

- 试比较育苗营养土和常规田园土，消毒前后营养，土幼苗生长的差异及原因。

五、思考题

1.为什么要进行园艺植物育苗营养土的配制?

2.播种用营养土和分苗用营养土有何区别?

六、参考文献

1. 范双喜，张玉星主编. 园艺植物栽培学实验指导（面向21世纪课程教材）.中国农业大学出版社，2002

# 实验三  瓜类嫁接育苗技术

嫁接是把要繁殖的植物的枝或芽接到另一种植物体上，使它们结合在一起进行生长或繁殖的方法。

利用嫁接技术培育蔬菜幼苗叫嫁接育苗，目前嫁接育苗技术主要用于瓜类蔬菜的生产，尤以黄瓜，西瓜为主，以预防枯萎病的发生。

枯萎病是一种土传病害，是瓜类栽培的一大危害，一般药剂难以防治，该病害在南瓜上基本不发生，所以用南瓜为做砧木，黄瓜做接穗进行苗期嫁接培育黄瓜嫁接苗，这样不仅可以控制枯萎病的发生，还能增强根的吸收能力，提高黄瓜的耐寒性，提早定植，提高产量和产值。

一、实验目的

通过本次实验，学习掌握瓜类蔬菜嫁接育苗技术，以便更好的应用于生产。

二、实验材料与用具

1.黄瓜苗：

（1） 第一片真叶展开的苗

（2） 子叶由黄变绿的苗

（3） 子叶平展的苗

2.南瓜苗（黑籽南瓜、中国南瓜）：需第一片真叶展开的苗。

3.用具：刀片、竹签、二重皿、嫁接夹

三、实验方法：

1．靠接法  又称“舌接”、“舌靠接”、“靠插接”。靠接法嫁接的嫁接苗后期去夹断根工作繁锁，接口处愈合不牢固，但靠接苗对外界不良环境的抵抗力较强。因此，仍是目前被采用的主要嫁接方法之一。

(1)砧木的准备：靠接法砧木应比接穗晚插3～5天，即砧木比接穗晚浸种催芽l～2天。第一片真叶半展开，下胚轴长度在6～7厘米之间为嫁接适期。嫁接时先用刀片或竹签剔掉砧木的生长点，在子叶下方l厘米处呈30°～45°角向下斜切一刀，切口长度0.5厘米左右，深度要达到下胚轴粗的l／2左右，切面平滑。

(2)接穗的准备：接穗应比砧木早播35天，印接穗比砧木早浸种催芽l2天。当子叶充分展开、真叶显露时为嫁接适期。接穗的削法与砧木相反，在距生长点l1．5厘米处向上斜切，深度为下胚轴粗度的3／5～2／3，切口平滑，切口长度0.5～0.6厘米，切口不可过长。过长容易在断根后产生不定根，愈合较缓慢，且嫁接后期易折断。

(3)嫁接：将接穗切口插入砧木下胚轴的切口，使二者紧密结合，从接穗的一方用嫁接夹固定，使嫁接夹夹板平面与切口平面垂直。

(4)断根：靠接后l0～15天伤口基本可以愈合好，从接穗外部表现来看，其第一片真叶已展开，需进行断根。在断根前l天捏扁接穗的胚轴，破坏其维管束，第二天在接口以下l厘米处下刀断根。断根以后，视接口愈合程度酌情去掉嫁接夹。

2．顶插接法  又称“斜插接法”、“插接法”。顶插接要求嫁接后管理条件严格，但后期伤口愈合牢固，不易折断，现被广泛采用。

(1)竹签的制备：选竹织针或竹片削成单面半圆锥形竹签或双面楔形竹签。楔形面要求平滑，长度0.5 ～ 0.6厘米。竹签直径视接穗粗度以及砧木粗度而定，一般直径为0.1～0.2厘米。

(2)砧木以及接穗的准备：这种方法要求砧木比接穗早播种35天，即砧木比接穗早浸种催芽6～7天。当砧木苗高6～7厘米第一片真叶半展开、宽度不超过l厘米时为嫁接适期。此时黄瓜心叶刚刚显露，子叶展平。嫁接时用竹签剔去砧木生长点，然后用竹签从一侧子叶基部中脉处向另一侧子叶下方胚轴内穿刺．到竹签从胚轴另一侧隐约可见时为止。扎孔深0.4 ～0.5厘米，暂时不要拔下竹签，接穗的削袄通常视竹釜的情况而定。如果是单平面竹签，接穗就应削成单平面，如果是楔形竹签， 接穗就削成楔形，在距子叶0.5～ l厘米处以30°角斜切，切口长度为0.4 ～0.5厘米。

(3)相互嫁接：拔出竹签，立即将接穗插入孔中，使接穗平面与竹签平面吻合。接穗子叶方向与砧木子叶方向呈交叉状。

3.接后管理：凡是顶插接、劈接等接后接穗无根的嫁接成活率，除与嫁接者技术熟练程度有关外，最主要因素就是接后的管理水平。

（1）所需设施  为给嫁接苗创造良好的环境条件，冬春季苗床应设置在日光温室、塑料薄膜拱棚等保护设施内，苗床上还应架设塑料小拱棚，并备有苇席、草帘、遮阳网等覆盖遮光物；若地温低，苗床还应辅设地热线以提高地温。秋延后栽培的蔬菜，苗期多处于炎热的夏季，幼苗嫁接后，应立即移入具有遮阴、防雨、降温设施的苗床内，精心管理。

（2）温度  嫁接后适宜的温度有利于愈伤组织的形成和接口快速愈合。多数试验认为，嫁接苗愈合的适宜温度，瓜类蔬菜为白天25～28℃，夜间18～22℃；温度过高过低，均不利于接口愈合，并影响成活率。早春低温期嫁接，应采取增温保l0天，幼苗成活后，恢复常规育苗温度管理。若采用靠接法，幼苗成活后，需对接穗断根，断根后，温度适当提高，促进伤口愈合，2～3天后恢复常规管理。

（3）湿度：砧木、接穗维管束连通前，接穗水分来源被切断，仅靠与砧木切面间水分渗透，水分来源极少。若环境中空气湿度低，接穗因蒸腾强烈，容易发生萎蔫，严重影响嫁接成活率。因此，嫁接成活之前，保持较高的空气湿度，防止接穗萎蔫，是关系到嫁接成败的关键。一般嫁接后l周内，空气相对湿度应保持在95％以上。采取的措施是嫁接后立即向苗钵内浇水，并移入充分浇水的小拱棚内，注意冬天浇温水、夏天浇凉水，若湿度不够，还可向棚内喷雾，然后盖严棚膜密闭，使棚内空气湿度接近饱和状态。密闭时间一般瓜类蔬菜3～4天，密闭时间还与嫁接方法有关，接穗带根的靠接法密闭时间可短些，而插接、劈接等接穗断根的密闭时间可长些。以后逐日增加通风量和通风时间，但仍应保持较高的空气湿度，每日中午喷雾l～2次，直至完全成活，恢复常规育苗湿度管理。

（4）光照  嫁接后为避免阳光直晒秧苗，引起接穗萎蔫，嫁接后应适当遮光。遮光的方法是在塑料小拱棚的外面覆盖草帘、纸被、报纸、遮阳网等覆盖物。一般嫁接后3～4天内全天遮光，以后早晚在小棚两侧透散射弱光，并逐渐增加透光时间，8～l0天成活后，恢复正常光照管理。若采用靠接法，成活后对接穗断根，断根后应适当遮光2～3天。以后应逐渐增加透光量和透光时间，嫁接苗成活后及时给予正常的光照条件。嫁接后若遇阴雨天气，也可不遮光。

（5）注意防病  嫁接后嫁接苗处于高温、高湿、弱光环境中，加上嫁接切口的存在，为病原微生物的侵染提供了有利条件。因此，应加强嫁接苗的防病管理。在嫁接前l2天对接穗、砧木喷药，嫁接过程中对用具、手指消毒的基础上，嫁接后愈合期内也应喷药l～2次，一般结合喷雾进行，可用800～l 000倍的百菌清或l000～1500倍的甲基托布津等。嫁接苗成活后，还应根据砧木抗病种类和具体情况，按常规方法防治苗期病虫害。

四、作业：

1. 每人用两种嫁接方法各接5株，分组进行管理。

2. 根据个人嫁接操作体会以及嫁接成活情况，总结这三种嫁接方法的优缺点，有何见解？

# 实验四  茄子嫁接育苗技术

嫁接是把要繁殖的植物的枝和芽接到另一种植物体上，使它们结合在一起进行生长的一种生长或繁殖的方法。

茄子不宜重茬，通过嫁接换根，砧木对黄萎、枯萎、青枯、根线虫等土传病害高抗或免疫。嫁接后茄子吸收水肥能力增强，生长迅速，提高了植株的抗逆性，产量明显增加。茄子嫁接后外观颜色变深，着色均匀，单果重增加，明显改善商品性。

一、实验目的

1．掌握茄子嫁接的主要方法。

2．了解嫁接育苗的生产意义。

二、材料与用具

1．托鲁巴姆和茄砧新一号嫁接砧木幼苗（营养钵、6~8片叶）。

2．天津快圆、黑贝一号茄子幼苗（6~8片叶）。

3．日光温室、电热温床、干湿温度计、地温表、刀片、嫁接夹、竹竿、塑料膜、遮阳网、喷壶、万霉灵、塑料盆。

三、实验内容与方法

1．按照附录中的嫁接方法进行嫁接，要求每人不少于10株。

2．嫁接后每天进行温度、水分、光照、防病管理。

3．观察记载：嫁接15天后统计成活率。

四、作业

1．根据嫁接实际情况分析成活率不高的主要原因。

2．简述茄子嫁接的关键技术。

五、思考题

1．嫁接育苗的生产意义。

2．如何提高嫁接成活率。

六、参考文献

1．山东农业大学主编.蔬菜栽培学总论（3）.北京：中国农业出版社，2000

2．河北农业大学园艺学院蔬菜系主编.蔬菜栽培学实验指导，河北农业大学教材科，1993

七、附茄子嫁接栽培技术

1．品种选择 砧木与接穗在嫁接亲合力上品种间表现差异不大。目前推出的砧木优良品种有茄砧新一号和托鲁巴姆。接穗可选用当地主栽、市场欢迎的优良茄子品种。

2．播种 茄砧新一号要提前5～10天，托鲁巴姆宜提前15～20天播种。采用常规育苗方法播种，然后分苗到营养钵内。苗床土宜采用无土基质或提前进行严格消毒，严防苗期感染土传病害。

3．嫁接前管理 接穗及砧木在出齐苗前均采用高温催苗措施，白天保持28～30℃，夜间18～23℃。出齐苗后应适当降温3～5℃。当幼苗长出2～3片真叶时及时分苗。砧木要分到10～12厘米直径的营养钵中，接穗分到营养钵或消毒的苗床内，株行距8~10厘米，分苗后尽快促进缓苗生长，并防止病虫害发生。

4．嫁接方法 茄子嫁接应在18～25℃，湿度较高且光照较弱的温室内进行，宜采用劈接法嫁接。当砧木与接穗长至6～8片真叶，茎半木质化，茎粗5毫米左右时嫁接。先在高3.3～6.7厘米处用刀片平切砧木上半部，保留3片左右真叶，然后在茎中间垂直向下切入1厘米深。接穗在其半木质化处切去下端，保留2～3片真叶，削成双斜面楔形，楔形长短为1厘米，将削好的接穗插入砧木切口中，对齐后用圆口嫁接夹固定，如果当时接穗偏细，应使接穗与砧木的茎一侧对齐，这样有利于成活。

5．嫁接后管理 嫁接后放人小拱棚内，及时进行叶面喷雾保温。嫁接后3天内温度白天应保持25～28℃，夜间18～22℃。嫁接苗经过7～10天的愈合期后，接穗开始生长，此时砧木的侧芽生长也很迅速，要及时除净砧木萌芽。一般茄子嫁接成活后即可与普通茄子苗相同管理，在嫁接成活率后10~15天即可定植，定植前5～7天要适当进行炼苗，以利定植后迅速缓苗生长。

6．定植及定植后管理 因茄子嫁接后生长较强，产量提高，要增施肥料，每1/15公顷施优质有机肥5000千克以上，磷酸二铵和硫酸钾各30千克。定植密度应较自根苗减少10％，采用大小行定植。定植时不要埋住嫁接口，使嫁接刀口距地面2厘米以上，以免接穗感染土传病害。定植后及时去除砧木的萌芽，在茄子开花坐果前后摘掉嫁接夹子。保护地栽培应在开花时及时蘸花或喷花，其他栽培管理与普通茄子栽培相同。

# 实验五  温室果菜的植株调整

一、实验目的

果菜的植株调整是一项细致的管理工作，进行植株调整的优点可概括为：①平衡营养器官和果实的生长。②增加单果重量并提高品质。③使通风透光良好，提高光能的利用率。④减少病虫害发生和果实机械损伤。⑤增加单位面积的株数，提高单位面积的产量。

温室果菜的植株调整包括搭架、整枝、打权、吊蔓、摘叶、疏花、疏果等。每一植株都是一个整体，植株上任何一个器官的消长，都会影响到其他器官的消长。通过本实验使学生掌握温室内果菜作物植株调整的方法，了解其对植株生长发育和产品器官产量、品质的影响。

二、材料与用具

1．园艺植物  可在下列蔬菜植物中选择一种进行操作：①不同生长类型的番茄植株。②不同品种的茄子1辣椒植株。③甜、黄瓜植株。④葡萄。

2．用具  竹竿、剪刀、绳子、记号笔、标签牌等。

三、实验内容与方法(以蔬菜为例说明)

1．选择蔬菜品种并了解生长结果习性  ①番茄按照花序着生的位置及主轴生长的特性，可分为有限生长类型与无限生长类型，不同生长类型植株调整方法不同，一般有单干、双干和改良单干整枝。②茄子根据开花结果习性不同，一般采用双干或三干整枝。③辣椒按开花结果习性可分花单生和花丛生两类，一般采取单干或双干整枝。④瓜类按结果习性大致可分为主蔓结果(黄瓜)、侧蔓结果(甜瓜)和主侧蔓(西瓜)均可结果三种类型。

2．搭架、吊蔓、缚蔓

(1)番茄  苗高30cm左右时进行搭架，植株每生长3～4片叶缚蔓一次。

(2)黄瓜、甜瓜  于5片真叶后茎蔓开始伸长，需支架或吊蔓。蔓长30cm以后缚或绕一次，以后每隔3～4节一次。当黄瓜蔓长至3m以上时应将吊绳不断下移落蔓，使下部空蔓盘起来，保证结瓜部位始终在中部。甜瓜则在第25～28叶打顶。

3．定干(蔓)

(1)茄果类  番茄采用单干整枝，只留主干，去除所有侧枝。甜椒采用单干或双干整枝，辣椒采用双干或三干整枝，茄子采用双干或三干整枝。

(2)瓜类  温室黄瓜1甜瓜一般采用塑料绳吊蔓、单蔓整枝法。甜瓜去除第12节前的侧蔓，在第12～14节侧蔓上留果后，仅留l～2片叶片摘心，第14节以后侧蔓也要去除。

4．去侧枝、摘心、去老叶  在果菜生长过程中，应及时去除多余侧枝、卷须和老叶，此项工作应在中午进行，有利于伤口愈合。当植株长至一定高度时，根据定干要求进行摘心，促使养分集中输送到果实中去，有利于果实发育和提早成熟。

5．疏花疏果

(1)番茄  大果型番茄每穗留2～3个果，中果型每穗留4～6个果，其余花果全部疏去。

(2)黄瓜  及时摘去根瓜及畸形花果。

(3)甜瓜  一般只保留1～2个果，开花后要进行人工授粉，待幼果长至鸡蛋大小时，选留其中生长良好的一个果。

四、作业

写出实验报告，记录整枝的操作步骤。

五、思考题

举例说明为什么蔬菜作物植株调整必须以生长结果习性为基础。

六、参考文献

1.李式军主编. 设施园艺学（面向21世纪课程教材）.中国农业出版社2002

- 范双喜，张玉星主编. 园艺植物栽培学实验指导（面向21世纪课程教材）.中国农业大学出版社，2002

# 实验六  蔬菜种植园的规划与建设

塑料大棚和日光温室是利用“温室效应”原理来进行蔬菜生产的，同时在设计上考虑到采光与保温的要求，努力提高塑料大棚和日光温室的采光和保温性能。蔬菜种植园应根据用途及规模来安排规划的内容。

以露地生产为主的种植园 在规划上主要考虑种植园的地理位置、交通条件、种植园内道路及相应灌排系统；以大棚生产为主的种植园 在规划上应考虑大棚的规模、类型、方位、棚群布局、道路及灌排系统；以日光温室为主的种植园 在规划上应考虑日光温室的类型、日光温室群的布局、道路、灌排系统、办公室、仓库及加工车间；以现代化温室为主的种植园 在规划上应考虑现代化温室的类型、规模、布局、加降温系统，以及道路、灌排系统、办公室、仓库、车库以及加工贮藏车间等；综合性种植园 在规划上应考虑各种温室、大棚、露地种植的面积比例（依生产的蔬菜种类及市场供应而定）以及各附属设施的规划。

一、实验目的

通过本次实验，掌握蔬菜种植园规划的一般方法，以及大棚、温室的规划与建设要求。

二、材料与用具

（一）种植园的设计用具 图板、直尺、计算器等

（二）结构调查用具 皮尺、钢卷尺、测角仪等

（三）蔬菜种植园实地

（四）温室、大棚建造与施工的录像或光盘资料

三、实验内容与方法

教师可根据实际生产情况选择1～2项内容进行实验。

（一）蔬菜种植园的设计 教师给出种植园的面积（长、宽）、以及园中温室、大棚、露地的比例，种植园附属设施的种类及规模。

1.先在设计图纸上划出园区的外框，然后将附属设施标出。

2.根据各种设施的比例，确定布局。

3.温室群的设计

（1）部位及走向 温室一般安排在园区的北侧，东西走向。

（2）温室规格 每栋日光温室的面积以300～800m2为宜，东西延长50～100m，跨度6～8m，脊高2.7～3.5m。

（3）温室间距 温室间距可按下面公式计算。

①理论公式 L=（D1＋D2）÷tanh9×Cost9－（l1＋l2）

②经验公式 L=（D1＋D2）×0.25±0.5

式中： L—前后两排温室的间距

D1—温室的脊高

D2—卷起草苫的直径

h9—冬季上午9时的太阳高度角

t9—上午9时的太阳时角

l1—后坡水平投影距离

l2—后墙底宽

（4）温室操作间 一般应在温室靠近道路的一端设置操作间，操作间规格以内净面积4m2，长宽各2 m为宜。

4.大棚群的设计

（1）部位及走向 大棚一般安排在园区的中、南部，亦可安排在园区一侧的北部，南北走向。

（2）大棚规格 每栋大棚的面积以300～800m2为宜，南北延长40～60m，跨度依类型而定（表1），棚间距2～4m。

表1 不同类型大棚的跨度和高跨比

| 类型 | 跨度（m） | 高跨比 |
| --- | --- | --- |
| 竹木结构大棚 | 12～14 | 1:4.5～5.4 |
| 钢材骨架空心式大棚 | 10 | 1:3.8～4.8 |
| 装配式薄壁镀锌骨架大棚 | 7～9 | 1:2.5 |

5.供水系统 可按节水灌溉系统中的微灌系统进行设计，设计方法可参照实验二十六的相关内容。

6.供电系统 主要供应照明、动力、电热加温的需要，在设计上应标明线路的走向及功率。

7.道路 东西每四栋温室设一条南北主干道，每两栋温室间设一条南北次干道，南北每隔10栋温室设一条东西干道（图1），干道宽6～8m，次干道宽3～6m。

图1 温室群内道路示意图

（二）蔬菜种植园的调查

全班分成3～4个小组，以组为单位，对种植园进行调查。

1.种植园的布局 包括长、宽、道路、温室群、大棚群、露地及附属设施的大小、分布。

2.大棚 包括棚的大小（长、宽、脊高、面积）棚的拱杆、拉杆、压膜设施的用料规格及间距、棚门、放风口的设置部位及大小，棚的高跨比。

3.温室 包括座落方位、规格（长、宽、高）、占地面积、栽培床面积、墙体（山、后墙）的厚度、高度、透明屋面及后屋面的角度、长度、用料及构成、立拄的高度、间距、拱杆的间距、高跨比、覆盖物（透明及不透明）的名称及规格（长、宽、厚）、门的位置大小、加温设施的类型及设置。

（三）塑料大棚的设计与建造

1.设计 设计方法及内容可参阅（一）中有关内容。

2.建造（以竹木结构大棚为例）

（1）埋立拄 按设计的部位，在头年上冻前埋好，入土深30～40cm，为增加立拄的牢固性，可在立拄下端钉一小横木，立拄纵向间距2.5～3m。

（2）插绑拱杆 沿大棚两侧边线对准各排立拄对插两根拱杆，拱杆为宽4～5cm的竹片，插入土中30～40cm，两根拱杆在立拄的支撑下弯曲成弧形，于中间对接，接口要绑牢绑平。

（3）绑拉杆 棚架做好后，在距立拄上端10～15cm处纵向捆绑3～4cm粗的竹木拉杆，加固棚架，悬梁吊柱大棚的梁（即拉杆）应用直径6～8cm的竹木杆，相邻两行立拄间的拱杆用小吊柱支撑在梁上。

（4）扣膜 扣膜前先设好地锚，备好薄膜，一般用三快膜或四快膜扣法，两侧膜埋土20～30cm，两膜重叠20～30cm，膜扣好后及时加设压膜线。

（四）日光温室的设计与建造

1. 日光温室的设计 设计方法及内容可参阅（一）中有关内容，或选用当地的设计建造标准。

2. 日光温室的建造（以拱圆形钢筋结构日光温室为例）

（1）温室的规格（见图2）

图2 拱圆形钢筋结构日光温室

（2）墙体的建造 地基应为30～50cm的石头或砖地基，地基上为双二四加一二空心形成的六零墙或3个一二墙拉成双空心五零墙，每隔1m有砖跺横拉连接，顶部3～5层砖封顶不做空心，并留钢筋预埋件。空心部分填加珍珠岩、锯末等保温材料。前墙基座深40cm、宽50cm，每3m留一个钢筋预埋件，作固定骨架用。

（3）拱架的安装 先在东西山墙贴墙固定安放两片钢筋拱架，以这两个钢筋拱架的顶端为基准，拉一条标准高度水平线。拱架的前端设一地梁（角钢），拱架后坡部分设两道天梁（角钢），分别焊接牢固。骨架前拱部分，分两道用直径12mm圆钢或12.7mm钢管横拉，与拱架下拱焊接，作为拉梁。

（4）搭后坡 后坡搭厚4cm、宽1m的自制水泥预制板，然后砌“女儿墙”，“女儿墙”为二四墙，高度低于脊高20cm，后坡顶上添炉渣或蛭石等保温轻质材料，最后顶上用水泥沙浆抹光。

（5）上膜 采用三块膜扣法上膜。

（6）上草苫 草苫选用稻草苫或蒲草苫，上草苫从一侧开始，两苫重叠20～30cm，每块草苫下放两根绳子，作拉苫放苫用。

（五）观看蔬菜种植园规划与建设的录像资料。

四、作业

（一）绘制蔬菜种植园设计图。

（二）列表填写蔬菜种植园调查结果。

（三）列表统计大棚建造中各材料的规格用量及价格。

（四）列表统计日光温室建造中各材料的规格用量及价格。

五、参考文献

1．山东农业大学主编.蔬菜栽培学总论（3）.北京：中国农业出版社，2000

2．河北农业大学园艺学院蔬菜系主编.蔬菜栽培学实验指导，河北农业大学教材科，1993

# 实验七  稀特蔬菜的识别与分类

稀特蔬菜是指当地较为新颖的蔬菜，是一个动态发展的概念。近年，随着消费者对蔬菜的需求由数量型向质量型的过渡。稀特蔬菜的发展很快，其营养价值和保健作用日益受到重视。稀特蔬菜来源于国外和国内地区间的引种，以及本地区的珍稀蔬菜、野生蔬菜以及一些新颖的小规模栽培种类。一些稀特蔬菜具有特殊的风味，营养丰富，具有保健作用，开发前景广阔。有一些稀特蔬菜具有较强的抗病虫害的能力，几乎不需使用农药，为无公害蔬菜的生产提供了可能；同时还降低了生产成本。在不同的时期，稀特菜所包含的范围不尽相同，而且都为不常见的蔬菜种类，有必要从农业生物学、植物学和食用器官三方面进行识别与分类。

一、实验目的：

识别主要稀特菜种类，掌握其分类的主要依据，为进一步学好稀特菜栽培专题以及掌握栽培技术奠定基础。

二、实验材料：

新鲜的蔬菜或浸泡标本：

白菜类：奶白菜、菜心、京水菜（水晶菜）、乌塌菜、紫菜苔等；

甘蓝类：羽衣甘蓝、抱子甘蓝、青花菜、芥蓝、紫胚蓝、紫甘蓝等；

根菜类：美洲防风、辣根、樱桃萝卜、牛蒡、根芹、根甜菜等；

绿叶菜类：木耳菜、紫苏、紫色生菜、苦苣、菊苣、番杏、马齿苋、香芹、荠菜、紫背天葵、地肤等；

茄果类：彩椒（各种颜色）、樱桃番茄、酸浆、香瓜茄等；

瓜  类：苦瓜、蛇瓜、佛手瓜、飞碟瓜、香蕉西葫芦、金丝瓜；

豆  类：荷兰豆、四棱豆、扁豆等；

多年生及其它：芦笋（白色、绿色）、黄秋葵、甜玉米、百合（鲜）、鲜黄花菜等；

芽苗菜：苜蓿苗、芝麻苗、胡椒苗、枸杞苗、香椿苗等。

三、实验内容与方法：

稀特菜的种类很多，而且还不断推陈出新，为了便于学习和研究起见，要及时对新开发的特菜进行归类。稀特菜有以下几种分类方式：

1.农业生物学分类：

这种分类方法是为了栽培学上研究方便。根据农业上的要求将植物学分类中系统相近、产品器官相同、生物学特性和栽培技术相似的蔬菜归为一类。因此把蔬菜归为：白菜类、甘蓝类、根菜类、绿叶菜类、葱蒜类、薯芋类、茄果类、瓜类、豆类、水生蔬菜、多年生蔬菜类、食用菌类及芽菜类。（具体的分类依据参考 实验一 蔬菜植物的识别与分类）

2.植物学分类：

植物学分类是根据植物学的形态特征，将它们按科、属、种和变种进行分类。凡血缘相近的各种蔬菜，由于进化系统相近的缘故，其不但形态相似，而且生物学特性也相似，因此栽培技术也常常相近似。一般栽培的蔬菜除食用菌外，都属于种子植物门，被子植物亚门的许多科。在双子叶植物中，以十字花科、豆科、茄科、葫芦科、伞形科、菊科、锦葵科、落葵科、苋科等为主；单子叶植物中，以百合科、禾本科为主。（具体的分类依据参考 实验一 蔬菜植物的识别与分类）

3.食用器官分类法：

食用器官分类法是根据使用器官的形态，可分为根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类和果菜类。（具体的分类依据参照 实验一 蔬菜植物的识别与分类）

（1）根菜类：以肥大的根部为产品的蔬菜属于这一类，具体分为肉质根类和块根类。

（2）茎菜类：以肥大的茎部为产品的蔬菜。具体分为肉质茎类、嫩茎类、块茎类、根茎类、球茎类。

（3）叶菜类：以叶片及叶柄为产品的蔬菜。具体分为普通叶菜类、结球叶菜类、香辛叶菜类和鳞茎菜类（形态上是由叶鞘茎部膨大而成）。

（4）花菜类：以花器或肥嫩的花枝为产品的蔬菜。具体分为花器类和花枝类。

（5）果菜类：以果实或种子为产品的蔬菜。具体分为瓠果类、浆果类、荚果类和杂果类。

四、作业：

将观察到的蔬菜先按农业生物学分类法进行归类，再结合其它两种分类方法进行填表，对相近的种类进行比较。

| 农业生物学分类法 | 蔬菜名称 | 植物学属于哪个科 | 食 用 器 官 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白菜类 |  |  |  |  |
| 甘蓝类 |  |  |  |  |

五、思考题：

1.与普通蔬菜相比，在稀特菜分类中有什么不同？

2.对稀特菜来说，正确的归类对其学习和研究有何方便？

3.如何认识和了解新开发的蔬菜种类，并加以研究和学习？

六、参考文献：

1.饶璐璐主编.名特优新蔬菜129种.中国农业出版社，2000

2.陈贵林主编.大棚日光温室稀特菜栽培技术.金盾出版社，2001

3.李志芳等编著.稀特蔬菜高产优质栽培技术.中国林业出版社，2000

4.张德纯，曹华.特种蔬菜栽培（一）概述.中国蔬菜，2001（2）52-53

# 实验八  芽苗菜的工厂化生产技术

凡是利用植物种子或其它营养贮存器官，在黑暗弱光（或不遮光）的条件下直接生长出，可供食用的芽苗、芽球、嫩芽、幼茎或幼梢均可称为芽苗类蔬菜。芽苗类蔬菜属于营养丰富的高档、保健蔬菜；其品质柔嫩、口感极佳，风味独特，易于消化，并具有丰富的营养价值和特殊的医疗保健作用。芽苗菜生产在相当长的一段时间内，仍将被列为投资少、成本低、见效快、经济效益高的短、平、快农业投资项目。

芽苗菜适合工厂化生产的特点：

1.芽苗类蔬菜多属于速生、清洁的无公害蔬菜。芽苗类蔬菜产品形成所需要的营养，主要依靠种子或根、茎等营养贮藏器官所积累的养分；一般不必施肥，只需在适宜的温度环境下，保证其水分的供应便可培育出芽苗、嫩芽、幼梢或幼茎；而且大多数生长迅速，产品形成周期很短，一般只需7～15天；较少感染病虫害，也毋需使用农药，因此芽苗菜较易达到绿色食品的标准。

2.芽苗类蔬菜适于多种种植方式栽培。对环境温度的要求多属于半耐寒、耐寒或适应性广的种类，尤其产品的形成期一般不需很高的温度；在保护设施、闲置民房、轻工业厂房等都可以种植。由于芽菜以各种器官贮藏的养分作为产品形成的营养来源，因此既可进行土壤栽培也可通过盘栽、盆栽、盒栽进行不加营养液的无土栽培。

3.芽苗类蔬菜属于生物效率、生产效率和经济效益均高的蔬菜。生物产量是种子的4～10倍；采用立体种植方式可扩大栽培面积4～6倍；周期短，只需7～15天；常年复种指数可达到30以上。

4.芽菜产品具有新颖、优质、营养丰富、清洁无污染、保健效果良好等特点；符合社会食品需求的潮流，受到了广大消费者的青睐。

因此，芽苗类蔬菜为种植业的工厂化生产提供了一种模式。

一、实验目的

了解不同芽苗蔬菜的生长发育过程及产品特性，掌握各自的生产技术规程。

二、材料与用具：

1.种子：萝卜种子（白萝卜、红萝卜、青萝卜、樱桃萝卜）

豌豆种子（青豌豆）、黑豆、黄豆

蕹菜种子

苜蓿种子

2.用具：基质：滤纸、蛭石

容器：快餐盒、营养钵

用具：剪刀、小喷壶、烧杯、塑料盆、光照培养箱

三、实验内容与方法：

1.先将要种植的种子用20-30℃的洁净清水淘洗2-3次，待干净后浸泡，水量须超过种子体积的2-3倍，浸种时间8-24h（参照表1）。

2.每人种四盒（萝卜、苜蓿、蕹菜、豌豆）和两营养钵（黑豆和黄豆）；准备6个快餐盒（有两个快餐盒作为上下的保湿盒）及相应的滤纸；先在快餐盒的底部打好大小均匀的小孔，然后将裁好的滤纸浸湿铺在快餐盒底部（两层）；蛭石装入营养钵内，同样要把蛭石浸湿，待播。

3.对已经浸泡好的种子进行淘洗。洗去种子表面的黏液，同时对种子进行筛选，去掉杂质和不好（虫蛀、破碎、畸形、腐烂、特小）的种子。

4.播种：通常采用撒播。要求每盘播种量一致，撒种均匀；同时在播种时再次对种子进行清选，剔除不好的种子。

将播完的苗盘摞在一起，每4盘为一摞，在摞盘的上、下面各放一个保湿盘。催芽期间，除必须保证室内温度外，每天还应进行一次倒盘和浇水；调换盘的上下前后位置，同时均匀地进行喷淋或雾喷。一般以喷湿后苗盘内不存水为宜，以免种子发生霉烂；注意每摞叠盘之间保持适当空间距离（间距3～5cm），以加强通风透气，利于均匀出芽。

播完的营养钵放在同苗盘一样的环境条件下进行催芽管理，注意保持基质蛭石的湿润。

5.采用一段式生产技术流程进行播种：

清洗苗盘、浸湿基质         苗盘内铺好基质         均匀撒播种子         叠好苗盘进行催芽（在苗盘上作好记号）        出盘      出盘后的管理         采收

6.出盘后的管理：

（1）出盘标准（见表1）：及时进行出盘。如果时间过长，常因湿度大或温度较高而导致烂种等病害发生。此外，还会引起徒长，使芽菜柔弱、细长，中后期容易倒伏；过早出盘，会增加出盘后的管理难度，芽苗生长也难以达到整齐一致。

（2）光照管理：芽苗菜一般需要弱光栽培或软化栽培。即在整个生育期，进行遮光，在最后两天进行绿化过程。此次采用软化栽培方式，以快速达到采收标准。整个生育时期要注意遮光，只在最后的两天进行见光绿化，绿化时也要注意光不要太强，要有过渡的过程。

（3）温度和通风管理：一般控制在18-25℃的通用范围内，每种芽菜的最适温度参照表1。通风除了具有调节室内气温的作用外，更重要的是能保持生产车间有清新的空气，以减少种苗霉烂和避免室内的二氧化碳严重缺失。

（4）喷淋和空气湿度管理：必须进行频繁的补水，采取小水勤浇的措施才能满足其对水分的要求。一般每天应3-4次雾喷或喷淋，浇水量以保证苗盘内基质湿润，又不大量滴水为宜；同时还要浇湿栽培地面，以保持室内空气相对湿度在85%左右。总的生长前期应少浇水，生长中后期适当加大浇水量。

7、产品收获：芽苗类蔬菜产品组织柔嫩、含水量高，较易萎蔫脱水，同时又要求保持较高的产品档次，因此必须及时收获，采收的标准见表1。

四、作业：

1.实验报告：要详细记录芽苗菜整个生育期的生长过程及在生产中出现的问题。

2.交一盒芽菜。

五、思考题：

1.分析为什么萝卜芽的子叶上会出现黑斑？如何预防？

2.芽菜栽培后期为什么会出现“倒伏”现象？

3.在芽菜培养过程中，为什么有的品种会出现异味？

4.为什么芽菜的播种方式有一段式和两段式两种？什么情况下应采用两段式？

表1 芽苗菜整个生长期间管理表

| 芽菜 种类 | 浸种 时间h | 催芽 温度℃ | 催芽 天数d | 出盘 标准cm | 出盘后温度℃ | 生长 周期d | 采收 标准cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萝卜芽 | 8-12 | 23-26 | 2-3 | 0.5-1.0 | 20-25 | 5-7 | 6-7 |
| 豌豆苗 | 24 | 18-22 | 2-3 | 1.0-2.0 | 18-22 | 8-10 | 10-15 |
| 苜蓿苗 | 24 | 18-22 | 2 | 0.5-1.0 | 18-23 | 8-10 | 3-5 |
| 蕹菜苗 | 36 | 20-23 | 2-3 | 0.5-1.0 | 20-25 | 10-12 | 10-12 |
| 黑豆苗 | 24-36 | 23-26 | 2-3 | / | 20-25 | 10-13 | 10-12 |
| 黄豆苗 | 24 | 20-22 | 2-3 | / | 20-22 | 10-12 | 10-12 |

六、参考文献：

1.王德槟，张德纯主编.芽苗蔬菜生产技术图册.中国农业出版社，1997

2.金东梅，东惠茹等编著.绿色食品 芽菜问答.化学工业出版社， 2000

3.陈贵林主编.蔬菜栽培学概论.中国农业科技出版社，1997

4.山东农业大学主编.蔬菜栽培学各论 北方本 第三版.中国农业出版社， 1999

# 实验九  园艺设施结构类型调查

生产上常见的园艺设施类型主要有如下几种：

1．风障畦：由风障（篱笆、披风、土背）和栽培畦构成。

2．阳畦：由风障、畦框和覆盖物（透明及不透明覆盖物）构成。

3．温床：由床框、电加温线（电热温床）或酿热物（酿热温床）、覆盖物（透明及不透明覆盖物）构成。

4．地膜覆盖：分地表面覆盖（离地面数个毫米）和近地面覆盖（离地面几十个厘米）两种。根据畦型又有平畦覆盖、高畦覆盖、高垄覆盖、沟畦覆盖四种方式。

5．塑料棚

组成：由拱杆（或拱架）、拉杆、立柱构成骨架，上覆塑料薄膜，压压杆（或压膜线）。

根据空间大小分为以下3种类型：

（1）小棚：高0.5-1m，跨度0.5-1.5m，长8-15m。

（2）中棚：高1.5-1.8m，跨度4-6m，长10m以上。

（3）大棚：高1.8m-3m，跨度8-12m，长30m-60m。

根据骨架材料分为以下4种类型：

（1）竹木结构：拱杆、拉杆和立柱为竹竿和木棍。

（2）钢材结构：拱杆为钢筋片架或钢管，拉杆为钢筋或钢管，无立柱。

（3）混合结构：拱杆为钢筋片架或钢管、竹竿，拉杆为钢筋或钢管，无立柱或水泥立柱。

（4）无机复合材料：拱杆和拉杆为无机复合材料。

6．温室

组成：由东西山墙、后墙、屋顶、前屋面骨架构成屋架，前屋面覆盖薄膜后压压杆（或压膜线），低温季节夜间覆盖草苫等覆盖物。

（1）根据屋面数量分为以下2种：

①单屋面温室：一面坡式、两折式（ 一斜一立式）、三折式、半拱圆形

②多屋面温室：拱圆型连栋温室和屋脊型连栋温室

（2）根据覆盖材料分为玻璃温室、塑料薄膜温室和塑料板材温室三种。

（3）根据热量来源分为加温温室和日光温室两种。

（4）根据温室用途或保温性分为冬用型温室和春用型温室

从风障畦到温室，基本上体现了园艺设施的结构由简单到复杂，由低级到高级的发展过程。园艺设施从部分改变环境条件进行早熟栽培（如风障畦）到完全人工控制环境条件（如自动控制的连栋温室）进行全年生产，人工控制设施内小气候条件的能力越来越强。各类设施配合使用，对改善寒冷和炎热季节的鲜菜生产条件，实现蔬菜的周年均衡供应具有重大意义。

不同结构的设施类型，适合的不同栽培季节和栽培方式，同时也代表了不同历史阶段的生产水平。通过调查各种类型设施结构及其所占比重，可以深刻理解和掌握课堂知识，还能了解目前该单位或该地区设施生产的大致水平。

- 实验目的

通过对标本园及城郊主要类型园艺设施的现场调查和测量，加深对课堂讲授内容的理解，了解主要设施的基本结构、建造方式、存在问题、生产季节及其在园艺作物生产上的地位与作用。

二、材料与用具

皮尺、钢卷尺、游标卡尺、量角器

- 实验内容与方法

全班划分成若干小组，按实验内容要求进行调查、访问，将测量结果和调查资料，整理成报告。调查内容如下：

- 识别主要设施类型，观察设施场地选择、方位和规划情况

- 阳畦结构和规格测量

测定项目：风障、畦框、覆盖物、场地大小等。

- 塑料棚结构观测

测定项目：棚的大小、架材用料及规格、压膜设施、放风口、棚门、棚跨拱比等。

- 加温温室和日光温室结构观测

测定项目：占地面积、加温设施、栽培床面积、采光面积、前屋面角度、通风设施、墙体和后屋面的用料和规格、后屋面角度、不透明覆盖物的用料和规格等。

- 作业

- 填写阳畦、塑料拱棚和温室结构观测记载表

- 绘制阳畦、拱棚和温室的剖面图，并注明各部位构件的名称和剖面规格。

- 思考题

- 分析几种设施结构原理的异同点和节能的有效措施。

- 总结各设施的主要应用情况及在建造上的不足之处，并提出合理建议。

表1  阳畦结构观测记载表

调查地点                  调查日期

| 调查项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风障 | 篱笆高度、用料 |  |  |
|  | 篱笆与地面夹角 |  |  |
|  | 披风高度、用料 |  |  |
|  | 土背高度 |  |  |
| 畦框 | 北框 | 高 |  |  |
|  |  | 顶宽 |  |  |
|  | 南框 | 高 |  |  |
|  |  | 顶宽 |  |  |
|  | 东框或西框 | 顶宽 |  |  |
|  |  | 南高 |  |  |
|  |  | 北高 |  |  |
| 槽口长×宽 |  |  |
| 覆盖物 | 薄膜 | 长×宽 |  |  |
|  | 蒲席 | 长 |  |  |
|  |  | 宽 |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |
| 占地面积 | 畦长（外口） |  |  |
|  | 畦宽（外口） |  |  |
| 床面积 | 床宽 |  |  |
|  | 床长 |  |  |

表2   塑料棚结构观测记载表

调查日期            调查地点

| 调查项目 | 单位 | 棚别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料薄膜棚 | 棚长 | m |  |  |  |  |
|  | 棚宽 | m |  |  |  |  |
|  | 棚最高 | m |  |  |  |  |
|  | 棚面积 | m2 |  |  |  |  |
| 棚拱杆 | 用料 |  |  |  |  |  |
|  | 长 |  |  |  |  |  |
|  | 外径 | cm |  |  |  |  |
|  | 间距 | cm |  |  |  |  |
|  | 数量 | 根 |  |  |  |  |
| 棚拉杆 | 用料 |  |  |  |  |  |
|  | 外径 | cm |  |  |  |  |
|  | 间距 | cm |  |  |  |  |
|  | 数量 | 根 |  |  |  |  |
| 压膜槽 | 用料 |  |  |  |  |  |
|  | 外径 | cm |  |  |  |  |
|  | 间距 | cm |  |  |  |  |
|  | 数量 | 道 |  |  |  |  |
| 通风 | 方式 |  |  |  |  |  |
|  | 设置部位 |  |  |  |  |  |
|  | 控制方法 |  |  |  |  |  |
|  | 总面积 | m2 |  |  |  |  |
| 棚门 | 高 | m |  |  |  |  |
|  | 宽 | m |  |  |  |  |
| 压膜线或杆 | 用料 |  |  |  |  |  |
|  | 间距 | cm |  |  |  |  |
|  | 数量 | 道 |  |  |  |  |
| 棚跨 拱比 | 棚中高 | m |  |  |  |  |
|  | 棚肩高 | m |  |  |  |  |
|  | 棚拱高 | m |  |  |  |  |
|  | 拱高/宽 |  |  |  |  |  |
| 棚保 温比 | 表面积/土地面积 |  |  |  |  |  |

表3  温室结构观测记载表

调查日期            调查地点

| 调查项目 | 单位 | 日光温室 | 加温温室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温室 | 长 | m |  |  |
|  | 宽 | m |  |  |
| 温室占地面积 | m2 |  |  |
| 栽培床 | 长 | m |  |  |
|  | 宽 | m |  |  |
|  | 深 |  |  |  |
| 栽培床面积 | m2 |  |  |
| 土地利用率 | % |  |  |
| 采光面 | 长 | m |  |  |
|  | 宽 | m |  |  |
|  | 面积 | m2 |  |  |
| 通风方式 |  |  |  |
| 通风设施个数 | 个 |  |  |
| 单个通风口面积 | m2 |  |  |
| 通风口总面积 | m2 |  |  |
| 前屋面角度 | 下窗与地面夹角 | m |  |  |
|  | 中窗与地面夹角 | m |  |  |
|  | 上窗与地面夹角 | m2 |  |  |
| 人行道宽 | m |  |  |
| 加温 设施 | 类型 |  |  |  |
|  | 个数 | 个 |  |  |
|  | 规格 | m |  |  |
|  | 位置 |  |  |  |
| 后墙 | 用料 |  |  |  |
|  | 厚度 | m |  |  |
|  | 内高 | m |  |  |
|  | 女儿墙高 | m |  |  |
| 山墙 | 最高 | m |  |  |
|  | 厚度 | m |  |  |
| 屋顶 | 用料及组成 |  |  |  |
|  | 厚度 | m |  |  |
|  | 仰角 | 度 |  |  |
| 立柱 | 用料及组成 |  |  |  |
|  | 直径 | m |  |  |
| 骨架 | 类型及用料 |  |  |  |
|  | 拱杆直径 |  |  |  |
|  | 拱杆间距 |  |  |  |
|  | 拉杆直径 |  |  |  |
|  | 拉杆道数 |  |  |  |
| 不透明 覆盖物 | 用料 |  |  |  |
|  | 长×宽 |  |  |  |
|  | 厚度 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 参考文献

- 温室建造与管理手册，陈贵林主编，中国农业出版社，2000

- 设施园艺学，张福墁主编，中国农业大学出版社，2001

- 现代园艺设施，邹志荣主编，中央广播电视大学出版社，2002

- 蔬菜栽培学----保护地栽培，北京农业大学主编，农业出版社，1980

# 实验十  电热温床的制作

电热温床是利用电流通过阻力大的导体（电加温线）将电能转换成热能来进行土壤加温。1度电能约产生860千卡的热量。

电热加温具有发热快、床温可控性好、不受外界气候影响的优点。电热温床育苗与一般常规育苗相比具有以下几个优点：①能有效解决冬季及早春育苗中地温显著偏低的问题；②温度有保障，秧苗素质高；③设备一次性投资小，易于拆除，利用率高；④自动化程度高，节省劳动力。电热温床的缺欠主要是受电力的限制，耗电量大，不能进行大规模的商品化育苗生产。

一、实验目的

1．掌握电热温床的设计、安装方法及自控装置的安装和使用方法。

2．了解电热温床的优缺点及注意事项。

二、材料与用具

温室或阳畦、电加温线（常见型号及参数见表1）、控温仪（常见型号及参数见表2）、交流接触器（常见型号及参数见表3）、常用电工工具（测电笔、老虎钳、导线、胶布等）、常用农具（铁锨、铁耙等）、塑料薄膜、锯末、竹竿等。

表1 常见电加温线的型号及参数（葛晓光  1995）

工作电压：220伏

| 型 号 | 用 途 | 功 率 | 长 度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （瓦） | （米） |
| DR208 | 土壤加温 | 800 | 100 |
| DV20406 | 土壤加温 | 400 | 60 |
| DV20608 | 土壤加温 | 600 | 80 |
| DV20810 | 土壤加温 | 800 | 100 |
| DV21012 | 土壤加温 | 1000 | 120 |
| DP22530 | 土壤加温 | 250 | 30 |
| DP20810 | 土壤加温 | 800 | 100 |
| DP21012 | 土壤加温 | 1000 | 120 |
| F421022 | 空气加温 | 1000 | 22 |
| KDV | 空气加温 | 1000 | 60 |

表2 常见控温仪的型号及参数（葛晓光  1995）

| 型号 | 负载功率 | 负载电流 | 控温范围 | 供电形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （千瓦） | （安培） | （度） |  |
| BKW-5 | 2 | 5×2 | 10～50 | 单相 |
| KWD | 2 | 10 | 10～50 | 单相 |
| WKQ-1 | 2 | 5×2 | 10～50 | 单相 |
| WK-1 | 1 | 5 | 0～50 | 单相 |
| WK-2 | 2 | 5×2 | 0～50 | 单相 |
| BKW | 26 | 40×3 | 10～50 | 三相四线制 |
| WKQ-2 | 26 | 40×3 | 10～40 | 三相四线制 |
| WK-10 | 10 | 15×3 | 0～50 | 三相四线制 |

表3  CJ系列交流接触器型号及参数（葛晓光  1995）

| 型号 | 额定电流 | 联锁触点额定电流 | 220伏电压时最大容量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （安培） | （安培） | （千瓦） |
| CJ10-5 | 5 | 5 | 1.2 |
| CJ10-10 | 10 | 5 | 2.2 |
| CJ10-20 | 20 | 5 | 5.5 |
| CJ10-40 | 40 | 5 | 11 |
| CJ10-60 | 60 | 5 | 17 |
| CJ10-100 | 100 | 5 | 30 |
| CJ10-150 | 150 | 5 | 43 |

三、实验内容与方法

1．床基的制作 电热温床的场地选择对电能的利用影响很大，为节约电能，电热温床的床基应设在有保护设施的场地，如日光温室、阳畦等。在日光温室中制作电热温床，床基也应设在日光温室的中后部温光条件较好的位置。

选好床基位置后，根据苗床面积，将畦中表土挖出18cm，堆放在畦外一侧，整平床底，然后铺5 cm厚的隔热材料（锯末等），隔热材料上盖一层塑料薄膜，塑料薄膜上压3 cm厚的床土，用脚踩一遍，耧平，待铺电加温线。

2．电加温线的布线

（1）功率密度的选定 电热温床的功率密度是指每平方米铺设电加温线的瓦数，用瓦/平方米表示。功率密度越大，则苗床温度升温越快。功率密度太大，升温虽快，但增加设备成本及缩短控温仪的寿命；功率密度太小，又达不到育苗所要求的温度。适宜的功率密度与设定地温和基础地温有关，设定地温为育苗所要求的人为设定的温度，一般指在不设隔热层条件下通电8～10小时所达到的温度。基础地温为在铺设电热温床未加温时的5 cm土层的地温。电热温床适宜的功率密度可参考表4，如设有隔热层，其适宜功率密度可降低15%。

表4 电热温床适宜的功率密度（葛晓光  1995）

（瓦/平方米）

| 设定地温 | 基础地温（℃） |
| --- | --- |
| （℃） | 9～11 | 12～14 | 15～16 | 17～18 |
| 18～19 | 110 | 95 | 80 | － |
| 20～21 | 120 | 105 | 90 | 80 |
| 22～23 | 130 | 115 | 100 | 90 |
| 24～25 | 140 | 125 | 110 | 100 |

（2）所需电加温线根数的计算 根据单根电加温线的功率、苗床功率密度及苗床面积可计算出所需电加温线的根数。

电加温线根数=功率密度×苗床长×苗床宽÷单根电加温线功率

（3）计算布线道数和间距 根据每根电加温线的长度和苗床的长、宽求电加温线要在苗床上往返道数。用床宽和电加温线往返道数求布线间距。

电加温线往返道数=（电加温线长－床宽×2）÷（床长－0.2米）

布线平均间距=床宽 ÷（电加温线道数＋1）

（4）布线 在实际布线时，为方便接线要使2个线头落在苗床的一角，即布线道数应为偶数，当布线道数为单数时，可适当调整苗床的长度，使其变成偶数。苗床的边缘散热快，为使苗床温度一致，两边线距适当缩小，中间线距适当拉大。根据计算好的布线间距，在苗床两端用竹棍固定电加温线。布线方法示意图见图1。

图1 电热温床布线方法示意图

3．覆盖床土 电加温线在苗床上布置好后，用万用表或其它的方法检查电加温线畅通无问题后，便可覆土，一般覆盖营养土10cm。若用营养钵或育苗盘育苗，则在电加温线上先覆盖2cm的土，用脚踏实，把营养钵或育苗盘摆上即可（见图２）。

4．控温装置的安装　苗床面积在20㎡以下，总功率不超过2000瓦的只安装一个控温仪即可，如果苗床面积大，总功率较大时，就应配备相应的交流接触器。具体连接线路可参照图3、图4。

图2 电热温床结构纵断面示意图

图3 电热温床单相控温仪线路连接法（葛晓光  1995）

图4  电热温床三线四相控温仪线路连接法（葛晓光  1995）

四、作业

1．完成下表。

表5 电热温床制作实验结果

| 项目 | 实验结果 |
| --- | --- |
| 电加温线型号 |  |
| 控温仪型号 |  |
| 交流接触器型号 |  |
| 苗床长（M） |  |
| 苗床宽（M） |  |
| 基础地温（℃） |  |
| 设定地温（℃） |  |
| 功率密度（W/M2） |  |
| 电加温线根数（根） |  |
| 电加温线往返道数（道） |  |
| 布线平均间距（cm） |  |

2．绘制所作电热温床的断面图，表明构成和规格。

3．绘制线路图。

五、思考题

1．电热温床的生产意义。

2．制作电热温床的注意事项。

六、参考文献

1．山东农业大学主编.蔬菜栽培学总论（3）.北京：中国农业出版社，2000

2．河北农业大学园艺学院蔬菜系主编.蔬菜栽培学实验指导，河北农业大学教材科，1993

# 实验十一 温室（大棚）性能观测

设施内的小气候是指在特定的设施内形成的局部气候，这种气候特点主要表现在温、光、湿、气、土几个气候要素的数值及其变化规律。要研究设施内的小气候应对上述几个气候要素进行观测。

温室和塑料大棚是生产中应用的主要设施，其小气候特点与露地差异较大，而且该小气候与作物的生长密切相关。在设施生产中，生产者对环境干预、控制和调节的能力与影响，比露地生产大得多。管理的重点是根据作物的生物学特性对环境条件人为调节控制，人为创造出作物生育所需的最佳的综合环境条件，尽可能使作物与环境间协调、统一、平衡，充分发挥作物本身的特性，从而实现优质、高产、高效。

设施内的小气候中，对作物生长发育影响最大的环境因子是光照、温度和湿度，而设施内的光照和温湿度受自然界的太阳光、温湿度影响最大，其次，设施的大小、结构不同，光照和温湿条件也有差异，同时设施内还存在局部差异，只有充分了解设施内的光照和温湿条件及其在设施内的分布趋势，才能因地制宜地优化设施结构，制定出合理的通风等环境调控措施，改善设施内的小气候，利于作物生长发育。

本次实验重点测定温室 （大棚）内温度、光照、湿度的分布特点及日变化规律。

- 实验目的

掌握温室（大棚）的小气候特点及其对作物生育的影响，并学会设施小气候的观测方法。为今后的研究及应用打下基础。

- 实验用具

温室或大棚、通风干湿球温度计、照度计、曲管地温表、地面温度表、最高最低温度表、自记温度计和湿度计（均为日记）、线绳、纱布、竹竿、钢卷尺、铁铲等。

- 实验内容与方法

- 温、湿度分布

（1）在温室（大棚）中部选一纵剖面，设五排测点，排与排间距相等，两边的一排据棚边0.5m，位置定后各测点插两根竹竿，以便设温度表。各排不同高度温度表的设置，感应球底部均距地面20cm，感应球顶部均距薄膜20cm，每排其余温度表按照上下两点间距，以平均距离设置1-2个点，杆上每点均设1支干球温度表和1支湿球温度表。

（2）在温室（大棚）1m高处选一横断面，按东、中、西和南、中、北设置7个测点。每测点设1台自记温度计和湿度计。

（3）在温室（大棚）内按②的方法确定7个测点，地面设地面温度表、最高最低温度表，并埋入5cm、10cm、15cm、25cm地温表。

（4）在露地相应高度应设对照测点各测点设干湿球温度表或自记温度计和湿度计。

观测时间：上午8：00、中午14：00（、晚上8：00）。

- 光照

光照分布的测点选择、观测时间与温湿度观测一样，观测时间也可在正午进行。

- 观测记载

各测点温度表读数时来回各读1次，光照强度来回各测1次，两次读数均记入表内，求出平均值，地温可只读1次。

温湿度日变化可记录温室（大棚）内和露地1m高处的温湿度变化情况，记载2：00、6：00、10：00、14：00、18：00、22：00的温湿度。

- 作业

- 观测结果填入表1、表2、表3。

- 根据观测温度绘制温室（大棚）断面等温线图，并简述其分布规律。

- 绘制温室（大棚）断面图，标出各位置的光照强度，并标出露地同一时间的光照强度。

- 简述温室（大棚）内湿度分布及温室内湿度日变化规律。

- 思考题

1.温室（大棚）内温、光、湿的变化规律和作物生长发育的关系如何？

2.为了降低温室（大棚）内温、光、湿的分布差异对作物造成的负面影响，生产上应采取哪些措施？

- 参考文献

1.温室建造与管理手册，陈贵林主编，中国农业出版社，2000

2.设施园艺学，张福墁主编，中国农业大学出版社，2001

3.现代园艺设施，邹志荣主编，中央广播电视大学出版社，2002

4.蔬菜栽培学----保护地栽培，北京农业大学主编，农业出版社，1980

表1  大棚东西水平温度、光照、湿度观测记载表

年       月       日       点  天气

| 观测部位 | 南部 | 中部 | 北部 | 室内 | 室外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 中 | 西 | 平均 | 东 | 中 | 西 | 平均 | 东 | 中 | 西 | 平均 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 温度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光照 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气相对湿度 | 干球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  大棚南北垂直温度、光照、湿度观测记载表

年       月       日       点  天气

| 观测部位 | 南部 | 中部 | 北部 | 对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 cm | 100 cm | 200 cm | 平均 | 10 cm | 100 cm | 200 cm | 平均 | 10 cm | 100 cm | 200 cm | 平均 |  |
| 温度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光照 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气相对湿度 | 干球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  大棚内地温观测记载表

| 观测部位 | 南部 | 中部 | 北部 | 对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 平均 | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 平均 | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 平均 |  |
| 温度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光照 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气相对湿度 | 干球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 实验十二 日光温室的设计

一、实验目的

运用所学理论知识，结合当地气象条件和生产要求，学习对一定规模的设施 园艺生产基地进行总体规划和布局；学会进行日光温室设计的方法和步骤，能够画出总体规划布局平面图  单栋日光温室的断面团等(均为示意图)，使工程建筑施工单位，能通过示意图和文字说明，了解生产单位的意图和要求。

二、实验用具

比例尺，直尺，量角器，铅笔，橡皮等，专用绘图用具和纸张。

三、实验内容与步骤

1、设计条件与要求

(1)基地位于北纬40°，年平均最低温-14℃  极端最低-22．9℃，极端最高40．6℃。太阳高度角冬至日为26.5°(上午10时为20.61°) ， 春分为49.9°(上午10时为42°)；冬至日(晴天)日照时数9h，春分日(晴天)12h；冬季主风向为西北风，春季多西南风，全年无霜期180d 。

(2)园区总面积约10hm2，东西长500 m、南北宽200 m，为一矩形地块，北

高南低，坡度＜10°。

(3)设计冬春两用果菜类及叶菜类蔬菜生产温室，及生产育苗兼用温室若干

栋，每栋温室规模333.3m2左右，用材自选。温室数量，根据生产需要，自行确

定。

(4)温室结构要求保温、透光好，生产面积利用率高，节约能源，坚固耐用，成本低，操作方便。

2. 设计步骤

(1)根据园区面积、自然条件，先进行总体规划，除考虑温室布局外，还要考虑道路、附属用房及相关设施、温室间距等合理安排，不要顾此失彼。

(2)温室的保温条件与温室容积大小，墙厚度，覆盖物种类及温室严密程度有关。光照条件的优劣除受外界阴、晴、雨、雪变化影响外，还与透明屋面与地面的交角的大小、后后面仰角，前后屋面比例，阴影的面积及温室方位等有关。室内利用率大小则受温室的空间大小、保温程度和作物搭配等影响，根据修建温室场地、生产要求、经济和自然条件，选择适宜的类型和确定温室大小(长、宽、高)。

(3)在坐标纸上按一定比例画出温室的宽度，再按生产目的和前后比例定出中校的位置和高度；钢骨架温室没有中校，也需确定屋脊到地面垂直高度及后屋面投影长度。结合冬春太阳高度的变化确定透明屋面的角度，从便于操作管理及保温需要，确定后墙高度和厚度。温室的构架基本完成后，进一步做全面修改到合理为止。

(4)确定通风面积、拱杆(或钢架)的间距和通风窗的大小及位置。

(5)基础深度及温室用材。

(6)平面设计：要画出墙的厚度、柱子的位置(钢架温室可以无柱)、工作间的大小及附属设备、门的规格及位置等。

(7)写出建材种类、规格、数量。

四、作业

1. 画出园区总体规划平面示意图，文字说明主要内容，使建筑施工方能看得清楚，读得明白。

2. 认真绘出所设计温室的断面图、平面图、立体图，并写出设计说明和使用说明。

3. 写出所设计的一栋温室用材种类、规格和数量，经费概算。

五、思考题

- 分析你所设计温室的优、缺点。

- 简述日光温室设计时应注意的问题。

六、参考文献

1.陈贵林主编. 蔬菜栽培学概论. 中国农业科技出版社，19997.

2.张福墁主编. 设施园艺学（面向21世纪课程教材）. 中国农业大学出版社，2001

- 李式军主编. 设施园艺学（面向21世纪课程教材）.中国农业出版社2002

# 实验十三 蔬菜无土育苗

无土育苗又称营养液育苗，是应用配好的无机营养液在特制的容器内培养秧苗的方法，与床土育苗的根本不同在于用营养液取代土壤供给蔬菜秧苗营养。一般选用通气良好的固形材料作为育苗基质，定期定量浇营养液育苗；也可以直接在基质中复配好秧苗所需要的营养，直接浇清水来培养秧苗。采用无土育苗，可以实现育苗过程的机械化、自动化、大大降低劳动强度，有利于实现育苗过程的规范化管理，使育苗生产工厂化、专业化。它与床土育苗相比具有以下优点：

1.秧苗生长快，根系发达整齐一致，较床土育苗可缩短育苗期7～10天。

2.苗期病虫害少。床土育苗分苗和定植极易伤根，因此病虫害侵害机会多，易发病；而无土育苗很少伤根，特别是减轻了土传病害和地下害虫对秧苗的伤害。

3.省工、省肥、省种子。床土育苗配置营养土及苗床准备费工、费时，秧苗栽植时运苗更是需要大量人工；无土育苗播种、运苗可以大量节省人工，而且定植成活率高。由于无土育苗出苗率、成活率和定植成活率高，因此较床土育苗可省种子1/3～1/2。

4.便于规模化育苗。无土育苗技术易于标准化，适于大规模工厂化育苗，且便于大规模远距离运输，有利于秧苗的商品化生产。

一、实验目的：

了解无土育苗的设备，掌握无土育苗技术规程。

二、材料与用具：

1.蔬菜种类：黄瓜、番茄、生菜

2.基    质：A、草炭：蛭石=2：1；

B、草炭：蛭石：炉渣灰：珍珠岩=2：1：1：1

3.配好的营养液一套：日本山崎营养液，A、B、C母液（50倍以上）各500ml，

4.肥   料：尿素、磷酸二氢铵、硫酸钾

5.用    具：

（1）育苗用的穴盘：60cm×25～30cm×5cm的8个（72孔四个，不带隔室的四个）及塑料薄膜若干（覆盖穴盘保湿）。

（2）浇水用的喷壶4个、量筒一个（50ml）、烧杯一个（500ml）和塑料桶一只

（3）标签纸一张、记号笔一支、塑料插牌30个

三、实验内容与方法

1.每组两个穴盘，一个穴盘采用基质A配方，用营养液管理；一个穴盘采用基质B配方。在基质中加入复合肥，用清水进行日常管理。每个穴盘播三种蔬菜种子，中间用插牌隔开，并作好标记。

2.装盘：首先应该准备好基质，将配好的基质装在穴盘中，装盘时应注意不要用力压紧，因为压紧后，基质的物理性状会受到破坏，使基质中空气含量和可吸收水的含量减少；正确的方法是用刮板从穴盘的一方刮向另一方，使每个孔穴中都装满基质，尤其是四角和盘边的孔穴，一定要与中间的孔穴一样，基质不能装的过满，装盘后各个格室应能清晰可见。

如果使用已用过的育苗用具或基质应对其进行消毒。用50～100倍液的福尔马林或0.05%～0.1%的高锰酸钾溶液都可以，但注意消毒后要反复冲洗。

3.压穴 装好的盘要进行压穴，以利于将种子播入其中。可用专门制作的压穴器压穴，也可以将装好基质的穴盘垂直码放在一起，4～5盘一摞，上面放一空盘，两手平放在盘上均匀下压至要求深度为止。

4.播种 种子还是以浸种催芽后的为好。播种前将基质用清水充分湿润，然后将种子均匀撒播在基质上；对有格室的穴盘，一格一粒。

5.覆盖 播种后用蛭石覆盖穴盘。厚度以种子大小（厚度）的2～3倍为宜，覆盖用蛭石的颗粒不宜太大。方法是将蛭石倒在穴盘上，用刮板从穴盘的一方刮向另一方，去掉多余的蛭石；覆盖蛭石不要过厚，与相平为宜。

6.幼苗管理：基质A处理的出苗后要及时浇营养液，否则会影响幼苗正常生长。幼苗对营养需求量较少，供液浓度可偏低些，避免溶液浓度高影响胚根的正常发育（先用1/2剂量的营养液，逐渐过度到全营养液）；基质B处理的浇同样量的清水，一般每3天供液一次。采用的方法有喷雾法、流灌法和滴液法，应根据具体情况选用。

7.分苗及成苗管理：

（1）分苗前提早准备好基质，用塑料钵育苗效果较好。

（2）分苗时尽可能少伤根，最好是边取苗，边移栽，避免幼苗长时间日晒；分苗后，及时浇营养液或浇水，防止基质干燥。

（3）所用的营养液要采用全元素配方，防止缺素症发生。根据基质及幼苗的蒸发量，一般3天左右浇一次，营养液的浓度可随秧苗生长适当提高，但最高不能超过秧苗的生长允许值。

（4）缓苗后秧苗生长速度加快，要注意防止徒长，加强通风降湿。

8.定植前的秧苗锻炼及定植方法：在定植前5～7天减少供液量，加大放风量进行炼苗，使叶色变深，茎杆粗壮。起苗时尽量减少伤根，定植时在早晚进行，采用水稳苗。

四、作业：

1.详细记录三种蔬菜苗的生长发育过程，并对其中出现的问题进行探讨和分析。

2.交一份培养好的苗子。

五、思考题：

1.与常规育苗相比，在苗期管理上，无土育苗应注意那些方面？

2.比较这两种基质处理，在无土育苗的过程中各有何优缺点？

六、参考文献：

1.陈景长，张秀环， 彭凤云编著.蔬菜育苗手册.中国农业大学出版社2000

2.刘士哲主编.现代实用无土栽培技术.中国农业出版社 ，2001

3.司亚平，何伟明编著.蔬菜穴盘育苗技术.中国农业出版社，1999

4.陈振德主编.蔬菜穴盘育苗技术.青岛出版社，2000

# 实验十四 蔬菜植物无公害绿色产品生产规程制定与实施

绿色产品生产技术操作规程是以绿色产品生产资料使用准则为依据，依作物

种类和不同农业区域的生产特点分别制定的，用于指导绿色产品生产活动的技术

规程。制定绿色产品生产规程，是绿色产品生产的重要环节。因此，应根据种植作

物的种类、环境条件、当地技术水平、生产情况等综合因子，制定出适合各地特点的无公害绿色产品生产规程。绿色产品生产过程的控制是绿色产品质量控制的关键。

一、实验目的

本实验应通过掌握园艺植物无公害绿色产品生产规程的制定，明确实施要点。

二、实验场所

因地制宜地选择生产无公害园艺产品的场地作调查分析对象。

三、实验内容与方法

1．制定无公害绿色产品生产规程的要求。

(1)应根据申报产品或产品原料的特点，因地制宜地编制具备科学性、可操作性的种植规程。

(2)规程的制定应体现无公害绿色产品生产特点。病虫害防治应以生物、物理、机械防治为主，充分体现以防为主，综合防治的技术特点，施肥应以有机肥为基础，以维持或增加土壤肥力为核心。

(3)规程的内容应包括：立地条件(环境质量、肥力水平、大气和水质等，其测定宜安排在生物生长期进行测定)、品种与茬口、育苗与移栽(日期、育苗方法、管理)、种植密度、田间管理(包括施肥，即施肥日期、肥料种类、施肥量、施肥次数等，浇水，即浇水日期、次数，·病虫草鼠害的防治)、收获及产品的质量等。

(4)对病虫草鼠害的防治，应根据近3年的植保概况制定较全面的防治措施。

(5)规程中农药的使用应包括农药名称、剂型规格、使用目的、使用方法、全年使用次数、安全间隔期等内容。

(6)正式打印文本，并加盖种植单位或技术推广单位公章。

2．园艺植物无公害绿色产品生产规程的实施

(1)生产基地的选择  首先对无污染的生产基地．进行生态环境状况调查，对主要因素如大气、水质、土壤等进行多种污染项目检测，做好区划。选诸环境要素综合指标较好的地域作为试验基地，为无公害产品的生产创造先决条件。

(2)培训技术人员  为使绿色产品基地职工和生产人员充分了解绿色食品知识和生产绿色蔬菜专业技能而进行全面培训。培训的主要内容有：绿色产品生产目的、绿色产品生产操作规程、园艺植物的高产栽培技术、育苗和管理技术、植保知识、茬口安排、反季节无公害绿色产品的生产及市场营销等，并适时组织有关人员外出参观学习，提高绿色园艺产品生产技术水平。

（3）选用抗病优良品种。

（4）病、虫、草、鼠的科学防治。

应从农药种类、剂型规格、使用目的、使用方法、全年使用次数、安全间隔期等技术环节严格控制。

3．园艺植物无公害绿色产品生产规程参考标准

(1)农田灌溉水质标准。

(2)大气环境质量。

(3)土壤环境质量。

(4)产地土壤肥力分级和土壤质量综合评价办法。

(5)绿色食品产品标准。

(6)绿色食品生产技术标准。

(7)生产绿色食品的农药使用准则。

(8)农药安全使用标准。

9）农药合理使用准则1，2。

四、作业

1. 制定一份园艺植物无公害绿色产品生产规程。

2.掌握园艺植物无公害绿色产品生产规程实施方法与步骤。

五、思考题

1.调查绿色产品农药使用种类与方法。

2.分析绿色产品特点。

3.绿色产品生产过程中肥料选用原则与方法。

- 参考文献

范双喜，张玉星主编. 园艺植物栽培学实验指导（面向21世纪课程教材）.中国农业大学出版社，2002

# Text boxes

图1  茄子劈接法嫁接示意图

电加温线

导线

营养钵

床土（2cm）

电加温线

床土（3cm）

塑料薄膜

隔热材料（5cm）