实 验 教 学 指导书

农 业 机 械 学

山  东  理  工  大  学

轻 工 与 农 业 工 程 学 院

二 0 0 四 年 四 月

实验项目信息卡（1）

实验项目名称：土壤硬度测试实验                         实验科目代码：03040101

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 1 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 了解土壤硬度计的用途、应用范围、结构、工作原理、仪器的保养； 熟练掌握仪器的操作方法及注意事项； 测定某一点的不同深度的硬度。根据在纪录纸上的曲线，确定某一深度的弹簧变形量，在参照仪器标定曲线找出该点的阻力值。 测定某一点的平均硬度。根据在纪录纸上的曲线，在参照仪器标定曲线，算除曲线包围的面积、除以测定深度，算出该点的阻力值。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 土壤硬度计 | TE—3型 | 1 |  |
|  |  | 特定记录纸 | 40*1000 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 | 500克/袋 | 1袋 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（2）

实验项目名称：铧式犁的结构实验                        实验科目代码：03040102

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、了解典型犁体的用途、应用范围、结构、工作原理、曲面构成； 2、 以悬挂三铧犁为典型观察犁架、悬挂架的特点，耕宽与耕深的调节装置等结构与作用； 3、 研究北方系列犁、南方通用犁、栅条犁、耕深犁、双向犁等不同曲面的特点； 4、 研究悬挂犁的工作情况，如何切出土垡、土垡的翻转、破碎及翻转情况。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 悬挂三铧犁 | IL—3型 | 1 |  |
|  |  | 双轮双铧犁 |  | 1 |  |
|  |  | 蓄犁双铧犁 |  | 1 |  |
|  |  | 手扶拖拉机 |  | 1 |  |
|  | 共用 | 上海—50型拖拉机 |  | 1 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 | 500克/袋 | 1袋 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 | 机油 |  | 4公斤 |  |
|  |  | 柴油 |  | 10公斤 |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（3）

实验项目名称：悬挂机组的使用与调整                     实验科目代码：03040103

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、观察悬挂机组的总体配置，各犁体之间的装配关系，犁与拖拉计的相互配置，主犁体与其它辅助部件的相互位置关系； 2、观察悬挂机构的结构及悬挂犁提升和下降的过程； 3、了解悬挂参数，什么叫瞬心，瞬心之间的关系； 4、耕深调节法、耕宽调节法、入土性能调节方法； 5、机组直线行驶性能及其调节方法。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 上海—50型拖拉机 |  | 1 |  |
|  |  | 悬挂犁 | IL—330 | 1 |  |
|  | 共用 | 钢卷尺 |  | 5 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 | 500克/袋 | 1袋 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 | 机油 |  | 4公斤 |  |
|  |  | 柴油 |  | 10公斤 |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（4）

实验项目名称：犁体曲面测绘                                实验科目代码：03040104

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 综合 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 4 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 观察了解各类犁体曲面测绘仪的结构及优缺点； 本犁体曲面测绘仪的结构及测绘原理； 每位同学根据犁体的大小，确定测绘仪的测绘范围，测绘两种不同犁体的曲面（主视图、左视图），翻土曲线、碎土曲线； 4、比较分析二种犁体的翻土及碎土性能。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 犁体曲面测绘仪二台 |  | 1 |  |
|  |  | 不同曲面的主犁体二件 |  | 1 |  |
|  | 共用 | 钢板尺 |  | 2 |  |
|  |  | 绘图工具一套 |  | 1 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（5）

实验项目名称：旋耕机与圆盘耙结构                       实验科目代码：03040105

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、观察旋耕机组的总体配置，传动方式、各各旋耕刀之间的装配关系和弯刀的结构； 2、观察和分析旋耕机的工作过程和土壤抛撒状态； 3、观察弯刀正切刃与测切刃的曲线形状； 4、观察圆盘耙机组的总体配置，传动方式、二耙组之间的配置； 5、观察偏角与阻力的关系，偏角的调节方法。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | GZ—100A型旋耕机一台 |  | 1 |  |
|  |  | 圆盘耙一台 |  | 1 |  |
|  | 共用 | 钢卷尺 |  | 2 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 | 500克/袋 | 1袋 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（6）

实验项目名称：播种机结构实验                           实验科目代码：03040106

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 观察2BLX—11型谷物条播机的构造，各工作部件（排种器、种子箱、排肥器、输种管、开沟起等）工作原理； 2 掌握外槽轮式排种器的构造及工作过程，排种量的调节方式； 3、 观察2BLX—4型通用机架的构造，各工作部件（排种器、种子箱、排肥器、输种管、开沟起等）工作原理； 4、了解土带式排种实验台的构造；工作原理和操纵方式； 5、在排种实验台上作排种性能实验，计算出株距。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 2BLX—11型谷物条播机1台 |  | 1 |  |
|  |  | 2BLX—4型通用机架1台 |  | 1 |  |
|  |  | 外槽轮式排种器1台 |  | 1 |  |
|  |  | 土带式排种性能实验台1台 |  | 1 |  |
|  | 共用 | 精密播种机 |  | 1 |  |
|  |  | 卷尺、秒表等 |  | 各1 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 | 500克/袋 | 1袋 |  |
|  |  | 作物种子 |  | 5公斤 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（7）

实验项目名称：  排种器性能实验                        实验科目代码：03040107

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 设计 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 3 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 研究6种排种器的结构和工作原理； 根据6种排种器的结构和工作原理，从4中物料中选定一种合适的物料； 充孔式和可调充孔式排种器的最高转速的确定；（提示：物料被转盘带动到最高位置时，物料重量必须大于离心力，物料才能下落） 设计实验方案和实验报告表（提示：主要参数：排种器参数、转动时间、圈数、转速、排种粒数、每周排种粒数、损伤粒数、方差分析） |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 外槽轮式排种器 |  | 1 |  |
|  |  | 型孔式排种器 |  | 1 |  |
|  |  | 窝眼式排种器 |  | 1 |  |
|  |  | 侧充式排种器 |  | 1 |  |
|  | 共用 | 充孔式排种器 |  | 1 |  |
|  |  | 可调充孔式式排种器 |  | 1 |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 玉米、大豆、花生、小麦 |  | 各2公斤 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（8）

实验项目名称：  制钵与种子清选实验                    实验科目代码：03040108

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 研究自动制钵机的构造，各工作部件（机械、液压、传动、播种、制 钵、投钵部件）的连续工作程序； 2、研究动制钵机的构造，各工作部件（机械、液压、传动、播种、制钵、投钵部件）的连续工作程序； 3、研究通用种子清选机的构造；工作原理和操纵方式； 4、操作实验。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 自动制钵机 | 自制 | 1 |  |
|  |  | 手动制钵机 | 自制 | 1 |  |
|  |  | 种子清选机 | 5XT | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（9）

实验项目名称：育苗移栽机机构实验                      实验科目代码：03040109

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 1 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 研究自动移栽机的构造，各工作部件（机械、传动、钵体摆放、钵体输送、投钵、开沟、覆土、扶苗、镇压部件）的连续工作程序； 研究半自动动移栽机的构造，各工作部件（机械、传动、钵体摆放、钵体输送、投钵、开沟、覆土、扶苗、镇压部件）的连续工作程序； 3、操作实验； |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 自动移栽机 | 自制 | 1 |  |
|  |  | 半自动移栽机 | 自制 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（10）

实验项目名称：喷雾与喷灌机械实验                      实验科目代码：030401010

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 1 | 实验类型 | 演示 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 分析机动弥雾喷粉机的结构及格部件的工作原理； 分析方型喷灌装置的结构与工作原理； 分析方型喷灌装置喷雾形状与偏角、法度的关系； 分析圆形喷灌、长方形喷灌、喷雾喷灌的结构。 测定实验数据。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 机动弥雾喷粉机 | WFB—18AC | 1 |  |
|  |  | 节水喷灌实验台 | 自制 | 1 |  |
|  |  | 方型、圆形、长方形、喷雾喷头 |  | 各1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 | 胶管 |  | 50米 |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（11）

实验项目名称：物料漂浮速度测试实验                     实验科目代码：030401011

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 综合 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 4 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 观测物料在漂浮临界速度的动感状态； 比托管和斜管压力计的结构机使用方法； 设计4种物料的漂浮临界速度； 提示：估算漂浮速度、反算动压值、确定风速开度、确定等面积圆环。 由L—K曲线找出漂浮系数 算出不同物料的漂浮临界速度。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 物料漂浮速度实验台 | PS—20 | 1 |  |
|  |  | 斜管压力计 | YYT—200B | 1 |  |
|  |  | 比托管 | Y25—150 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 玉米、大豆、花生、小麦 |  | 各1公斤 |  |
|  |  | 乒乓球 |  | 10个 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（12）

实验项目名称：脱粒与清粮装置实验                       实验科目代码：030401012

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、脱粒与清粮装置的种类应用范围、结构、工作原理； 2、分析纹杆滚筒的纹杆结构、安装方法； 3、分析钉齿滚筒的钉齿形式、结构、安装方法及在滚筒上的排列；。 4、掌握脱粒装置的调整方法； 5、了解键式逐镐器的结构特点。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 联合收割机 | ZKB—5 | 1 |  |
|  |  | 脱粒机 | 5T—450 | 1 |  |
|  |  | 脱粒与清粮实验台 | 自制 |  |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（13）

实验项目名称： 筛理性能实验                            实验科目代码：030401013

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 1 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、筛子性能实验台的调整 曲柄转速的调整； 筛面清角的调节； 筛子振动方向角的调节。 料在筛面上的相对静止； 物料的前滑、后滑； 物料在筛面上的抛起。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 筛子性能实验台 |  | 1 |  |
|  |  | 多用数字测试仪 | PY—1A | 1 |  |
|  |  | 水平仪量角器 |  | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（14）

实验项目名称：收割机械                                实验科目代码：030401014

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、谷物收获的方法； 2、收割机的种类及其结构特点； 3、割台结构分析。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 联合收割机 | 2KB—5 | 1 |  |
|  |  | 割捆机 | HE50A | 1 |  |
|  |  | 青贮机 | AMG300 | 1 |  |
|  |  | 稻麦割捆机 | 349 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 机油 |  | 10公斤 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（15）

实验项目名称：联合收割机总体配置                      实验科目代码：030401015

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、分析联合收割机的主要结构； 2、收获的工艺流程； 联合收割机传动系统的特点； 各工作部件的调整。 |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 联合收割机 | 2KB—5 | 1 |  |
|  |  | 洋马联合收割机 | Ce—2 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 机油 |  | 10公斤 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林

实验项目信息卡（16）

实验项目名称： 谷物干燥机械实验                       实验科目代码：030401016

| 课程名称 | 农业机械学 | 课程代码 | 030401 | 实验类别 | 专业课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验依据 | 教学大纲 | 实验学时 | 2 | 实验类型 | 验证 |
| 实验专业 | 机械设计 | 每组人数 | 8 | 实验者 | 本科 |
| 实验内容概述： 1、分析固体介质干燥机的结构与工作原理； 2、分析脉冲式干燥机的结构与工作原理； 3、分析远红外干燥机的结构与工作原理； 4、分析振动流化床干燥机的结构与工作原理； |
| 本实验所需主要设备 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 专用 | 固体介质干燥机 | GJD—40 | 1 |  |
|  |  | 脉冲式干燥机 | 5HM—1 | 1 |  |
|  |  | 远红外干燥机 | 自制 | 1 |  |
|  |  | 振动流化床干燥机 | CZ03*30 | 1 |  |
|  | 共用 |  |  |  |  |
| 所需主要材料 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量/组 | 备注 |
|  | 一 次 性 耗 材 | 棉纱 |  | 0.5公斤 |  |
|  |  | 洗衣粉 |  | 0.5公斤 |  |
|  | 非 一 次 性 耗 材 |  |  |  |  |

填表人： 蔡善儒                                   审核人：   张道林