教  案  首  页
    授课顺序 1          学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 乳粉生产技术 第一节 配方乳粉的调制原则及生产 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、何谓乳粉 二、乳粉之起源 三、乳粉的分类 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |
|  | 第一章 乳粉生产技术 第一节 配方乳粉的调制原则及生产 一、何谓乳粉 乳粉又名奶粉，它是以新鲜牛乳为原料，或以新鲜牛乳主要原料，添加一定数量的植物或动物蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等配料，除去其中几乎全部水分而制成的粉末状乳制品。 二、乳粉之起源 三、乳粉的分类 1、按乳粉生产设备类型分类： a滚筒干燥法乳粉 将牛乳涂敷在加热滚筒表面形成薄膜，以扩大蒸发表面积而与滚筒间进行热交换，促进干燥作用。且随着滚筒的回转，乳粉能自动地由滚筒上剥离下来，完成干燥。 b喷雾干燥法乳粉 原理：(1)利用适当方法将牛乳喷成细的液滴 (2)液滴与热风均匀混合，迅速进行热交换而使水分蒸发。 2、按乳粉热处理强度分类 a低温处理粉 b中温处理粉 c高温处理粉 脱脂乳粉按热处理强度分类 分类 温度/时间 WPNI/(mg/g) 特低热粉（LH） ＜70℃ 未测定 低热粉（MH） 70 ℃/15s >6.0 中热粉（MH） 85 ℃/20s 5.0~6.0 中热粉（MH） 90 ℃/30s 4.0~5.0 中热粉（MH） 95℃/30s 3.0~4.0 中高热（MH） 124℃/30s 1.5~2.0 高热 （HH） 约135℃/30s ＜１．４ 高热高稳定性（ＨＨＨＳ） 约135℃/30s ＜１．４ 3、按原料处理工艺不分类 (1)全脂乳粉 全脂乳粉是新鲜牛乳标准化后，经杀菌、浓缩、干燥等工艺加工而成。由于脂肪含量高易被氧化，在室温下只能保藏3个月。 (2)脱脂乳粉 用离心的方法将新鲜牛乳中的绝大部分脂肪分离去除后，再经杀菌、浓缩、干燥等工艺加工而成。由于脱去了脂肪，该产品保藏性好（通常达1年以上），可用于制作点心、面包、冰激凌、再制乳等。 (3)速溶乳粉 将全脂牛乳、脱脂牛乳经过特殊的工艺操作而制成的乳粉，对温水或冷水具有良好的润湿性、分散性及溶解性。 (4)配制乳粉 在牛乳中添加某些必要的营养物质后再经杀菌、浓缩、干燥制成。配制乳粉最初主要是针对婴儿营养需要而研制的，供给母乳不足的婴儿食用。目前，配制乳粉已呈现出系列化的发展趋势，如中小学生乳粉、中老年乳粉、孕妇乳粉、降糖乳粳营养强化乳粉等。 (5)加糖乳粉 新鲜牛乳经标准化后，加入一定量的蔗糖，再经杀菌、浓缩、干燥等工艺加工而成。 (6)冰激凌粉 在牛乳中配以乳脂肪、香料、稳定剂、抗氧化剂、蔗糖或一部分植物油等物质经干燥而制成。 (7)奶油粉 将稀奶油经干燥而制成的粉状物，与稀奶油相比保藏期长，储藏和运辅方便。 (8)麦精乳粉 在牛乳中添加可溶性麦芽糖、糊精、香料等经真空干燥而制成乳粉。 (9)乳清粉 将制造干酪的副产品乳清进行干燥而制成的粉状物。乳清中含有易消化、有生理价值的乳白蛋白，乳球蛋白及非蛋白氮化合物和其他物质。根据用途分为普通乳清粉，脱盐乳清粉、浓缩乳清粉等。 (10)酪乳粉 将酪乳于燥制成的粉状物。含有较多的卵磷脂，用于制造点心及再制乳之用。 安个什么标题呢 奶牛产奶具有一定的季节性，在每年的不同时期产奶量有所不同。为了避免因产奶量波动而给生产带来不利影响，在产奶旺季将多余的鲜牛加工成乳粉，在产奶淡季加以使用，就可以保证生产能够正常顺利地进行。 此外，乳粉的用途也十分广泛，具体应用范围如下：①牛乳的复原；②制作面包时加入面团中，以增加面包的体积和持水力，同时还可以延长面包的货架寿命；③加入糕点中，增加松脆感；④制作面包和糕点时作为鸡蛋的替代品；⑤巧克力工业中作为牛奶巧克力配料；⑥在食品工业和公共饮食业中作为香肠和各种各样即食肉制品的配料；⑦婴儿食品中作为母乳的替代品；⑧冰淇淋配料；⑨动物饲料。 |  |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第一节 原料乳的预处理及杀菌 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、 原 料 乳 的 验 收 二、原 料 乳 的 预 处 理 三、原 料 乳 的 预 热 处 理 四、乳粉的加糖及杀菌 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉生产技术 第一节 原料乳的预处理及杀菌 目的要求 1、熟悉原料乳与备处理的工艺流程、操作要点 2、掌握杀菌的目的、方法 3、掌握加糖及杀菌 4、了解影响杀菌效果的主要因素 一、原料乳的验收 原料乳进入工厂后应立即进行验收，主要检验以下指标： 1、感官指标：色泽、滋气味、组织状态； 2、理化指标：乳的酸度、密度、冰点、脂肪含量、蛋白质含量、干物质、非脂乳固体等； 3、微生物指标：主要测定细菌总数； 4、其他指标：酒精试验、煮沸试验、掺假检验等； 图 二、原料乳的预处理 1、工艺流程： 原料乳→粗滤→称量纪录→离心净乳→冷却（4℃以下）→注入储奶罐→标准化→储存或使用； 2、要点： (1)粗滤：除去乳中较大的异物、杂质； (2)净化：除去细小杂质、部分芽孢、体细胞； (3)标准化：为确保原料乳脂肪与非脂乳固体符合成品要求； 三、原 料 乳 的 预 热 处 理 1、预热杀菌的目的 (1)杀死乳中的病原菌和绝大多数腐败微生物； (2)破坏乳中酶的活性； (3)提高牛乳蛋白质的热稳定性； (4)满足浓缩工序对牛乳温度的要求； 2、杀菌方法（常用）： 杀菌方法 杀菌温度时间 杀菌效果 低温长时间杀菌法 60~65℃ 保持30min 70~72℃ 保持15~20min 80~85℃ 保持5~10min 可杀死病原菌，不能破坏所有酶类 效果较以上两种效果好 高温短时间杀菌法 85~87℃ 保持15s 94℃保持24s 效果比较理想 超高温瞬间灭菌法 120~140℃ 保持2~4s 微生物几乎全部杀死 3、影响杀菌效果的主要因素 (1)原料乳的污染程度； (2)杀菌方法不合适； (3)设备、管道清洗、消毒不彻底； (4)杀菌器本身的故障； 四、乳粉的加糖及杀菌 1、加糖量的计算 牛乳中加糖量(kg)=牛乳中干物质含量*（牛乳中砂糖的含量/乳粉中干物质含量）*标准化乳的含量 2、加糖方法及杀菌 A先加糖法：含糖20%以下的加糖奶粉采用： a 将糖投入原乳中溶解加热，同牛乳一起杀菌； b 将糖投入水中溶解，制成浓度约65%的糖浆，杀菌后再与杀过菌的牛乳混合； 注：先加糖法优点是：能明显改善乳粉的溶解度，提高产品的冲调性。 B 后加糖法：（含糖35%的加糖奶粉采用） 将糖粉碎杀菌后，再与喷雾干燥好的奶粉混匀。 后加糖法的优点是：奶粉体积小，节省包装费用。 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第二节 浓缩（1） |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、真空浓缩目的 二、真空浓缩设备的分类 三、真空浓缩的优点 四、设备的主要部件及各自的主要作用 五、真空浓缩的条件 六、真空浓缩的特点 七、几个专业术语 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉的生产技术 第二节 浓缩（1） 引 题 牛乳中含有大量水分，为达到产品的质量标准，干燥前一般先将乳通过蒸发的方式进行浓缩，目前蒸发常采用的是真空浓缩。一般浓缩到原料乳的1/4，浓缩浓度一般为40-50%。全脂浓缩乳相对密度1.110-1.125,脱脂浓缩乳相对密1.160-1.180。 一、真空浓缩目的 1、除去食品中的大量水分，减轻了重量、体积，节省包装及贮运费用。 2、通过提高食品的浓度，延长成品的保质期。 3、满足加工工艺过程的要求(例如作为产品干燥脱水或结晶的预处理过程。用浓缩法排除这部分水分比干燥在能量上和时间上更节约。如制造奶粉时，就是将牛乳先经浓缩至干物质含量达45%～50%以后再进行干燥.) 二、真空浓缩设备的分类 1、按加热器结构分类 (1)盘管式 (2)列管式： ①升膜式 ②降膜式（常用） ③板式 2、按物料流程分： ①循环式 ②单程式 3、按加热蒸汽被利用的次数分类： (1)单效浓缩 (2)多效 浓缩(常用) 图 三、真空浓缩的优点 1、降低了牛乳蒸发时的沸腾温度，可避免热敏性物料受高温而影响质量。 2、沸腾温度降低，提高了热媒预与备被浓缩物料间的温度差，从而增大了单位面积上单位时间内的传热量，加快了蒸发过程。 3、为二次蒸汽利用创造了条件，可采用双效、多效真空浓缩装置和热泵，以节约能源，减少蒸汽单耗。 四、设备的主要部件及各自的主要作用 1、加热器：将物料加热沸腾。 2、分离器：将物料和二次蒸汽分离。 3、冷凝器：冷凝末效的二次蒸汽。 4、形成真空系统：抽吸系统内的不凝蒸汽。 五、真空浓缩的条件 1、不断的供给热量。 2、二次蒸汽不断的排出 六、真空浓缩的特点 1、由于沸点降低，传热量增大，生产能力提高。 2、沸点降低有利于产品质量的提高。 3、真空浓缩为二次蒸汽的利用和热压泵的使用创造了条件。 七、几个专业术语 1、蒸发和浓缩：将溶液中水分加热，有液体变成气体的过程称为蒸发，由于水分的蒸发溶液内的干物质越来越浓所以也称为浓缩。 2、生蒸汽：乳品厂所有的热源都是来自锅炉房的饱和蒸汽。 3、二次蒸汽（可凝性气体）：物料中水分蒸发形成的蒸汽，在普通条件下能被冷却水冷凝，也称为可凝性气体。 4、不凝性气体：相对于水蒸气，空气等在普通条件下不能被冷凝的气体。 5、真空浓缩：在负压（真空）条件下进行蒸发，在真空条件下物料的沸点降低，有利于产品质量提高。 6、单效蒸发：蒸发器中产生的二次蒸汽直接进入冷凝器，而不再次利用。 7、多效蒸发：将几个蒸发器串联起来，将前一效的二次蒸汽作为后一个蒸发器的加热蒸汽，二次蒸汽被利用几次，几个蒸发器就称为几效。多效蒸发能节约热能。一般多采用双效、三效。 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第二节 浓缩（2） |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、降膜浓缩 二、双效降膜蒸发器的主要组成及各自的作用 三、双效降膜浓缩的工艺流程及主要工艺参数 四、加热蒸汽和冷凝水 五、三效降膜浓缩 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉的生产技术 第二节 浓缩（2） 目 录 一、降膜浓缩…………………………………......2 二、双效降膜蒸发器主要组成及各自的作用......3 三、双效降膜浓缩的工艺流程及主要工艺参数..5 四、加热蒸汽和冷凝水…………………………...7 五、三效降膜浓缩……………...…………………9 小结………………………………………………. 一、降膜浓缩 原理： 设备由多根垂直管组成的加热室和一个蒸发分离室组成（常用的加热管直径为25-50mm,管长和管径比约为100-150），料液由加热器顶部的分配盘均匀分布于蒸发列管内，液体在重力作用下，沿管壁呈液膜状向下流动，管外围绕着蒸汽，真空下料液沸腾，部分水汽化，蒸发产生的二次蒸汽与物料同时降至底部，一起以切线的方向进入分离器，由于离心力的作用，密度较大的牛乳液滴立即与二次蒸汽分离，二次蒸汽被分离后立即被水力喷射器由分离室顶部排出，浓缩液由底部抽出。 降膜与升膜浓缩的主要区别是料液由加热器顶部加入，传热效果好，目前较常用。 二、双效降膜蒸发器的主要组成及各自的作用 1、杀菌器：杀灭乳中的致病菌、酶类。 2、混合冷凝器：冷凝二次蒸汽，同时预热原奶，进行热回收。 3、降膜室（一效、二效）：利用蒸汽将乳中的水分在真空状态下蒸发。 4、分离室（一效、二效）：将乳中蒸发出来的二次蒸汽与浓缩乳分离。 5、热压泵：利用生蒸汽将二次蒸汽高效率的进行再压缩，供一效蒸发器使用。 6、双级水环真空泵：为蒸发室提供一定的真空度。 7、物料泵 8、冷凝水泵 9、出料泵 10、冷却水泵 三、双效降膜浓缩的工艺流程及主要工艺参数 标准化后的物料（干物质11.6%）→平衡槽→混合冷凝器预热（42℃）→二效蒸发器（64℃）→一效蒸发器预热→杀菌器（85-98℃,10-30s）→一效蒸发器（加热温度83-85℃；管内蒸发温度70-72℃）→一效分离器（干物质24%）→二效蒸发器（加热温度）70-72℃；蒸发温度45-50℃）→二效分离器（干物质48%）→浓奶罐 三、双效降膜浓缩的工艺流程及主要工艺参数 四、加热蒸汽和冷凝水 1、一效蒸发与其预热管内物料的热能，由热压泵的动力蒸汽（生蒸汽）和抽吸的一部分一效二次蒸汽组成，比例约为1:1。 蒸发其中有两处使用了生蒸汽： 一处是杀菌器， 一处是热压泵。 2、二效蒸发和预热物料的热能，全部由一效的二次蒸汽供给。 3、二效二次蒸汽全部进入混合冷凝器，首先用于预热管内物料，其余被冷却水冷凝。 4、冷凝水：四处有冷凝水：分别是杀菌器、一效加热器、二效加热器、混合冷凝器杀菌器的冷凝水进入一效加热器，同一效加热器的冷凝水进入二效加热器，最后由冷凝水排出泵排出。 五、三效降膜浓缩 其流程及设备作为课下作业，结合所讲述内容、参照有关资料分析完成! 小 结 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序 1          学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 奶粉生产技术 第三节 干燥 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 1.干燥的方法 2.喷雾干燥的原理 3.喷雾干燥的特点 4.喷雾干燥的机理 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |
|  | 第一章 奶粉的生产技术 第三节 干燥 一、干燥的方法 干燥的方法、原理、特点、机理 牛乳经浓缩后再过滤，然后进行干燥，最终制成粉末状的干燥乳粉。 ． 一般分三种： 1、喷雾干燥法 (1)压力式、 (2)离心式、 (3)二流体式 2、滚筒干燥法 3、冷冻干燥法 重点我们来讲喷雾干燥 二、喷雾干燥的原理 将液体通过雾化器的作用喷洒成极细的雾状液滴，并依靠干燥介质（热空气）与雾滴均匀混合，进行热交换和质交换，使水分汽化的过程。 主要：分两段进行， 第一阶段，将预处理后的牛乳，蒸发浓缩至40-50%的干物质含量； 第二阶段，浓缩物料在干燥塔内进行干燥。分三个过程进行： (1)将浓缩乳分散成非常细小的微滴 (2)将分散的微滴与热气流混合，使水分迅速蒸发。 (3)将干的颗粒从干燥空气中分离出来。可采用压力式、离心式、二流体式三种方式分离。 三、喷雾干燥的特点 1、优点： (1)干燥速度快，物料受热时间短。浓缩乳经雾化后，比表面积大大增加，与干热空气接触后，水分蒸发速度很快，整个干燥过程仅需10-30s，牛乳营养成分破坏程度较小，乳粉的溶解度高，冲调性好。 (2)干燥温度低，制品具有良好的分散性和溶解性。因为整个干燥过程中乳粉颗粒表面的温度较低，不会超过干燥介质的湿球温度(50一60℃)，从而可减少牛乳中一些热敏性物质的损失．从而保持产品具有良好的理化性质。 (3)便于调节工艺参数，产品质量容易控制，同时也可以生产有特殊要求的产品。 (4)整个干燥过程都是在密闭状态下进行，产品不易受到外来污染，保证产品质量。 (5)操作简单，机械化、自动化程度高，劳动强度低，生产能力大。 2、缺点： (1)占地面积和空间大，一般需要多层建筑，一次性投资大。 (2)热效率低，只有35％一50％左右，所以热量消耗大，一般蒸发1kg水分需要3～4kg饱和蒸汽。 (3)喷雾干燥塔内壁会粘有乳粉，时间长会严重影响其溶解性能，而且较难清除；另外，粉尘回收装置比较复杂，设备清扫时劳动强度大。 四、喷雾干燥过程的机理 喷雾干燥过程包括恒速干燥和降速干燥两个阶段。由于浓乳在干燥室中被雾化成微细乳滴，所以每—个阶段时间都很短暂，一般恒速干燥时间仅需几分之一秒或几十分之一秒。 (1)恒速干燥阶段 喷雾干燥过程中，牛乳首先经过恒速干燥阶段在此阶段，乳滴中绝大部分游离水被蒸发除去，水分的蒸发是在乳滴表面发生的。 示意图 (2)降速干燥阶段 当乳滴中水分扩散速度不能使乳滴表面水分保持饱和状态时，干燥即进个降速干燥阶段，水分蒸发发生在乳滴微粒内部的某一界面上，乳滴中的结合水部分被除掉，当乳粉颗粒水分含量达到干燥的极限水分时，则完成了干燥过程。 示意图 五、雾化方法 奶滴分散的越微细，其比表面积越大，也就越能有效地干燥。 1 升牛奶具有约0.05m2表面积，如果这个量的牛奶在喷雾塔中被雾化。 每一个小滴会具有0.05~0.15mm2 的表面积。从一升奶得到奶滴总表面积将会约35m2，这样，雾化使比表面增加了约700 倍。 雾化设备的设计取决于颗粒大小和干燥生产要求的特性，这些特性控制着奶粉颗粒、结构、溶解性、密度和润湿性，一些干燥器用固定喷嘴（见图1）。 （图.1）在喷雾干室中用于雾化 牛乳固定喷嘴 A 逆流喷嘴 B 与空气流动方一致的喷嘴 （图1A）的安排应用于低喷雾塔并固定，所以相应较大的奶滴和干燥空气对流排放。（图1 B ） 示为固定喷嘴排出牛奶和空气流动的方向一致。在此情况下牛奶供入压力决定了颗粒大小，在供料压力高至30Mpa或是300bar 时，奶粉将很细具有很高的密度，在低压力下（20-5Mpa或200-50bar）颗粒会较大，且不含有尘埃大小的颗粒。(图2）示为另一种常用的雾化器类型，包括一个转盘，转盘上有通道，牛乳在其中获得高速度，在此情况下，产品的特性由转盘转动的速度来控制，其速度可在5000 和25000ϒ/min 之间变动。 1、压力喷雾法 (1)雾化机理 浓缩牛乳经高压泵以高压送到喷头处时，以一定速度沿着斜线导乳沟进入喷嘴的旋转室，这时浓乳的部分静压能转化为动能，使浓乳产生旋转运动，在喷嘴形成压力气流，使浓乳形成液滴，被干燥室热空气蒸发水分，得到干燥乳粉。 (2)雾化器 是由锐孔板与分配板绞和，并紧固在喷头内。 能将浓乳稳定的雾化成均匀的乳滴。 雾化器有S型和M型 2.离心喷雾法 (1)雾化机理 浓乳在高速旋转的转盘上雾化时，受到两种力的作用，一种是转盘旋转产生的离心力，一种是空气与乳液之间较高的相对速度产生的摩擦力。 (2)雾化器 沟槽式 喷枪式 曲叶板式 设备图 六、小 结 1、干燥的方法有哪些？ 2、喷雾干燥的原理？ 3、喷雾干燥的特点？ 4、喷雾干燥的机理？（离心、压力） |  |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第四节 典型奶粉生产工艺分析 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、全脂奶粉的生产工艺流程 二、操作要点： |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉的生产技术 第四节 典型奶粉生产工艺分析 目录…………………………………...........……..1 一、全脂奶粉的生产工艺流程…………………..2 二、操作要点……………………………………..3 一、全脂奶粉的生产工艺流程： 原料乳验收→预处理→标准化→混料→预热杀菌→真空浓缩→喷雾干燥→流化床冷却→过筛→包装→检验→成品 二、操作要点： 1、原料乳验收→喷雾干燥的工序要点，已经讲过，做回顾内容，略！ 2、流化床冷却 (1)作用：能进一步除去乳中难以除去的水分，增加乳粉的速溶性，同时可使出粉温度冷却到25—18℃,易于包装； (2)流化床输粉冷却的优点： a.可大大减少微粉的生成 b.乳粉不受高速气流的磨擦，质量不受损坏 c.乳粉在输粉导管和旋风分离器内出粉所占比例少，节省输粉中消耗的动力 d.冷却床所需冷风量少，冷却效率高，可使乳粉冷却到18℃ e.经过振动的流化板，可获得颗粒较大的均匀的乳粉，从流化床吹出去的微粉，还可通过导管返回到喷雾室与浓乳汇合，重新喷雾产生乳粉 3、包装： 可增强产品的商品特性，也能延长产品的货架寿命，常见的包装方法： (1)小罐密封包装：自动称量装罐机有两种，容量式（应用少）、重量式（应用较多）； (2)真空包装：抽真空充氮包装是防止乳粉在储藏中脂肪氧化最有效的方法，还可以防止乳粉中强化的维生素破坏损失； (3)塑料袋包装---常用的有： a.聚乙烯薄膜 b.聚乙烯薄膜夹层纸 c.复合铝箔纸 (4)大包装：有圆形的和方形两种 a.罐装：马口铁罐（12.5kg） b.袋装：聚乙烯薄膜为内袋，外面用三层 牛皮纸套装，有12.5kg和25kg两种 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第五节 奶粉的理化及其功能特性 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、乳粉的组织结构 二、粒径分布 三、乳粉的密度 四、气体 五、流动性 六、复原性 七、吸湿性 八、热稳定性 九、乳化性 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉生产技术 第五节 奶粉的理化及其功能特性 乳粉的性能包括： 物理特性、功能特性、生化特性、微生物学特性、感官特性，他们相互影响，共同决定着乳粉的最终质量。 决定乳粉基本性能的指标有： 乳粉的组织结构、溶解性、水分含量、胶粒情况、流动性、氧化程度、风味、色泽、微生物污染情况。 一、乳粉的组织结构 乳粉的物理组织结构指：化学成分分布与结合的方式。 干燥技术的不同产生了不同的乳粉颗粒结构。 滚筒干燥法：形状不规则、组织致密、无包裹空气、容积密度低（0.3～0.5g/cm2）。 喷雾干燥法：颗粒呈球形、（10 ～ 250μm）、包裹有空气、表面光滑。 乳粉颗粒大小的分布 颗粒大小范围μm 颗粒分布% 颗粒大小范围μm 颗粒分布% 压力式 离心式 压力式 离心式 0~60 66.4 20 180~240 2.2 18.6 60~120 24.6 31.2 240以上 1.5 24.0 120~180 5.4 24.0 1、乳粉中的脂肪 喷雾干燥的产品：脂肪球直径小（已经过均质），脂肪球膜蛋白未被破坏，游离脂肪含量低（3.0～14.0%），冲调之后脂肪分散均匀。 滚筒干燥法产品：脂肪球直径大（1～7μｍ），有利脂肪含量高（91～96%）受摩擦易脂肪上浮。 2、乳粉中的蛋白质 蛋白质的变性情况 泡沫浮垢＝脂肪－蛋白质复合 脱脂乳粉会好些 3、乳粉中的乳糖 Α－Lactose and β－Lactose 比例１：５ 滚筒、喷雾干燥中无水、无定型乳糖以非结晶玻璃态存在。 4、Vitamine Vc Vb1 Vb12 二、粒径分布 压力、浓度、黏度 压力式喷雾干燥的乳粉颗粒比离心式的小。 150～200μｍ时分散速度较快 三、乳粉的密度 (1)表观密度（松密度） (2)颗粒密度 (3)真密度（物质浓度） 四、气体 10～30ml／100g 气体渗漏、喷雾类型、搅打程度、脂肪含量、未变性乳清蛋白、固形物升温 五、流动性 不结块、附聚 转筒测定流动性 影响流动性的因素：Lactose结晶情况、颗粒大小、形状、密度和电荷 方法：添加剂、自由流动剂、吸温剂 用于生产散装粉和工业用粉 六、复原性 复原性包括：溶解性、沉降性、可湿性 可湿性：以给定数量乳粉渗入静止水面所需时间长短来表示。 良好润湿性＜30ｓ．与颗粒容积、毛细管作用，毛细管润湿性↑ 溶解性：描述了乳粉溶解并形成稳定悬浮液的性能 沉降性：１min内通过１cm2表面时乳粉的毫克数。 七、吸湿性 吸收和保持水分的倾向 Lactose and Protom对产品吸湿性起主要作用 八、热稳定性 高温粉较好 咖啡伴侣中絮状沉淀现象较易发生 九、乳化性 乳蛋白作为辅料的应用 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第六节 脱脂奶粉的生产技术 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、脱脂乳粉的定义 二、脱脂乳粉的生产工艺流程 三、操作要点 四、乳清蛋白氮指数 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉生产技术 第六节 脱脂奶粉的生产技术 一、脱脂乳粉的定义： 以脱脂乳为原料，经过杀菌、浓缩、喷雾、干燥而制成的乳粉（含脂率≤1.25%，耐保藏，不宜氧化变质）。 二、脱脂乳粉的生产工艺流程 稀奶油 ↑ 原料验收→预处理→预热分离→脱脂乳→预热杀菌→真空浓缩→喷雾干燥→流化床冷却→过筛→包装→检验→分销 三、操作要点 1、 预热分离：原料乳验收合格，过滤后，加热到35~38℃即可进行分离（用离心分离机分离）； 2、脱脂乳：含脂率≤0.1%； 3、预热杀菌→包装等过程与全脂乳粉完全相同 4、脱脂乳粉的质量指标： 脱脂乳粉的感官指标 项 目 要 求 色泽滋味、气味组织形态冲调性 呈均匀一致的乳白色具有清新、愉快的乳香味干燥粉末、无结块、湿润下沉快、冲调后无团块、无沉淀 脱脂乳粉的理化指标 项 目 指标（每100g） 项 目 指标（每100g） 脂肪含量/g≤ 蛋白质含量/g≥ 乳糖含量/g≥ 水分含量/g≤ 1．5 30 50 4．0 复原乳酸度/0T≤ 杂质度/（mg/kg）≤ 溶解度/%≥ 18 6 99 脱脂乳粉的卫生指标 项 目 指 标 铅含量（mg/kg）≤ 砷含量（mg/kg）≤ 硝酸盐含量（mg/kg）≤ 亚硝酸盐含量（mg/kg）≤ 黄曲霉毒素M1 酵母和霉菌数(cfu/g) ≤ 细菌总数(cfu/g) ≤ 大肠菌群(cfu/100g) ≤ 致病菌 0.5 0.5 100 2 不得检出 50 3000 40 不得检出 四、乳清蛋白氮指数(简称为WPN指数) 1、意义：该项指标反映了脱脂乳粉在加工工艺过程中的受热处理程度的大小。一般低热处理的脱脂乳粉WPN指数大，其乳清蛋白变性程度轻；而高热处理的脱脂乳粉WPN指数小。 2、表示方法：WPN指数是以每克脱脂乳粉中乳清蛋白氮的毫克数来表示。 3、测定方法： 取一定量的实验脱脂乳粉，用—定量的蒸馏水复原，然后用氯化钠溶液使酪蛋白变性的乳清蛋白质沉淀。过滤后向滤液中加入一定量的弱酸缓冲溶液，则溶液中因含有未变性的乳清蛋白质会浑浊，用一定量的分光光度计测其光密度，并与标准曲线对照，即求出乳清蛋白氮指数。 |  |
| --- | --- | --- |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第七节 速溶奶粉的生产技术 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、 速溶乳粉的机理 二、速溶乳粉的特点 三、速溶乳粉的生产工艺 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |
|  | 第一章 奶粉生产技术 第七节 速溶奶粉的生产技术 一、速溶乳粉的机理 速溶乳粉是指将乳粉放在未经加热过的水表面上，在没有搅拌的情况下会迅速下沉，具有良好的可湿性、沉降性和分散性，而溶解性与普通的乳粉相同。因此比普通的乳粉具有更好的复原性，这需要采取特殊的生产工艺。 DP标准中用来测定可湿性和分散性的温度是25℃，采用这一温度的目的是与日常生活用水的温度基本保持一致。 二、速溶乳粉的特点 （1）颗粒直径大，一般为100～800μm。 （2）可湿性、沉降性和分散性得到极大改善，即使用冷水冲调也能迅速溶解，不结块，无须先调浆再冲调。 （3）速溶乳粉的乳糖是呈结晶状的含水乳糖，在包装和保存过程中不易吸潮结块。 (4）速溶乳粉的直径大而均匀，减少了制作过程中粉尘飞扬的程度，改善了工作环境，避免了损失。 （5）速溶的比容大，表观密度低，一定程度上增加了包装费用。 （6）乳粉的水分含量高，不利于包藏。 三、速溶乳粉的生产工艺 图 （一）脱脂速溶乳粉 能速溶的主要原因是乳粉经过二次附聚后，乳糖由非结晶态变成了结晶状态。同时产生了疏松的毛细管样的结构，有利于水份的渗入，加快了溶解速度。 1、一段法： 即在同一干燥室内完成雾化、干燥、附聚、再干燥等整个过程。（简单经济） 工作原理： 浓缩乳通过上层雾化器分散成微细的液滴，与高温干燥介质接触瞬间进行强烈的热交换和质交换，形成干燥的颗粒流，使湿的颗粒流与其有良好的接触，并包裹在干颗粒上。这样湿颗粒失去水分，干颗粒获得水分而吸潮，附聚及乳糖的结晶过程就此产生和形成。然后附聚颗粒在热介质的推动及本身的重力作用下，在干燥室内继续干燥并持续地沉降于底部卸出，最终将得到水分含量为2%-5%的产品。 2、二段法： 就是整个过程分两段进行，第一段在干燥塔中进行，主要完成干燥操作；第二段在硫化床内进行，主要完成附聚、进一步干燥和冷却操作。（工艺过程复杂，但产品质量较好，生产中多用此法） 工作过程 a从喷雾干燥塔出来的乳粉直接进入流化床的第一段，潮湿空气或低压空气从流化床底部进入，与乳粉直接接触，使乳粉的含水量增高到10-12%，颗粒表面快速膨胀变得湿而黏，相互附聚直径增大，随之乳糖结晶； b已结晶的乳糖及附聚的脱脂乳粉在流化床的第二段与100-120℃的热空气接触，水份不断蒸发，直含水量达到要求为止； c乳粉在流化床的筻三段与冷风直接接触，最后冷却到一定的温度 d过筛使颗粒大小一致。 (二）全脂速溶乳粉 （其工艺的成熟时间比脱脂速溶乳粉晚了很多年） 1、脂肪对乳粉速溶性的影响 全脂速溶乳粉的含25%以上的脂肪，乳粉颗粒或附聚团粒的外表面都有许多脂肪球存在，使颗粒表面游离脂肪增多，由于表面张力的影响，乳粉在水中不易润湿下降，不易在水中溶解，使乳粉的可溶性控较差，不易达到速溶的要求。 2、措施： 近些年来，生产一般采用附聚-喷涂卵磷脂的工艺，可以达到速溶性的要求。卵磷脂的来源大多是大豆卵磷脂，内含天然的磷脂组分，是一种天然的乳化剂。 3、生产过程中的两个关键环节 （1）附聚：采用高浓度、低压力、大孔径喷头、低转盘转速可以使乳粉的颗粒较大，改善乳粉的下沉性。 （2）喷涂卵磷脂 ①.对基粉的基本要求： a 基粉中脂肪含量越低越好； b 颗粒的密度尽可能高。进风温度至170～180℃，将有助于提高乳粉颗粒的密度; c基粉应该全部由大的疏松颗粒组成，不得含有细粉。大部分粉粒直径应在100—250µm，直径在90µm 以下的粉粒不得超过15％-20％。 ②喷涂卵磷脂时的注意事项 将卵磷脂与熔融的无水奶油按比例混合，加热至60℃左右，在泵的作用下，经过喷嘴以雾化的形式喷涂到乳粉颗粒上，最终卵磷脂喷涂量应控制在占乳粉量的0.2-0.3％为宜，但不得超过0.5％，卵磷脂的厚度一般为0.1-0.15µm 。 |  |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第八节 配方奶粉的生产技术 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、工艺流程 二、配方及营养成分 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章奶粉生产技术 第八节 配方奶粉的生产技术 一、工艺流程，见图10-7。 二、配方及营养成分 我国的婴儿乳粉品种很多,但经过轻工部鉴定并在全国推广的婴儿乳粉主要是配方Ⅰ、配方Ⅱ和配方Ⅲ。 1．婴儿配方乳粉Ⅰ(infant formula Ⅰ) 是一个初级的婴儿配方乳粉,产品以乳为基础,添加了大豆蛋白,强化了部分维生素和微量元素等,营养成分的调整存在着不完善之处。 但该产品价格低廉,易于加工,对于贫困地区缺乏母乳的婴儿仍具有很大的实际意义。 配方Ⅰ的配方组成及成分标准见表10-7和表10-8。 表7-8 婴儿配方乳粉I配方组成 表7-9 婴儿配方乳粉Ⅰ营养成分含量指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2、婴儿配方乳粉Ⅱ(infant formula Ⅱ) 过去称“母乳化乳粉”,是1982年由黑龙江省乳品工业研究所和内蒙古轻工业科学研究所共同研制的。 产品用脱盐乳清粉调整酪蛋白与乳清蛋白的比例(酪蛋白/乳清蛋白为40:60),同时增加了乳糖的含量(乳糖占总糖量的90%以上,其复原乳中乳糖含量与母乳接近),添加植物油以增加不饱和脂肪酸的含量,再加入维生素和微量元素,使产品中各种成分与母乳相近。 配方Ⅱ的配方组成及成分标准见表10-10。 表10-10 婴儿配方乳粉Ⅱ配方组成 由于婴儿配方乳粉Ⅱ近1/2的原料来自乳清粉,要依赖于进口,耗费了大量的外汇,因而研制了不使用脱盐乳清粉的婴儿配方乳粉Ⅲ(infant formula Ⅲ)。婴儿配方乳粉Ⅲ是以精制饴糖为主要添加料的婴儿配方乳粉。 |  |

教  案  首  页
    授课顺序  2         学时  2      日期20      年     月    日          班级

| 课题 | 第一章 奶粉生产技术 第九节 奶粉的质量控制 |
| --- | --- |
| 目的要求 | 了解：干燥的方法、 掌握：原理、特点、机理 |
| 重点难点 | 一、引起乳粉水分含量过高的一些原因 二、乳粉溶解度偏低 三、乳粉结块 四、乳粉颗粒的形状和大小异常 五、乳粉中的脂肪变化 六、乳粉的色泽 七、细菌总数过高 八、杂质度过高 |
| 教学过程 | 1.复习 2.引入 3.讲解 4.小结 讲新课（另附） |
| 教学挂图 | 无 |
| 课后分析 |  |

|  | 第一章 奶粉生产技术 第九节奶粉的质量控制 目 录 引 题…………………………………………………..1 一、引起乳粉水分含量过高的一些原因……………….3 二、乳粉溶解度偏低…………………………………….5 三、乳粉结块…………………………………………….8 四、乳粉颗粒的形状和大小异常……………………….9 五、乳粉中的脂肪变化…………………………………12 六、乳粉的色泽…………………………………………16 七、细菌总数过高………………………………………18 八、杂质度过高…………………………………………19 小 结………………………………………………….20 引题： 乳粉水分含量过高 正常乳粉的含水量在3-5％，乳粉中的水分含量不应过高，否则将会促进乳粉中残存的微生物生长繁殖产生乳酸，使乳粉中酪蛋白变性而变得不可溶。但同时乳粉的水分含量也不易过低，否则易引起乳粉变质而产生氧化臭味，一般喷雾干燥生产的乳粉水分含量低于1．88％时就易引起这种缺陷。 一、引起乳粉水分含量过高的一些原因 1、喷雾干燥过程中，进料量、进风温度、进风量、排风温度、排风量控制不当。 2、雾化器堵塞等原因使雾化效果不好，导致雾化后的乳滴太大而不易干燥。 3、乳粉包装间的空气相对湿度偏高，使乳粉吸湿而水分含量上升。包装间湿度应控制在50-60%。 4、乳粉冷却过程中，冷风湿度太大。 5、乳粉包装封口不严，或包装材料本身不密闭。 二、乳粉溶解度偏低 乳粉溶解度的高低反映了乳粉中蛋白质的变性程度。 引起乳粉溶解度偏低的原因： (1)原料乳的质量差，混入了异常乳或酸度高的牛乳，蛋白质热稳定性差，受热容易变性。 (2)牛乳在杀菌、浓缩或喷雾干燥过程中温度偏高，或受热时间过长，引起牛乳蛋白质受热过度而变性。 (3)喷雾干燥时雾化效果不好，使乳滴过大，干燥困难。 (4)牛乳或浓缩乳在较高温度下长时间放置，导致蛋白质变性。 (5)干燥方法不同，滚筒干燥法生产的乳粉溶解度较差，仅为70-85%，喷雾干燥法生产的乳粉溶解度卫可达99.0％以上。 三、乳粉结块 乳粉极易吸潮而结块，这主要与乳粉中含有的乳糖及其结构有关。乳糖是乳粉的主要成分之一，乳粉中乳糖呈非结晶的玻璃态，其中的α—乳糖与β—乳糖之比为1：1.5，两者保持一定的平衡状态。非结晶状态的乳糖具有很强的吸湿性，生成含1分子结晶水的结晶乳糖。造成乳粉结块现象，可能是由于在整个乳粉干燥过程操作不当或产品在储存中吸水导致。 四、乳粉颗粒的形状和大小异常 影响乳粉颗粒形状及大小的因素： (1)雾化器出现故障可能影响到乳粉颗粒的形状。 (2)干燥方法不同 滚筒干燥法生产的乳粉颗粒呈不规则的片状，且不含有气泡，而喷雾干燥法生产的乳粉呈球状，可单个存在或几个粘在一起呈葡萄状。乳粉颗粒直径大，色泽好，则冲调性及润湿性能好。如果乳粉颗粒大小不一，而且有少量黄色焦粒，则乳粉的溶解度就会较差，且杂质度高。影响着乳粉颗粒的形状和大小。 (3)同一干燥方法，不同类型的、工型些良所生产的乳粉颗粒直径亦不同。例如压力喷雾干燥法中，立式干燥塔较卧式干燥塔生产的乳粉颗粒直径大。 (4)浓缩乳的干物质含量。在一定范围内，干物质含量越高，乳粉颗粒直径越大，所以在不影响产品溶解度的前提下，应尽量提高浓缩乳的干物质含量。 (5)压力喷雾干燥中，高压泵压力越低，乳粉颗粒重径大。但前提是不能影响干燥效果。 (6)离心喷雾干燥中，转速越低，乳粉颗粒的直径就越大。 (7)喷头的孔径大，内孔表面的光洁度高，则得到的乳粉颗粒直径大，且颗粒大小均—。 (8)浓乳的黏度、输粉的方式等。 五、乳粉中的脂肪变化 由于脂肪导致的质量缺陷主要是脂肪分解产生游离的挥发性脂肪酸。具有一种类似丁酸的酸性刺激臭味。 1、 产生酸败味的预防措施： (1)必须将牛乳中的脂酶在预热杀菌时彻底杀灭。 (2)喷雾干燥前浓缩乳经过二级均质，使乳粉中的游离脂肪酸降低。 (3)在出粉及乳粉输送过程中，应避免高速气流的冲击和机械擦伤。 (4)干燥后的乳粉应迅速冷却，以减少游离脂肪的产生。 (5)防止乳粉含水量超过8.5-9.0%，否则因乳糖的结晶会促使游离脂肪增加。 2、影响乳粉出现脂肪氧化味的因素： (1)空气中的氧。应尽量采用真空充氮包装。 (2)光线和热。乳粉在干燥箱内停留的时间尽可能短。 (3)重金属。特别是二价铜离子，超过1.5mg/kg则显著的促进氧化，要避免铜的混入，可使用不锈钢设备。 (4)原料乳的酸度，应严格控制。 (5)原料乳中的过氧化物酶，必须在预热杀菌时破坏，最好采用高温短时或超高温瞬时杀菌。 (6)乳粉中的含水量，应适量，含水量低于1.88%就易发生氧化臭味。 六、乳粉的色泽 正常的乳粉一般呈淡黄色，影响出现异常颜 色的可能因素： 1、原料乳酸度过高，加入碱中和后，所制得的乳粉色泽较深，呈褐色。 2、牛乳中脂肪含量较高，则乳粉颜色较深。 3、乳粉颗粒较大，则颜色较黄；乳粉颗粒较小’，则颜色呈灰黄色。 4、空气过滤器过速效果不好，或布袋过滤器长期不更换，会导致乳粉呈暗灰色。 5、乳粉生产过程中，物料热处理过度或乳粉在高温下存放时间过长，会使产品色泽加深。 七、细菌总数过高 (1)原料乳污染严重，细菌总数过高，导致杀菌后残留量太多。 (2)杀菌温度和时间没严格按照工艺条件的要求进行。 (3)板式换热器垫圈老化破损，使生乳混入杀菌乳中。 (4)生产过程中．受到二次污染。 八、杂质度过高 (1)原料乳净化不彻底。 (2)生产过程中受到二次污染。 (3)干燥室热风温度过高，产生焦粉。 (4)均风器热风调节不当，产生涡流，局部受热产生焦粉。 小 结 |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

热不稳定维生素

稳定性水溶性维生素

蔗糖

乳糖

乳糖分解物

乳清粉

胱氨酸

铁盐

脂溶性维生素、植物油

原料乳验收

预处理

标准化

配　料

杀　菌

均　质

浓　缩

冷却筛分

喷雾干燥

包　装

混　合